# 单组分聚合物水泥防水涂料的性能研究

### 论文摘要

鉴于双组分聚合物水泥基防水涂料的很多缺点,使其在实际施工使用的过程中时常出现一些问题的情况下,本论文研究单组分聚合物水泥防水涂料性能。由于单组分聚合物水泥防水涂料没有资料可参考,论文首先通过预试验寻找合适的方法、配方、以及各组分的用量范围。在此基础上,研究了再分散胶粉种类、用量、水泥种类、水用量、各种外加剂、填料等对单组分水泥防水涂料的的影响。结果表明：不同水泥对涂料的性能影响规律不同,纯水泥(42.5)下,再分散胶粉量增加,涂料拉伸强度下降,断裂伸长率增加。不同再分散胶粉对涂料性能影响也不相同,VAE再分散胶粉量增加,涂料拉伸强度下降,断裂伸长率增加；丙烯酸酯再分散胶粉量增加,涂料拉伸强度和断裂伸长率都增加。水量增加拉伸强度下降,断裂伸长率增加。外加剂的加量对涂料性能的影响很大,找出了一定的可行范围,针对需要选择。选择高效的设备也是制备涂料性能良好的重要条件。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- Contents

- 第一章 绪论

- 1.1 防水涂料

- 1.1.1 防水涂料种类

- 1.1.2 防水涂料分类

- 1.2 聚合物水泥防水涂料

- 1.2.1 聚合物水泥防水涂料的技术特点和性能

- 1.2.1.1 聚合物水泥防水涂料的技术特点

- 1.2.1.2 聚合物水泥防水涂料的性能

- 1.2.1.3 聚合物水泥防水涂料的应用

- 1.2.2 聚合物水泥防水涂料组成

- 1.3 聚合物水泥防水涂料的成膜机理与防水机理

- 1.3.1 聚合物水泥防水涂料的成膜机理

- 1.3.2 温湿度对聚合物水泥防水涂料的影响

- 1.3.3 聚合物水泥防水涂料的防水原理

- 1.4 聚合物水泥防水涂料工业发展的趋势

- 1.4.1 涂料的发展现状及发展方向

- 1.4.2 聚合物水泥防水涂料的发展方向

- 1.5 研究背景和选题目的

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验设计

- 2.1.1 单组分聚合物水泥防水涂料原料

- 2.1.1.1 聚合物可再分散胶粉

- 2.1.1.2 水泥

- 2.1.1.3 各种填料

- 2.1.1.4 各种外加助剂

- 2.1.2 聚合物水泥防水涂料中各配料间相互作用

- 2.2 试验原材料

- 2.3 试验设备

- 2.4 试样的制备

- 2.5 单组分聚合物水泥防水涂料干燥成型后的性能

- 2.5.1 单组分聚合物水泥防水涂料干燥后的表观特性

- 2.5.2 单组分聚合物防水涂料的拉伸性能测定

- 2.5.2.1 单组分聚合物防水涂料的拉伸试验

- 2.5.2.2 单组分聚合物防水涂料的拉伸试验结果计算

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 预实验

- 3.1.1. 再分散胶粉用量对涂料性能的影响

- 3.1.2 水量对涂料涂膜性能的影响

- 3.2 水泥品种对涂料性能的影响

- 3.2.1 相同的胶粉量,不同的水泥品种直接影响涂料性能

- 3.2.2 相同水量,不同水泥品种直接影响涂料性能

- 3.3 外加剂加量对涂料性能的影响

- 3.3.1 ADD-NS高效减水剂加量对涂料性能的影响

- 3.3.2 葡萄糖酸钠缓凝剂的加量对涂料性能的影响

- 3.3.3. 有机硅固体消泡剂118G加量对涂料性能的影响

- 3.4 填料量对涂料性能的影响

- 3.5 不同玻璃化温度胶粉对涂料性能的影响

- 3.6 采用不同的混合方法,对涂料性能影响

- 第四章 结论

- 参考文献

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0175231e6b9605312a252455.html