# 碳化钨颗粒/高锰钢基复合堆焊层组织及性能的研究

### 论文摘要

本文为提高高锰钢堆焊层的耐磨性能,选用烧结碳化钨（YQ4）与铸造碳化钨（YZ）两种硬质合金颗粒,自制碳化钨/高锰钢焊条,采用氧-乙炔火焰堆焊的方法制备了碳化钨颗粒/高锰钢基复合堆焊层。试验通过制作不同含量与粒度的碳化钨/高锰钢焊条,堆焊获得相应碳化钨/高锰钢堆焊层。运用金相分析、扫描电镜分析、X射线衍射分析、磨损试验等检测方法,研究了碳化钨颗粒的含量和粒度对复合堆焊层组织及耐磨性能的影响。研究结果表明：采用堆焊方式制备的碳化钨颗粒/高锰钢基堆焊层中,颗粒分布基本均匀,颗粒与胎体冶金结合较好,颗粒周围为先共晶奥氏体枝状晶+共晶莱氏体组织,远离颗粒处组织为奥氏体等轴晶+碳化物等；随着碳化钨加入量的增多、颗粒粒度的减小,堆焊层中共晶组织增多,铸造碳化钨颗粒使堆焊层中共晶组织增加最明显,50%的堆焊层中颗粒周围有重结晶碳化钨析出;随着碳化钨的加入量增多,堆焊层抗磨性能增强,小颗粒的增强效果优于大粒度颗粒,相同粒度与含量的铸造碳化钨/高锰钢堆焊层耐磨性能略优于烧结碳化钨/高锰钢堆焊层；冲击加工后烧结碳化钨/高锰钢堆焊层耐磨能力大幅提高,碳化钨加入量40%、粒度40～60目的混合碳化钨（YQ4+YZ）/高锰钢堆焊层综合耐磨性较好。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 高锰钢的性能与特点

- 1.1.1 高锰钢的耐磨性能及机理

- 1.1.2 高锰钢耐磨堆焊

- 1.1.3 高锰钢的不足及改善措施

- 1.2 颗粒增强金属基复合材料

- 1.3 碳化钨颗粒/钢铁基复合材料技术

- 1.3.1 碳化钨颗粒/钢铁基复合材料制备工艺

- 1.3.2 碳化钨颗粒/钢铁基复合材料质量及性能的影响因素

- 1.4 碳化钨颗粒/高锰钢基复合材料研究现状

- 1.5 本文研究目的及研究内容

- 2 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 碳化钨的选择

- 2.1.2 绝热剂的选择

- 2.1.3 高锰钢及堆焊母材

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 焊条成分配比

- 2.2.2 焊条的制作

- 2.2.3 堆焊方法

- 2.3 组织及性能检测

- 2.3.1 组织分析

- 2.3.2 硬度检测

- 2.3.3 冲击强化

- 2.3.4 耐磨性能检测

- 2.4 试验仪器与设备

- 3 试验结果与分析

- 3.1 堆焊层组织分析

- 3.1.1 堆焊层的组织形貌

- 3.1.2 碳化钨粒度对堆焊层组织的影响

- 3.1.3 碳化钨含量对堆焊层组织的影响

- 3.2 硬度分析

- 3.2.1 堆焊层硬度分析

- 3.2.2 加工硬化焊层硬度分析

- 3.3 磨损性能分析

- 3.3.1 磨料磨损分析

- 3.3.2 加工硬化焊层磨料磨损分析

- 3.3.3 粘着磨损分析

- 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].不锈钢堆焊层稀释率对核电接管安全端试环焊接接头组织和力学性能的影响[J]. 金属学报 2020(08)

- [2].核承压设备不锈钢堆焊层碳元素含量质量控制[J]. 中国核电 2020(02)

- [3].42CrMo连铸辊堆焊层的组织结构与性能演变规律[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [4].堆焊层厚度的测量方法[J]. 特种设备安全技术 2017(05)

- [5].堆焊层数对堆焊层组织性能的影响[J]. 有色设备 2016(06)

- [6].分析加氢反应器堆焊层裂纹的成因与对使用的影响[J]. 化工管理 2017(02)

- [7].临氢设备耐蚀堆焊层合金元素设计含量的合理性分析[J]. 压力容器 2017(01)

- [8].薄壁堆焊层超声检测试验研究[J]. 锅炉技术 2017(02)

- [9].加氢反应器格栅支持圈堆焊层裂纹的成因与安全性判定方法[J]. 化工设备与管道 2016(02)

- [10].等离子堆焊铌元素增强镍基合金堆焊层的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2014(S2)

- [11].上海焊接专家攻克淬火态曲轴堆焊难题[J]. 现代焊接 2013(03)

- [12].小口径厚壁接管内壁复合层的堆焊[J]. 现代焊接 2013(11)

- [13].一起阀座堆焊层开裂失效原因分析[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [14].高碳高铬合金激光电弧复合堆焊层的摩擦磨损性能[J]. 应用激光 2019(05)

- [15].合金元素对药芯焊丝堆焊层组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2015(07)

- [16].不锈钢堆焊层晶间腐蚀原因分析[J]. 科技风 2015(21)

- [17].超低碳氮强化药芯焊丝堆焊层组织与性能[J]. 塑性工程学报 2014(01)

- [18].铝含量对高铬合金堆焊层组织与性能的影响[J]. 电焊机 2014(09)

- [19].碳化钨/高锰钢堆焊层的制备工艺及耐磨性能[J]. 金属热处理 2012(04)

- [20].不锈钢堆焊层斜探头检测的必要性[J]. 无损检测 2012(06)

- [21].核设备不锈钢堆焊层下裂纹超声波检测技术[J]. 无损检测 2011(07)

- [22].加氢反应器不锈钢堆焊层表面裂纹原因分析及返修工艺探讨[J]. 广州化工 2020(16)

- [23].不同工艺制备52M合金堆焊层的高温低塑性裂纹敏感性[J]. 机械工程材料 2019(05)

- [24].高强度不锈钢焊带堆焊层力学性能研究[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2017(03)

- [25].堆焊工艺对多元复合强化高锰钢焊丝堆焊层性能的影响[J]. 机械研究与应用 2017(03)

- [26].中碳钢轮缘堆焊层微裂纹研究[J]. 机械工程师 2015(12)

- [27].低合金表面奥氏体不锈钢堆焊层组织与性能研究[J]. 铸造技术 2016(04)

- [28].0Cr15Ni25Ti2Al堆焊层热疲劳性能[J]. 电焊机 2016(04)

- [29].基于超声法的等离子弧粉末堆焊层厚度测量[J]. 热加工工艺 2014(17)

- [30].等离子原位合成陶瓷相增强铁基堆焊层[J]. 焊接技术 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/026b84c3abd31a8506a0791d.html