# 无缝管斜轧延伸过程无网格数值模拟

### 论文摘要

斜轧延伸是金属斜轧成形过程的重要环节。近年来，无网格方法的发展为模拟斜轧成形过程提供了条件。采用无网格法模拟轧制成形过程，并对其速度场、应变场、应力场进行分析已成为目前轧制成形领域研究的热点。本文首先探讨了无网格点插值方法（PIM），文中应用微压缩刚塑性材料的流动法则，研究了局部径向点插值法(LRPIM)，给出了金属成形过程的局部径向点插值法公式；其次，将全局径向点插值法(RPIM)应用于刚塑性可压缩材料的斜轧过程，根据刚塑性变形理论和刚塑性材料变分原理，得到斜轧过程的系统能量泛函，导出能量速率泛函各部分的变分，形成了离散控制方程，建立了基于RPIM的斜轧过程三维计算模型；编制了斜轧延伸过程的RPIM分析程序，并运用自编程序对斜轧延伸过程进行数值模拟，得到斜轧变形区的金属流动、速度场、应变场和应力场等结果；在轧管机上进行实验，得到斜轧延伸过程中的力能参数、外形参数；最后，比较RPIM分析结果与实验数据及有限元模拟结果，说明RPIM模拟斜轧延伸过程的可行性和有效性。结果表明，RPIM法所得的斜轧变形区的金属流动、速度场、应变场和应力场与有限元模拟结果趋势吻合，RPIM法所得的力能参数和外形参数与实验结果趋势相符，表明文中所述RPIM法分析斜轧过程的可行性和正确性。本文研究表明，RPIM法具有求解大变形的优点，不但可以模拟斜轧延伸过程，也可用于其它斜轧过程的数值模拟。因此，本文为金属斜轧成形研究提供了一种有效的数值分析方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 无网格方法在金属成形过程模拟中的应用现状

- 1.2.1 无网格法简述

- 1.2.2 无网格方法在金属成形领域的应用

- 1.3 课题的研究意义与本文主要内容

- 1.3.1 课题的研究意义

- 1.3.2 本文主要内容与创新之处

- 第2章 斜轧及刚塑性相关理论

- 2.1 斜轧过程简介

- 2.2 塑性变形流动法则

- 2.3 刚塑性相关问题

- 2.3.1 Lagrange 乘数法

- 2.3.2 罚函数法

- 2.3.3 可压缩法

- 2.4 刚塑性材料模型

- 2.4.1 刚塑性材料模型基本假设

- 2.4.2 刚塑性可压缩材料模型

- 2.5 本章小结

- 第3章 金属塑性成形过程的无网格点插值方法研究

- 3.1 无网格径向点插值法（RPIM）基本原理

- 3.2 无网格局部径向点插值法（LRPIM）及其在金属成形过程的的应用

- 3.3 LRPIM 法算例分析

- 3.3.1 等效应变场分析

- 3.3.2 载荷-位移关系

- 3.3.3 速度场分析

- 3.4 小结

- 第4章 基于斜轧过程的无网格径向点插值法三维模型

- 4.1 斜轧径向点插值法模型

- p的变分'>4.1.1 泛函Φp的变分

- F的变分'>4.1.2 泛函ΦF的变分

- ZF的变分'>4.1.3 泛函ΦZF的变分

- S的变分'>4.1.4 泛函ΦS的变分

- 4.2 离散控制方程的建立

- 4.3 算法流程

- 4.4 本章小结

- 第5章 斜轧延伸过程的无网格 RPIM 法数值模拟

- 5.1 斜轧延伸变形过程概述

- 5.2 斜轧延伸过程计算模型的建立

- 5.3 延伸过程 RPIM 数值模拟模型

- 5.4 模拟结果分析

- 5.4.1 速度场分布

- 5.4.2 应变场分布

- 5.4.3 应力场分布

- 5.5 模拟值与实验结果比较

- 5.5.1 力能参数

- 5.5.2 变形区几何构形、外形参数

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].浮压法压实斜轧钢球内部空洞的条件[J]. 宁波大学学报(理工版) 2017(01)

- [2].无缝钢管斜轧扩径变形特点分析[J]. 金属世界 2017(04)

- [3].斜轧扩管孔型开度及顶头平整段锥角分析[J]. 北京科技大学学报 2010(01)

- [4].一种新型斜轧管材延伸机[J]. 钢管 2009(03)

- [5].无缝钢管斜轧生产工艺的应用与发展[J]. 钢管 2018(04)

- [6].斜轧钢管缺陷的有限元分析[J]. 中国冶金 2011(03)

- [7].改进斜轧管材延伸机的新途径[J]. 钢管 2010(06)

- [8].弯边斜轧法孔型错位的消除[J]. 莱钢科技 2011(02)

- [9].稳态斜轧延伸过程的刚塑性伽辽金法模拟[J]. 应用力学学报 2013(03)

- [10].斜轧磷铜球轧制力研究[J]. 锻压技术 2009(03)

- [11].冷斜轧磷铜球温度场的数值模拟[J]. 锻压技术 2008(04)

- [12].螺纹管热轧成形工艺理论与试验研究[J]. 热加工工艺 2011(23)

- [13].斜轧扩管机的工艺特征[J]. 冶金设备 2010(01)

- [14].斜轧连轧——关于消除斜轧钢管内表面螺旋道的探索[J]. 钢管 2009(04)

- [15].高铁空心车轴三辊斜轧成形仿真及分析[J]. 宁波大学学报(理工版) 2018(04)

- [16].斜轧延伸过程的无网格RPIM方法数值模拟[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2013(01)

- [17].有限元模拟法分析斜轧扩管机变形特点[J]. 钢管 2010(06)

- [18].现代斜轧延伸技术的现状及应用[J]. 天津冶金 2008(05)

- [19].锥形辊斜轧三辊穿孔机导板设计方法[J]. 科技促进发展 2011(S1)

- [20].双层不锈钢管三辊斜轧数值模拟与参数优化[J]. 轧钢 2018(06)

- [21].工艺参数对整体型翅片管斜轧成形的影响研究[J]. 热加工工艺 2014(01)

- [22].无缝钢管连续斜轧工艺与设备的探索[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [23].二辊斜轧延伸大口径P92厚壁管分层缺陷倾向性研究[J]. 钢铁 2012(10)

- [24].大变形量对纯钛斜轧管坯组织演变和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(05)

- [25].锥形辊斜轧均整机导板的计算机三维设计方法[J]. 钢管 2009(03)

- [26].无缝钢管连续斜轧工艺与设备分析[J]. 科技创新与应用 2019(16)

- [27].斜轧扩管机孔型开度的研究分析[J]. 钢管 2010(01)

- [28].影响斜轧钢球质量的因素分析[J]. 机械设计与制造 2013(02)

- [29].三辊斜轧过程数值模拟与实验对比分析[J]. 精密成形工程 2012(02)

- [30].斜轧扩管机的送进角分析[J]. 钢管 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/087a8b19c61a4cc132fe0221.html