# 中性点直接地系统铁磁谐振过电压的混沌特性与控制及检测方法研究

### 论文摘要

铁磁谐振是电力系统中一种内部过电压现象,它对电力系统安全稳定的运行有着巨大威胁。特别是我国输电网络的空前发展,对电网的安全性和可靠性有着更加严格的要求。相对于中性点非直接接地系统而言,发生在中性点直接接地系统中的铁磁谐振过电压有着许多新的特点,而且对它的研究相对较少。为了保障电力系统中输变电设备和网络安全运行的可靠性和稳定性,充分认知铁磁谐振过电压产生的机理,形成成熟系统的铁磁谐振过电压控制基础理论显得尤为的重要。本文综合运用多种数学工具,对中性点直接接地系统铁磁谐振过电压的混沌特性与控制及其检测方法进行系统的研究。在对中性点直接接地电力系统发生铁磁谐振时系统所具有的混沌特性深入研究的基础上,通过对异宿、同宿轨道的计算,运用Melnikov方法计算出了该系统的混沌阈值,即铁磁谐振过电压振荡发生的参数区域及混沌产生的条件,并应用泛函理论证明了铁磁谐振过电压混沌系统的周期解存在性,为有效控制和消除过电压,抑制过电压中的混沌现象提供了理论依据。在针对三相中性点接地系统所建立的时变数学模型基础上,提出了应用稳定性数学理论来分析该系统稳定性的方法,其中:对零序电阻和相间电容在铁磁谐振中所产生的重要影响进行了深入研究,同时计算出了在该种情况下消除铁磁谐振并使系统稳定运行的参数条件。提出了运用常值脉冲法对中性点接地系统所发生的铁磁谐振混沌状态进行抑制的原理及方法,其中:采用针对控制目标的常值脉冲量的计算方法有效控制了铁磁谐振过电压的混沌状态,实现了系统状态在混沌和有序之间的转换;该方法不要求对系统有深入认知,直接通过系统反馈来实施控制,控制消耗能量少,控制目标多样。在径向基函数神经网络的基础上,提出了一种以极大熵学习算法对中性点直接接地系统铁磁谐振的混沌系统实施控制的方法,该方法通过最优化一个目标函数导出中心向量的学习规则,充分利用网络隐层的聚类功能,极大改善了网络的回归和学习能力;将其应用于混沌控制中,不仅输出状态稳定和控制过程迅速,跟踪误差小、控制效果好,而且可以实现多种控制目标。在系统分析多重分形谱的小波局部极大模计算方法基础上,提出了多重分形谱对铁磁谐振过电压信号诊断的方法,并运用多重分形谱对中性点直接接地系统中常见的几种铁磁谐振过电压信号进行了实例分析,结果表明多重分形谱可以很好的甄别铁磁谐振过电压信号的几何结构特征和奇异性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 铁磁谐振过电压的产生、危害及防治措施

- 1.2 课题研究的重要意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 论文的主要研究内容

- 2 铁磁谐振过电压混沌振荡的理论研究

- 2.1 引言

- 2.2 铁磁谐振的基本原理

- 2.3 铁磁谐振系统的模型及振荡特性

- 2.4 铁磁谐振系统混沌振荡的理论分析

- 2.5 铁磁谐振过电压系统的数学稳定性分析

- 2.6 小结

- 3 中性点直接接地系统的铁磁谐振过电压的混沌控制

- 3.1 引言

- 3.2 基于常值脉冲法的混沌控制

- 3.3 基于极大熵学习算法的径向基函数神经网络的混沌控制

- 3.4 小结

- 4 中性点直接接地系统过铁磁谐振过电压信号特征量的提取方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 基于多重分形的铁磁谐振过电压特征量提取方法

- 4.3 基于多重分形和小波变换的过电压信号特征量提取

- 4.4 小结

- 5 基于互相关和混沌理论的弱信号检测的数学方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 基于混沌理论检测弱信号的方法

- 5.3 互相关理论与混沌理论结合检测弱信号的方法

- 5.4 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 未来工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].抗铁磁谐振电压互感器正确二次接线方法[J]. 新疆电力技术 2009(04)

- [2].中性点非有效接地系统电磁式电压互感器铁磁谐振问题研究[J]. 电气应用 2020(05)

- [3].电磁式电压互感器的铁磁谐振研究[J]. 电气传动自动化 2017(04)

- [4].系统铁磁谐振的抑制研究[J]. 变频器世界 2018(11)

- [5].电磁式电压互感器铁磁谐振及治理方法[J]. 山东工业技术 2018(19)

- [6].一起工频铁磁谐振的分析[J]. 云南电力技术 2016(S2)

- [7].关于水电厂10kV系统铁磁谐振原因与其预防措施分析[J]. 科技风 2014(04)

- [8].500kV大变比变压器铁磁谐振分析[J]. 电力自动化设备 2012(02)

- [9].浅析县级电网的铁磁谐振事故及防止措施[J]. 中外企业家 2012(04)

- [10].浅谈电力系统铁磁谐振原因及消除方法[J]. 科技创业家 2012(15)

- [11].变电站如何预防铁磁谐振[J]. 黑龙江科技信息 2011(07)

- [12].抗铁磁谐振电压互感器怎样正确进行二次接线[J]. 科技信息 2009(30)

- [13].水电站内部铁磁谐振及抑制措施仿真研究[J]. 高压电器 2019(01)

- [14].浅析潘家口电厂铁磁谐振的产生与处理方法[J]. 水电站机电技术 2017(12)

- [15].消除煤矿供电系统中铁磁谐振的措施[J]. 科学技术创新 2018(09)

- [16].某核电厂铁磁谐振问题的分析及应对措施[J]. 自动化应用 2018(07)

- [17].一种铁磁谐振抑制和消除新方法[J]. 价值工程 2013(14)

- [18].电网黑启动过程中的铁磁谐振分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2012(02)

- [19].中性点不接地系统铁磁谐振的并联电路计算模型与诊断方法[J]. 变压器 2019(02)

- [20].配电网铁磁谐振消除措施的探讨[J]. 科技与企业 2015(20)

- [21].铁磁谐振的产生与防止方法浅析[J]. 石河子科技 2011(01)

- [22].准确测量相电流以消除铁磁谐振[J]. 科技信息 2009(24)

- [23].铁磁谐振的产生及防范措施[J]. 新疆电力技术 2011(01)

- [24].10kV配电网铁磁谐振及其抑制措施仿真研究及应用[J]. 山东电力技术 2019(03)

- [25].潘家口电厂铁磁谐振现象分析及解决措施[J]. 水电站机电技术 2017(12)

- [26].动车组过分相铁磁谐振及抑制方法仿真研究[J]. 电瓷避雷器 2016(01)

- [27].6kV电网系统铁磁谐振分析及处理[J]. 电世界 2016(04)

- [28].电容式电压互感器铁磁谐振产生机理及其抑制方法[J]. 电力电容器与无功补偿 2011(02)

- [29].采用4TV法的配电网中铁磁谐振的研究[J]. 广西质量监督导报 2008(01)

- [30].配电网串联补偿线路铁磁谐振风险评估[J]. 电器与能效管理技术 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e35c71cbadbb5181cbf1a76.html