# 基于小波变换的消弧线圈接地系统单相接地故障选线研究

### 论文摘要

我国35kV及以下配电网中性点普遍采用中性点非有效接地方式,即中性点不接地或中性点经消弧线圈接地。配电网故障中80%为单相接地故障,但是由于接地方式不同、系统扰动等随机因素影响,接地故障选线长期缺乏有效的、高精度、抗干扰的故障选线方法和故障选线装置,严重影响配电网供电可靠性。为此,本文通过介绍国内外现有各种故障选线方法的研究现状,比较分析其选线方法的原理和优缺点,重点分析了非有效接地系统发生单相接地故障的暂态故障过程;通过分析得知暂态过程时间短,但是其暂态幅值是稳态幅值的数倍,且不受中性点接地方式的影响。在这基础之上,引入近年来被广泛使用的时、频域分析工具小波变换;根据对小波性质的研究,得出了在配电网单相接地故障中选择小波函数应该重点考虑的四个原则。利用小波变换对信号有很好的奇异点检测特性,结合能量最大原则,本文提出了一种基于Db小波包分析暂态零序电流,提取特征频带下信号,比较各特征信号极性来确定故障线路的选线方法。本文应用MATLAB 7.0建立了一个35kV/10kV的小电流接地系统模型,对小电流接地系统各种故障状态进行仿真实验。在仿真中,通过对接地点位置、合闸角、接地电阻等参数设置不同值来对故障选线方法的选线效果进行分析,通过仿真验证了该方法的有效性,方法简单,易于实现,为解决配电网接地故障选线提供了新的技术方法,具有很好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 小电流接地系统单相接地故障选线技术的现状

- 1.2.1 国外研究概况

- 1.2.2 国内研究概况

- 1.3 接地选线保护原理

- 1.3.1 故障参数选线方法

- 1.3.1.1 基于稳态量选线法

- 1.3.1.2 基于暂态量选线法

- 1.3.3 利用外加诊断信号的选线方法

- 1.3.4 其他选线法

- 1.4 目前使用的选线方法存在的缺陷与不足

- 1.4.1 消弧线圈补偿影响

- 1.4.2 故障信息量容易受到外界影响

- 1.4.3 其他因素的影响

- 1.5 论文的主要工作

- 第二章 小电流接地系统单相接地故障特征分析

- 2.1 中性点接地方式概述

- 2.2 中性点不接地系统单相接地故障分析

- 2.2.1 故障稳态特征分析

- 2.2.2 故障暂态特征分析

- 2.3 中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障分析

- 2.3.1 故障稳态特征分析

- 2.3.2 故障暂态特征分析

- 2.3.2.1 暂态电容电流

- 2.3.2.2 暂态电感电流

- 2.3.2.3 暂态接地电流

- 2.4 本章小结

- 第三章 小波分析及选取原则

- 3.1

- 3.1.1 小波的基本定义

- 3.1.2 小波的分类

- 3.1.3 多分辨率分析

- 3.1.4 小波包分析

- 3.2 小波分析在电力系统中的应用

- 3.3 常用单相接地故障的小波函数类型的比较分析

- 3.3.1 小波的性质

- 3.3.2 小波实例分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于小波包变换的小电流接地选线方法

- 4.1 小波包变换

- 4.2 选线算法

- 4.2.1 故障特点

- 4.2.2 小波基的选择

- 4.2.3 分解尺度的选择

- 4.2.4 特征频带的选择

- 4.2.5 边界处理

- 4.2.6 选线步骤

- 4.3 本章小结

- 第五章 MATLAB 环境下的仿真实例分析

- 5.1 MATLAB 仿真软件介绍

- 5.1.1 动态仿真工具箱

- 5.1.2 电力系统模块库

- 5.1.3 小波工具箱

- 5.2 谐振接地系统建模仿真

- 5.2.1 仿真系统结构

- 5.2.2 仿真系统参数设置

- 5.2.3 仿真系统模型及说明

- 5.2.4 典型仿真波形

- 5.3 仿真实例分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].基于融合新判据的故障选线法[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].计及等效负荷密度的电网二维故障选线仿真[J]. 计算机仿真 2020(07)

- [3].配电网故障选线技术综述[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [4].小电流接地配电网故障选线新方法[J]. 电子技术与软件工程 2018(16)

- [5].基于自适应陷波滤波器和混沌振子的配电网故障选线[J]. 电测与仪表 2020(06)

- [6].基于高维随机矩阵理论的故障选线及定位方法[J]. 电力学报 2020(03)

- [7].基于小波暂态能量的自适应故障选线新方法[J]. 测控技术 2019(03)

- [8].中性点非有效接地系统故障选线方法浅析[J]. 电子世界 2019(22)

- [9].基于暂态能量的故障选线方法研究[J]. 电子世界 2020(21)

- [10].基于傅立叶-阻抗轨迹圆算法的电力电缆故障选线[J]. 通信电源技术 2020(07)

- [11].利用电容主动放电脉冲的直流配电网故障选线方法[J]. 广东电力 2018(06)

- [12].配电网故障选线方法与发电机保护的配合[J]. 通信电源技术 2018(08)

- [13].配电网接地故障选线与定位技术的发展[J]. 科技致富向导 2015(15)

- [14].基于暂态行波频谱特征分量的故障选线和测距方法[J]. 煤矿机电 2014(06)

- [15].零序电流分量改进的多判据融合故障选线定位[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [16].变电站10kV间隔接地故障选线方案的改进研究分析[J]. 科技经济导刊 2017(27)

- [17].应用故障暂态特性实现配电网故障选线的新方法[J]. 电力系统自动化 2009(16)

- [18].基于压缩感知的电力系统故障选线研究[J]. 测控技术 2018(06)

- [19].基于故障暂态量的中压配电网接地故障选线技术综述[J]. 电力与电工 2010(02)

- [20].一种新的融合算法在小电流接地系统故障选线中的应用[J]. 湖南电力 2009(06)

- [21].小电流接地系统接地故障选线方法[J]. 电网与清洁能源 2020(05)

- [22].基于零序电压调控的故障选线选相新方法[J]. 电力系统保护与控制 2020(15)

- [23].小电流接地故障选线时域下相关分析法应用[J]. 通讯世界 2013(21)

- [24].基于信息融合技术的小电流接地故障选线技术应用[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2012(04)

- [25].基于小波理论的频带自适应故障选线法及其在船舶电网中的应用[J]. 船舶工程 2019(S2)

- [26].基于贝叶斯分类器的谐振接地故障选线系统设计[J]. 智慧电力 2019(08)

- [27].基于多源信息融合的配电网故障选线新方法[J]. 智慧电力 2019(09)

- [28].瞬时零序功率全频带小波能量熵故障选线[J]. 河南科技 2019(26)

- [29].基于特征频带小波包分析的配电网故障选线的研究[J]. 电气工程学报 2018(02)

- [30].基于经验模态分解的配电网故障选线方法研究[J]. 供用电 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e51982c79f7f401476e678d.html