# 高速宽带连续型Sigma Delta调制器的研究与设计

### 论文摘要

Sigma Delta调制器使用过采样技术与量化噪声整形相结合的方法,使高精度ADC的设计成为可能。而在对信号带宽要求较高的领域,如无线通讯等,离散型Sigma Delta调制器的设计变得更为困难。而连续时间架构降低了对各模块设计指标的需求,从而广泛地应用于兆赫信号带宽的低功耗ADC设计中。本文首先介绍了Sigma Delta调制器的基本原理,着重分析了离散时间与连续时间Sigma Delta调制器之间的区别;针对兆赫信号带宽高速ADC设计,完成了系统级设计与分析以及电路级实现。在系统级设计方面,主要工作包括:在理论分析的基础上,选择三阶一位量化连续时间Sigma Delta调制器架构;在离散域进行调制器的建模,主要包括噪声传递函数的设计与优化、离散域Simulink建模与仿真,然后采用脉冲恒定变换原理将离散域环路方程变换至连续域,并重点分析了由变换所引入的DAC非理想因素;依据对环路滤波器非理想因素的分析,定义各模块的设计指标。在电路实现方面,调制器的放大器电路采用低压共源共栅偏置、增益提高技术与连续时间共模反馈相结合的结构以实现低功耗、高增益和宽带宽;比较器电路采用增加额外正反馈的方法,在降低比较器功耗的同时,提高了比较的速度;最后对调制器进行仿真分析,各项指标满足设计要求,并进行了版图设计与验证。本文的设计采用SMIC 0.18μm CMOS工艺,在Cadence环境下,对各模块电路及调制器整体电路进行仿真分析。结果显示,在输入信号幅度为0.5 V,频率分别为500 KHz及1.5 MHz两种情况下,后端仿真SNR分别达到68.7 dB及68.6 dB,有效位分别达到11.13 bits及11.11 bits,功耗仅为1.8 mW。这表明,本文设计的调制器在兆赫信号带宽领域达到较高水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景、发展现状及研究意义

- 1.2 论文研究目标及主要工作

- 1.3 论文的组织结构

- 2 Sigma Delta 调制器基本原理

- 2.1 ADC 概述

- 2.2 Nyquist ADC

- 2.3 过采样ADC

- 2.4 Sigma Delta ADC

- 2.5 CT Sigma Delta 调制器

- 2.6 本章小结

- 3 高速Sigma Delta 调制器系统级设计

- 3.1 离散域调制器系统级设计

- 3.2 DT/CT 转换

- 3.3 连续域调制器系统级设计

- 3.4 本章小结

- 4 高速Sigma Delta 调制器电路实现

- 4.1 环路滤波器非理想因素

- 4.2 电路设计各模块SPEC

- 4.3 低功耗OTA 设计

- 4.4 比较器电路设计

- 4.5 反馈DAC 设计

- 4.6 调制器整体电路设计

- 4.7 版图设计

- 4.8 本章小结

- 5 调制器系统的仿真分析

- 5.1 时域仿真与分析

- 5.2 频域仿真与分析

- 5.3 调制器性能对比分析

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的主要论文

### 相关论文文献

- [1].调制器失调下的大视场猫眼回波特性分析[J]. 激光与红外 2020(03)

- [2].一种电容共享的高分辨率Σ-Δ调制器[J]. 半导体技术 2020(04)

- [3].电光双向强度调制器的隔离度研究[J]. 半导体光电 2020(03)

- [4].一种基于正交法设计的无过载Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2020(04)

- [5].瑞萨电子推出业界领先高精度光隔离ΔΣ调制器[J]. 中国电子商情(基础电子) 2020(08)

- [6].高占空比宽脉冲浮动板调制器的设计[J]. 现代雷达 2020(09)

- [7].一种高精度的Sigma-Delta ADC调制器电路设计[J]. 南方农机 2019(11)

- [8].基于OFDM信号的新型∑△调制器研究[J]. 电子学报 2017(01)

- [9].数字调制器的应用与推广[J]. 民营科技 2016(02)

- [10].一种高精度数控矢量调制器的设计[J]. 压电与声光 2017(04)

- [11].高速并行调制器的设计与实现[J]. 电子设计工程 2017(13)

- [12].一种带斩波的双采样Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2017(04)

- [13].大功率电子调制器的噪声干扰控制系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(15)

- [14].光弹调制器的振动分析与实验[J]. 压电与声光 2017(05)

- [15].一种高精度单环高阶Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2017(05)

- [16].基于FPGA的光弹调制器用高压驱动电路设计[J]. 激光与红外 2017(10)

- [17].立体声调制器校准方法的研究[J]. 轻工标准与质量 2016(02)

- [18].电吸收调制器特性研究[J]. 现代电子技术 2015(05)

- [19].基于级联外部调制器产生宽光梳系统的研究[J]. 光电子·激光 2020(08)

- [20].一种工程化适用的高精度数控矢量调制器设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [21].雷达发射机浮动板调制器与故障检测电路的设计[J]. 电子器件 2020(01)

- [22].一款高性能Σ-Δ调制器的建模与设计[J]. 现代电子技术 2018(18)

- [23].基于石墨烯超材料深度可调的调制器[J]. 光学学报 2016(10)

- [24].功率和谐波同步检测的马赫曾德调制器偏压控制技术[J]. 红外与激光工程 2016(12)

- [25].一种消除失调电压的增量型Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2016(01)

- [26].一种低电压3阶4位前馈Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2015(01)

- [27].一种完全前馈式单环多位Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2015(05)

- [28].用于RFID读写器的连续/离散混合级联ΣΔ调制器[J]. 微电子学 2013(06)

- [29].一种单环Δ-Σ调制器的全数字实现[J]. 微电子学 2014(01)

- [30].改进的一阶1 bit Sigma-Delta调制器研究[J]. 计算机应用研究 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f938ee9cb14c416de408e5a.html