# 线性奇异系统的几类综合问题

### 论文摘要

随着现代控制理论的研究日趋深入,以及它向其他学科如航空,航天,能源,网络,电力,石油,化工和通讯等应用领域的渗透,人们发现了一类更具广泛形式的动力系统,这就是奇异系统。奇异系统理论是20世纪70年代才开始形成并逐渐发展起来的现代控制理论的一个独立分支,它的模型存在于社会生产的诸多领域。因此,对奇异系统理论的研究具有深远的实际意义。 奇异系统与常规系统相互对应,既存在内在的联系又有本质的区别。但是到目前为止,奇异系统的研究思路大多是参照已有的常规系统理论向奇异系统推广和移植,其研究方法主要是状态空间方法,频率域方法和几何方法。本文用状态空间方法研究了奇异系统的极点配置问题;用频率域方法研究了奇异系统传递函数在虚轴二次型意义上的比较理论;用几何方法研究了奇异系统的干扰解耦问题。 本文得到的主要结论有: （1） 联合微分和比例输出反馈对奇异系统的极点配置。通过对奇异系统的系数矩阵作一种特殊的正交变换,给出了联合微分和比例输出反馈使变换后的奇异系统正则、无脉冲模且可极点配置的条件,并进一步研究了联合输出和状态反馈极点配置。即证明了存在微分和比例输出反馈（G,F）使奇异系统正则,无脉冲模且可对n1个极点配置的充要条件是（ⅰ）E33=0,E55=0,A33和A55非奇异;（ⅱ）rankec=n2+rankM;（ⅲ）m+p-1≥n1。得到了在条件（ⅰ）（ⅱ）成立时,存在联合输出和状态反馈可对奇异系统n1+n2+n4个极点进行配置。 （2） 奇异系统的传递函数在虚轴二次型意义上的比较理论。推广了常规系统的有界实引理,即根据常规系统的传递函数二次型意义上的比较理论,给出了奇异系统的传递函数在虚轴上的比较理论,并由其推出了奇异系统的有界实引理。所得的主要结论有:设系统（E,A,B,C,D）在C0上无极点,且R>0,C0表示虚轴,则下列命题等价: （ⅰ） （?）>0,s∈C0。 （ⅱ） det（H（s））=0在虚轴无根。 （ⅲ） s∈C时,方程T1（s）=T3（s）Q（s）T2（s）有一有理函数解Q（s）,使得当s∈C0时,‖Q（s）‖<1,且此时T3（s）的秩为p3,T2（s）的秩为m2; 设系统（（?）,（?）,（?）,（?）,（?））在C0无极点,且（?）>0,则下列命题等价: （ⅰ） T2*（s）T2（s）>T1*（s）T1（s）,s∈C0。 （ⅱ） det（Hm（s））=0在虚轴无根。 （ⅲ） s∈C时,方程T1（s）=Q（s）T2（s）有一有理函数解Q（s）,使得当s∈C0时,‖Q（s）‖<1,且T2（s）的秩为m2; 然后得到奇异系统的有界实引理形式:设奇异系统（（?）,（?）,（?）,（?））稳定,其中

### 论文目录

- 前言

- 第一章 线性奇异系统的输出反馈极点配置

- §1.0 引言

- §1.1 预备知识

- §1.2 线性奇异系统的极点配置

- §1.3 小结

- 第二章 连续时间奇异系统的有界实引理

- §2.0 引言

- §2.1 预备知识

- §2.2 推广的有界实引理

- §2.3 小结

- 第三章 线性奇异系统的干扰解耦

- §3.0 引言

- §3.1 预备知识

- §3.2 奇异系统的干扰解耦

- §3.3 小结

- 总结

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].具有未知控制方向的输出反馈自适应学习控制[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(08)

- [2].基于随机鲁棒分析的输出反馈特征结构配置[J]. 北京航空航天大学学报 2011(04)

- [3].一类非线性大系统的分散输出反馈全局跟踪控制[J]. 山东大学学报(理学版) 2013(06)

- [4].航天器有限时间输出反馈姿态控制[J]. 航空学报 2012(11)

- [5].基于输出反馈H_∞控制的跟瞄平台稳定控制研究[J]. 航天控制 2018(02)

- [6].一类广义系统的输出反馈滑模保性能控制[J]. 科学技术创新 2020(23)

- [7].切换系统的输出反馈H_∞控制及其在航空发动机中的应用[J]. 自动化应用 2016(11)

- [8].航天器姿态输出反馈抗干扰跟踪控制[J]. 控制理论与应用 2017(12)

- [9].一种改进的输出反馈特征结构配置方法在飞翼飞机增稳系统设计中的应用[J]. 控制与决策 2016(06)

- [10].基于输出反馈的同步发电机非线性鲁棒励磁控制[J]. 电力自动化设备 2012(10)

- [11].具有输出反馈的单管热交换方程半群的最终正则性[J]. 智富时代 2018(08)

- [12].运用筛选法求解最优输出反馈设计问题[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [13].一类输出反馈非线性系统的鲁棒输出调节[J]. 中国科学技术大学学报 2008(12)

- [14].蒸汽发生器水位的输出反馈H_∞控制[J]. 计算机仿真 2009(03)

- [15].具有控制时滞的切换模糊系统的输出反馈可靠控制[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [16].输出反馈模式在量子随机数提取器中的应用[J]. 密码学报 2016(05)

- [17].Lurie系统的输出反馈H_∞滑模控制[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [18].混沌Lur’e系统的输出反馈脉冲同步[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [19].冷带轧机厚控系统自适应鲁棒输出反馈动态控制器设计[J]. 控制理论与应用 2008(04)

- [20].类Kuramoto-Sivashinsky方程的输出反馈边界控制[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [21].基于输出反馈的编队卫星姿态同步和跟踪控制[J]. 宇航学报 2011(05)

- [22].基于输出反馈的切换模糊控制设计[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].一种基于H_∞输出反馈的永磁直线电机伺服系统控制方案[J]. 自动化技术与应用 2019(03)

- [24].不确定结构输出反馈H_∞保性能鲁棒分散控制研究[J]. 工程力学 2018(04)

- [25].基于T-S模型的输出反馈滑模控制及应用[J]. 计算机仿真 2009(10)

- [26].网络控制系统的输出反馈保性能控制[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [27].一类不确定Lurie系统的输出反馈H_∞滑模控制问题[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [28].约束Hammerstein系统输出反馈非线性预测控制[J]. 控制工程 2009(04)

- [29].非合作目标相对位置输出反馈鲁棒控制[J]. 航天控制 2013(04)

- [30].鱼雷姿态系统的输出反馈变结构控制研究[J]. 兵工学报 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0fb87522463b4e2c59c0945a.html