# 丙烯酸系高吸水性树脂微球多孔结构的形成/控制及成孔机理研究

### 论文摘要

高吸水性树脂（SAR）是一类具有高吸水保水性能的高分子材料,已在医用卫生、农林园艺等众多领域扮演重要角色。理想的SAR应具备高吸水能力、高吸水速率、良好的机械强度;多孔性SAR在吸水能力和吸水速率上具有很大优势,已受到广泛关注。国内对多孔性SAR的研究较少,且主要集中于制备方法上,特别集中于水溶液均相聚合上,对多孔性的形成机理没有具体描述,对孔结构的准确控制还有待深入研究。据此,本论文采用反相悬浮聚合法（ISP）制备丙烯酸系多孔性SAR微球,探索微球多孔结构与性能关系,尝试研究微球多孔结构的形成和控制及其成孔机理。（1）以过硫酸铵（APS）为引发剂、N,N’-亚甲基双丙烯酰胺（NMBA）为交联剂,以甲醇为后处理剂,采用ISP制备出AA-AANa-AM共聚物多孔性SAR微球,并用FT-IR、SEM、EDS进行结构组成分析。分析结果表明,成功制备出多孔性SAR微球,当AM与AA比值为1/2、APS与NMBA用量同时达到单体（AA+AM）量的0.46wt%时,SAR微球的成孔情况最佳;SAR微球的多孔结构均为连通、开孔的结构。研究认为,多孔结构的形成需要:①微球内部结构上的差异,差异越大越有利于孔洞的形成;②外界的诱导作用,利用甲醇等沉淀剂诱发部分溶胀SAR微球体系相转变,致使丙烯酸系SAR微球内部区域非均化,诱导作用越强越有利于多孔结构的形成;③微球结构刚性的强弱:在一定范围内,交联密度越小,微球网络刚性越大,越有利于多孔结构的形成。（2）以PEG为成孔剂,制备丙烯酸系多孔性SAR微球。PEG600作为成孔剂能促进微球多孔结构的形成,当PEG600用量为单体（AA+AM）量的13.33wt%时,SAR微球的成孔情况最佳,为似蜂窝状结构;PEG6000作为成孔剂不利于微球多孔结构的形成。研究认为,成孔剂法制备多孔结构需要:①合适的成孔剂,成孔剂越容易脱除,成孔越好;②合适的脱除剂,SAR微球中成孔剂脱除越完全,成孔越好;③合适的网络稳定剂,成孔剂脱除后所留下的孔洞被固定的越好,成孔越好。甲醇具有稳定丙烯酸系SAR微球网络以及脱除成孔剂的作用,甲醇的使用有利于多孔结构的形成与稳定;同时网络交联度的提高,刚性增大,也有利于网络结构的稳定。本论文所制备的多孔性SAR微球毛细管效应显著、微球浸润速率快,吸收100g/g去离子水所需时间在9s以内,比非孔性SAR微球的吸水速率提高近一个数量级;同时多孔性SAR微球“疏松”程度提高,网络结构得到更好的“梳理”,网络更易舒展,提高了微球内可容纳自由溶液的体积,具有更高的吸液倍率。孔数越多,吸液性能提高的越大。SAR微球经Al3+、Ba2+或Ca2+表面交联后,SAR微球多孔结构不受破坏:表面小孔多且分散、内部大孔多且密集;但SAR微球耐热性能得到较大提高,特别是热分解温度提高100℃以上。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 国内外SAR研究进展

- 1.2 SAR的分类

- 1.2.1 淀粉系SAR

- 1.2.2 纤维素系SAR

- 1.2.3 合成系SAR

- 1.2.4 其它天然及其衍生物系SAR

- 1.3 SAR的合成方法

- 1.3.1 水溶液聚合法

- 1.3.2 反相悬浮聚合法

- 1.3.3 辐射聚合法

- 1.4 多孔性SAR研究

- 1.5 本论文研究目的及主要内容

- 参考文献

- 第二章 实验材料、仪器及方法

- 2.1 试剂及预处理

- 2.1.1 主要试剂

- 2.1.2 剂预处理

- 2.2 主要实验仪器

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 AA-AANa-AM共聚物SAR微球的制备

- 2.3.2 多价金属离子表面交联SAR微球的制备

- 2.3.3 PEG改性SAR微球的制备

- 2.4 聚合物的结构及形貌分析

- 2.4.1 傅立叶转换红外光谱法（FT-IR）

- 2.4.2 扫描电子显微镜（SEM）及能量散射谱（EDS）

- 2.5 性能测试

- 2.5.1 热重分析（TGA）及差热分析（DTA）

- 2.5.2 吸液性能测试

- 参考文献

- 第三章 AA-AANa-AM共聚物多孔性SAR微球的研究

- 3.1 FT-IR分析

- 3.2 形貌分析

- 3.3 不同AA/AM比SAR微球的研究

- 3.3.1 形貌分析

- 3.3.2 吸液性能分析

- 本节小结

- 3.4 不同交联密度SAR微球的研究

- 3.4.1 形貌分析

- 3.4.2 吸液性能分析

- 3.5 不同链端数SAR微球的研究

- 3.5.1 形貌分析

- 3.5.2 吸液性能分析

- 本节小结

- 3.6 SAR微球成孔机理探索

- 参考文献

- 第四章 多价金属离子表面交联多孔性SAR微球的热性能研究

- 2+表面交联多孔性SAR微球的研究'>4.1 Ca2+表面交联多孔性SAR微球的研究

- 4.1.1 形貌分析

- 4.1.2 吸液倍率分析

- 4.1.3 热性能分析

- 2+表面交联多孔性SAR微球的研究'>4.2 Ba2+表面交联多孔性SAR微球的研究

- 4.2.1 形貌分析

- 4.2.2 吸液倍率分析

- 4.2.3 热性能分析

- 3+表面交联多孔性SAR微球的研究'>4.3 Al3+表面交联多孔性SAR微球的研究

- 4.3.1 形貌分析

- 4.3.2 吸液倍率分析

- 4.3.3 热性能分析

- 2+、Ba2+、Al3+表面交联SAR微球的热性能比较'>4.4 Ca2+、Ba2+、Al3+表面交联SAR微球的热性能比较

- 本章小节

- 参考文献

- 第五章 PEG成孔制备多孔性SAR微球的研究

- 5.1 PEG600与PEG6000为成孔剂制备多孔性SAR微球

- 5.1.1 FT-IR分析

- 5.1.2 形貌分析

- 5.1.3 成孔机理探索

- 5.1.4 吸液性能分析

- 5.2 甲醇发泡与PEG600成孔联用制备多孔性SAR微球的研究

- 5.2.1 形貌分析

- 5.2.2 吸水速率分析

- 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 6.1 多孔性SAR微球的制备

- 6.2 多孔性SAR微球吸液性能分析

- 6.3 多孔性SAR微球成孔机理探索

- 6.4 多孔性SAR微球耐热性能分析

- 附录（一） 硕士期间参与研究课题

- 附录（二） 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].含氟丙烯酸系胶粘剂的合成及研究[J]. 山东化工 2015(08)

- [2].无溶剂丙烯酸系压敏胶的研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2009(04)

- [3].水溶液法合成丙烯酸系耐盐性高吸水树脂[J]. 材料科学与工程学报 2020(01)

- [4].高吸水丙烯酸系树脂的制备方法和新进展[J]. 中原工学院学报 2009(02)

- [5].丙烯酸系高吸水性树脂保肥性的研究[J]. 安徽农业科学 2012(06)

- [6].丙烯酸系水煤浆添加剂的合成研究进展[J]. 皮革与化工 2010(04)

- [7].防止丙烯酸系列单体生产过程中发生聚合的方法[J]. 内蒙古石油化工 2009(22)

- [8].丙烯酸系高吸水性树脂的改性研究[J]. 塑料制造 2008(03)

- [9].浅析CPC分类号在丙烯酸系高分子组合物领域检索中的应用[J]. 专利代理 2020(02)

- [10].双(2,3-二溴丙基)反丁烯二酸酯对丙烯酸系树脂的阻燃化研究[J]. 广东化工 2009(09)

- [11].聚C_(2～4)亚烷基二醇单(甲基)丙烯酸系共聚物的开发应用[J]. 江苏建材 2015(01)

- [12].苯乙烯用量对丙烯酸系吸油树脂性能的影响[J]. 塑料科技 2017(08)

- [13].丙烯酸系仿生/低表面能海洋防污涂料的研究[J]. 中国涂料 2013(12)

- [14].丙烯腈和二甲基亚砜中铁离子的高效低成本纯化[J]. 化学学报 2010(23)

- [15].丙烯酸系树脂单体与三嗪系列阻燃剂的聚合研究[J]. 化学研究 2009(01)

- [16].丙烯酸系列价格创十年来历史高峰[J]. 广州化工 2018(08)

- [17].光降解性丙烯酸系高吸水树脂的合成及其性能[J]. 武汉大学学报(理学版) 2016(01)

- [18].丙烯酸系高吸水性树脂的合成及其阻垢性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(12)

- [19].213丙烯酸系与201×7苯乙烯系阴离子交换树脂性能比较[J]. 热力发电 2013(11)

- [20].柿单宁-丙烯酸系纳米级高吸水树脂的合成研究[J]. 功能材料 2008(08)

- [21].快速高效丙烯酸系吸油树脂的合成及性能研究[J]. 环境工程学报 2012(01)

- [22].丙烯酸系水性油墨的制备[J]. 中国印刷与包装研究 2009(06)

- [23].胶粘剂新专利[J]. 粘接 2009(03)

- [24].三嗪系列阻燃剂阻燃丙烯酸系树脂的热形变性和生烟性研究[J]. 安阳工学院学报 2009(06)

- [25].三嗪系列阻燃剂与氧化锑配合对丙烯酸系树脂的阻燃化研究[J]. 应用化工 2008(09)

- [26].水溶性环氧交联丙烯酸系阴离子乳液增强剂[J]. 中国造纸 2008(06)

- [27].N-(4-羟基苯基)马来酰亚胺改性水性聚氨酯-丙烯酸酯的制备及性能[J]. 精细化工 2017(03)

- [28].情与梦——贺《中国涂料》三十周年庆[J]. 中国涂料 2016(08)

- [29].世界500强企业陶氏化学在眉山建生产线[J]. 化工时刊 2016(10)

- [30].聚羧酸高效减水剂品种对混凝土渗透性影响研究[J]. 浙江水利水电学院学报 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/12109f8c74d93d3a535181a8.html