# 雷达接收机X波段低噪声放大器的设计与研究

### 论文摘要

低噪声放大器是雷达接收机前端组件的一部分,是减小整个接收系统噪声系数的重要环节,也是提高雷达系统灵敏度的关键件。本文根据设计指标提出了X波段低噪声放大器的设计方案,主要完成前后部件的阻抗匹配、低噪声放大。设计试制过程中,以自身现有技术、材料、工艺为基础,并借鉴了国内先进的技术走向。设计目标是实现结构可行、性能可用X波段低噪声放大器。在此次设计中,采用的是NEC公司的HEMT低噪管,此低噪管易于匹配实现低噪声。为实现高的增益平坦度,在低噪放输出端,加了一个有耗匹配电路,增强了低噪声放大器的可调性。此设计方案首先是通过Agilent公司的Advanced Design System(ADS)软件进行仿真设计。增加了设计的可靠性,减小了设计风险和成本。根据仿真结果制板,装配成模块,经过试验测试结果显示,基本达到了指标要求。本文介绍了雷达接收机的发展简况、低噪声放大器的功能概况、走向及技术现状。对雷达接收机的噪声特性、低噪声的实现方法及HEMT器件特性给了一定的分析。介绍了放大器的噪声、非线性特性及低噪声放大器的基本理论及匹配形式。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 雷达接收机发展简况

- 1.3 雷达接收机低噪声放大器功能概述及走向

- 1.4 低噪声放大器的技术现状

- 1.5 本人工作

- 第二章 雷达接收机噪声特性分析

- 2.1 噪声特性

- 2.1.1 接收机中噪声的概率特性

- 2.1.2 接收机的噪声和噪声系数

- 2.1.2.1 接收机的噪声

- 2.1.2.2 接收机的噪声系数

- 2.2 接收系统低噪声实现方法

- 2.3 本章小结

- 第三章 HEMT 器件特性

- 3.1 HEMT 模型

- 3.2 噪声特性

- 3.3 本章小结

- 第四章 噪声与非线性特性

- 4.1 噪声

- 4.1.1 热噪声

- 4.1.2 闪烁噪声

- 4.2 非线性特性

- 4.2.1 线性定义

- 4.2.2 产生非线性的原因

- 4.2.3 非线性造成的后果

- 4.2.3.1 谐波失真

- 4.2.3.2 1-dB 压缩点

- 4.2.3.3 互调失真

- 4.2.4 系统的非线性

- 4.3 本章小结

- 第五章 低噪声放大器的基本特性及匹配形式

- 5.1 功率增益

- 5.2 噪声特性

- 5.3 稳定性

- 5.4 动态范围

- 5.5 匹配网络的基本形式

- 5.5.1 绝对稳定情况下的设计

- 5.5.2 潜在不稳定情况下的设计

- 5.6 多级放大器的设计

- 5.7 本章小结

- 第六章 低噪声放大器的设计与仿真

- 6.1 低噪声放大器的设计

- 6.1.1 低噪声放大器设计步骤

- 6.1.2 低噪声放大器的特点及设计指标要求

- 6.1.3 晶体管及微带电路衬底的选择

- 6.1.4 稳定性分析

- 6.1.5 增益设计

- 6.1.6 低噪声设计

- 6.1.7 X 波段低噪声放大器的输入匹配电路设计

- 6.1.8 X 波段低噪声放大器的级间匹配电路设计

- 6.1.9 X 波段低噪声放大器的输出匹配电路设计

- 6.2 低噪声放大器的设计仿真及优化

- 6.2.1 晶体管S 参数的测量并确定工作点

- 6.2.2 匹配网络设计

- 6.3 低噪声放大器的版图

- 6.4 调试过程及遇到的问题

- 6.5 测试结果

- 6.6 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表的论文

### 相关论文文献

- [1].S波段小型化宽带低噪声放大器的设计[J]. 电子与封装 2019(11)

- [2].一种应用于全球导航卫星系统的低噪声放大器[J]. 微电子学 2018(03)

- [3].一种W波段宽频带低噪声放大器设计[J]. 电子世界 2018(12)

- [4].带有源偏置的系统级封装低噪声放大器模块[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(04)

- [5].平衡式宽带低噪声放大器设计[J]. 电子科技 2017(08)

- [6].0.03～4.5GHz超宽带低噪声放大器设计与实现[J]. 磁性材料及器件 2017(04)

- [7].X波段接收机低噪声放大器设计[J]. 低温与超导 2017(09)

- [8].S波段低噪声放大器的设计[J]. 电子技术与软件工程 2016(05)

- [9].试述微波低噪声放大器的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2016(12)

- [10].2～5GHz宽带CMOS低噪声放大器设计[J]. 半导体技术 2016(07)

- [11].甚低频低噪声放大器噪声系数测量[J]. 舰船电子工程 2015(03)

- [12].一种1~3GHz宽带低噪声放大器的设计[J]. 无线电工程 2015(05)

- [13].射频低噪声放大器创新设计性实验实践探索[J]. 实验技术与管理 2020(05)

- [14].贸泽供应Qorvo旗下Custom MMIC全线产品[J]. 电子测试 2020(09)

- [15].美国Custom MMIC公司推出低噪声放大器具有优异的宽带噪声系数性能[J]. 半导体信息 2018(04)

- [16].宽带高增益输出平衡CMOS低噪声放大器的设计[J]. 半导体技术 2017(10)

- [17].基于遗传算法的宽带低噪声放大器设计[J]. 半导体技术 2016(06)

- [18].一种低噪声放大器模块的设计[J]. 舰船电子工程 2016(09)

- [19].基于WCDMA接收机系统的低噪声放大器设计[J]. 电子科技 2013(12)

- [20].3mm波段低噪声放大器[J]. 半导体技术 2014(06)

- [21].X波段雷达接收机中低噪声放大器的研究[J]. 信息通信 2012(03)

- [22].低噪声放大器的设计与灵敏度分析[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [23].低温低噪声放大器的预修正设计与实现[J]. 低温物理学报 2012(06)

- [24].高性能宽带低噪声放大器的研制[J]. 现代电子技术 2011(11)

- [25].X波段低噪声放大器设计分析[J]. 无线电工程 2011(06)

- [26].S波段低温低噪声放大器技术研究[J]. 低温与超导 2011(10)

- [27].低噪声放大器的仿真设计[J]. 科技资讯 2010(14)

- [28].安华高科技完成新一代低噪声放大器系列产品开发[J]. 电信技术 2010(06)

- [29].MGA-634P8超低噪声放大器[J]. 半导体信息 2010(06)

- [30].4.5～5GHz低噪声放大器[J]. 科技风 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1712b52891dc6ca37d7da71a.html