# 圆孔蜂窝梁滞回性能及破坏模式分析

### 论文摘要

蜂窝(腹板开孔)钢梁是一种截面形式合理、抗弯刚度大、承载能力高、经济效益建筑的新型钢结构构件。目前我国对该类结构研究主要是在承载力和稳定等问题,在滞回分析方面的研究甚少。本文在已研究的基础上,运用有限元软件ANSYS对蜂窝梁在低周反复荷载作用下的滞回性能和破坏模式给予了系统研究,主要内容如下:(1)介绍蜂窝梁的制作过程,并通过相似比得出模型和原型各物理量的关系。(2)对跨高比D=10、12、14、16、18圆孔蜂窝梁在低周反复跨中集中荷载、跨内两集中荷载、全跨均布荷载作用下进行了系统的研究,并讨论不同跨高比的圆孔蜂窝梁在这三种加载方式下的滞回曲线以及骨架曲线。通过对初始刚度指标、承载力指标、位移延性指标、能量耗散系数指标的分析,得出当跨高比D=14时,滞回曲线最饱满,延性系数以及耗能系数最大,具有较好的耗能能力,以及随跨高比的增大,圆孔蜂窝梁的承载能力和初始刚度逐渐减小。(3)对跨高比D=10、12、14、16、18的圆孔蜂窝梁在低周反复跨中集中荷载、跨内两集中荷载、全跨均布荷载作用下Von Mises应力分布的研究,讨论了不同跨高比和不同荷载作用形式的蜂窝梁的破坏模式,得到跨高比D等于14的圆孔蜂窝梁在反复荷载作用下的受力性能最佳以及各圆孔蜂窝梁的圆孔边缘有应力集中现象,均由圆孔边缘处出现塑性铰引起梁破坏。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 蜂窝梁

- 1.2 蜂窝梁的应用及现状

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 蜂窝梁模型设计与制作

- 2.1 蜂窝梁模型

- 2.1.1 圆形孔的蜂窝梁制作方法

- 2.1.2 正六边形孔的蜂窝梁制作方法

- 2.2 蜂窝梁参数的取值

- 2.3 相似基本概念

- 2.3.1 几何相似

- 2.3.2 相似指标

- 2.3.3 物理过程的相似

- 2.4 不同荷载作用下的相似关系

- 2.4.1 集中荷载作用下的相似关系

- 2.4.2 跨内均布面荷载作用下的相似关系

- 2.4.3 两个集中荷载作用下的相似关系

- 2.5 本章小结

- 第3章 圆孔蜂窝梁在低周反复荷载作用下的滞回性能

- 3.1 钢材的应力-应变关系

- 3.2 基本假定

- 3.3 有限元模型

- 3.3.1 单元类型的选取

- 3.3.2 有限元模型建立

- 3.3.3 边界约束

- 3.3.4 加载制度

- 3.3.5 构件分析类型

- 3.4 圆孔蜂窝梁的抗震性能评价指标

- 3.4.1 滞回曲线

- 3.4.2 耗能能力

- 3.4.3 骨架曲线

- 3.4.4 位移延性系数

- 3.5 高跨比D 对圆孔蜂窝梁的滞回性能影响

- 3.5.1 低周反复跨中集中荷载作用下的滞回性能

- 3.5.2 低周反复跨内两个集中荷载作用下滞回性能

- 3.5.3 低周反复均布荷载作用下滞回性能

- 3.6 本章小结

- 第4章 圆孔蜂窝梁在低周反复荷载作用下受力破坏模式

- 4.1 规定描述语言

- 4.2 低周反复跨中集中力作用下的破坏模式

- 4.2.1 D=10 的破坏模式

- 4.2.2 D=12 的破坏模式

- 4.2.3 D=14 的破坏模式

- 4.2.4 D=16 的破坏模式

- 4.2.5 D=18 的破坏模式

- 4.3 低周反复跨内两集中力作用下圆孔蜂窝梁的受力破坏模式

- 4.3.1 D=10 的破坏模式

- 4.3.2 D=12 的破坏模式

- 4.3.3 D=14 的破坏模式

- 4.3.4 D=16 的破坏模式

- 4.3.5 D=18 的破坏模式

- 4.4 低周反复全跨均布荷载作用下圆孔蜂窝梁的受力破坏模式

- 4.4.1 D=10 的破坏模式

- 4.4.2 D=12 的破坏模式

- 4.4.3 D=14 的破坏模式

- 4.4.4 D=16 的破坏模式

- 4.4.5 D=18 的破坏模式

- 4.5 本章小结

- 结论

- 主要结论

- 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

### 相关论文文献

- [1].C档案[J]. 飞碟探索 2016(08)

- [2].成也手机,败也手机[J]. 东方少年(阅读与作文) 2017(01)

- [3].安全插头[J]. 儿童故事画报 2017(14)

- [4].智慧生活·酷品[J]. 科学大众(中学生) 2017(09)

- [5].欢乐弹弹堂[J]. 儿童与健康 2017(10)

- [6].测眼力[J]. 山西老年 2017(12)

- [7].细致观察 大胆推测 探求真相[J]. 语文学习 2020(02)

- [8].零件的半圆孔直径的精密检测方法探讨[J]. 企业科技与发展 2012(09)

- [9].射流圆孔靶的制备和靶参数测量[J]. 原子能科学技术 2010(08)

- [10].冲击荷载下Ⅰ型裂纹与圆孔缺陷相互作用[J]. 科学技术与工程 2019(06)

- [11].长圆孔销轴的孔壁承载力计算[J]. 民营科技 2016(01)

- [12].压力控制的圆孔扩张数值模拟分析[J]. 岩土力学 2010(S1)

- [13].圆孔扩张理论实验验证装置[J]. 新技术新工艺 2015(12)

- [14].基于薄壁圆孔平板应力集中的优化设计[J]. 长江大学学报(自然科学版)农学卷 2010(01)

- [15].基于人工神经网络的圆孔电磁藕合预测[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [16].应力集中圆孔附近的形变场[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [17].高斯光束的圆孔夫琅禾费衍射[J]. 新乡学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [18].用推削的方法加工非正圆孔[J]. 林业机械与木工设备 2009(06)

- [19].圆孔扩张理论求解旁压试验临界深度[J]. 低温建筑技术 2009(09)

- [20].宏程序在圆孔加工以铣代镗中的应用[J]. 价值工程 2012(29)

- [21].空气外掠圆孔翅片管的流动与换热数值模拟[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(07)

- [22].多色空间相干光在杨氏双圆孔干涉远场的光谱位移和光谱开关[J]. 激光与光电子学进展 2013(12)

- [23].含圆孔有限厚度板的三维弹塑性分析[J]. 河南水利与南水北调 2012(08)

- [24].激光划线功能和切割圆孔在生产中的实际应用[J]. 金属加工(热加工) 2016(16)

- [25].钢梁长圆孔螺栓变形性研究[J]. 铁道建筑 2015(01)

- [26].倾斜坡体中圆孔扩张的弹性应力分析[J]. 工程力学 2014(07)

- [27].圆槽铣削加工的通用宏程序编制[J]. 机械工程师 2013(08)

- [28].简支圆孔蜂窝梁受力性能分析[J]. 甘肃科技 2008(07)

- [29].浅析重卡车架纵梁长圆孔加工工艺[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [30].水工钢闸门圆孔蜂窝主梁强度及刚度简明计算[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/198facb84bc02ebcf36259a9.html