# 基于软开关技术的大功率高频铅酸蓄电池充电电源

### 论文摘要

本文在分析了蓄电池充电电源发展历程和研究现状以后,结合移相控制和软开关的基本理论,对全桥DC-DC变换器超前桥臂零电压和滞后桥臂零电流开关的实现方法进行综合讨论。提出了一种改进的无源钳位的全桥移相ZVZCS PWM DC-DC变换器,该电路具有软开关负载范围大、辅助谐振元件的附加损耗小、电压电流应力小等优点。同时在对蓄电池快速充电原理和目前各种充电方法研究的基础上,提出了两阶段充电模式,即在充电前期采用多段恒流充电和脉冲充电相结合的快速充电方法,而在充电后期采用恒压补足充电法并在整个快速充电期间内始终适时地采用了消除蓄电池极化的措施。在快速充电阶段根据蓄电池温度及电压等参数,产生优化的充电电流并采用模糊恒流控制器完成电流的控制,使得本文研究的充电电源具有很好的灵活性和高度的适应性。在充电后期,采用了恒压PI充电,可延长蓄电池的使用寿命并提高充电效率。本文采用TMS320LF2407A为核心的DSP芯片研制了一套适用于电机车铅酸蓄电池快速充电电源。仿真及实验结果证明了本文所提出的快速充电策略及开发的充电电源具有良好的快速充电性能,具有较好的应用前景。最后,本文对进一步研究快速充电电源提出了一些建议。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 蓄电池充电技术概述

- 1.3 充电电源的现状及发展情况

- 1.4 蓄电池软开关充电电源的发展

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第2章 软开关全桥PWM 变换器的基本原理和主电路拓扑结构的研究

- 2.1 基本的全桥 ZVS PWM 变换器

- 2.1.1 基本全桥ZVS PWM 变换器的工作原理

- 2.1.2 基本全桥ZVS PWM 变换器的缺点

- 2.2 无源钳位的全桥 ZVZCS PWM 变换器

- 2.2.1 四种传统ZVZCS PWM 全桥变换器的性能对比

- 2.2.2 无源钳位的全桥ZVZCS PWM DC-DC 变换器的工作原理

- 2.2.3 无源钳位的全桥ZCZCS PWM 变换器的实现条件

- 2.3 无源钳位的全桥 ZVZCS PWM 变换器电路的仿真

- 2.3.1 电路的仿真设计

- 2.3.2 仿真结果分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 铅酸蓄电池快速充电技术的研究

- 3.1 传统的蓄电池充电方法

- 3.2 蓄电池快速充电的基本原理和策略

- 3.2.1 快速充电的基本原理

- 3.2.2 快速充电的几种策略

- 3.3 蓄电池快速充电的控制技术

- 3.4 多段恒流和脉冲充电结合的快速充电技术的研究

- 3.5 本章小结

- 第4章 蓄电池多段恒流模糊控制技术的研究

- 4.1 模糊控制概况

- 4.1.1 模糊控制技术的原理及结构

- 4.1.2 模糊控制器的设计方法

- 4.2 多段恒流模糊控制器的实现

- 4.2.1 模糊控制器的语言变量

- 4.2.2 精确量的模糊化

- 4.2.3 模糊规则的建立

- 4.2.4 反模糊化及查询表的建立

- 4.3 本章小结

- 第5章 基于DSP2407A 控制的快速充电电源的实现

- 5.1 变换器主电路的设计

- 5.1.1 主电路的组成

- 5.1.2 主电路关键元件的设计

- 5.2 控制系统的设计

- 5.2.1 DSP 控制单元的设计

- 5.2.2 ADC 信号采集的设计

- 5.2.3 键盘和显示的设计

- 5.2.4 保护电路的设计

- 5.2.5 辅助电源的设计

- 5.2.6 IGBT 驱动电路

- 5.3 系统的软件设计

- 5.3.1 主程序流程图及结构

- 5.3.2 部分关键程序设计

- 5.4 充电实验与结果分析

- 5.5 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].一种铅酸蓄电池盖料仓的设计[J]. 蓄电池 2019(06)

- [2].电网企业废矿物油、废铅酸蓄电池处置回收模式研究[J]. 企业改革与管理 2020(04)

- [3].废铅酸蓄电池资源化利用的探索及实践[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [4].电网企业废矿物油、废铅酸蓄电池产生及处置的相关法律法规综述[J]. 现代商贸工业 2020(07)

- [5].废铅酸蓄电池污染防治技术及相关政策分析[J]. 环境与发展 2020(01)

- [6].铅酸蓄电池项目环境影响评价及环境保护[J]. 区域治理 2020(03)

- [7].低碳经济下考虑社会责任的逆向物流供应链优化——以铅酸蓄电池为例[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].铅酸蓄电池废水处理工艺研究进展[J]. 轻工科技 2019(04)

- [9].政策助推 开启废铅酸蓄电池回收新纪元[J]. 中国有色金属 2018(08)

- [10].探究废铅酸蓄电池回收利用现状及发展趋势[J]. 科技风 2018(26)

- [11].系列标准出台解决铅酸蓄电池二次利用难题[J]. 江西电力 2018(08)

- [12].铅酸蓄电池充电特性及其影响因素分析[J]. 南方农机 2016(12)

- [13].铅酸蓄电池的二次利用[J]. 储能科学与技术 2017(02)

- [14].未来全球铅酸蓄电池需求增长预计放缓[J]. 电源世界 2016(12)

- [15].一种铅酸蓄电池容量快速检测方法的研究[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2017(01)

- [16].基于生产者责任延伸制的“互联网+”铅酸蓄电池回收商业模式与平台构建[J]. 大众科技 2017(03)

- [17].浅谈铅酸蓄电池修复液修复法的效果[J]. 通信电源技术 2017(03)

- [18].废铅酸蓄电池规范回收出路:生产者责任延伸制度[J]. 资源再生 2017(08)

- [19].浅谈高倍(功)率铅酸蓄电池的设计要点及检测[J]. 通信电源技术 2017(04)

- [20].上海浦东三家企业加入废铅酸蓄电池回收名单[J]. 电源世界 2015(11)

- [21].废铅酸蓄电池回收技术现状及发展趋势[J]. 资源再生 2016(02)

- [22].密封铅酸蓄电池在地铁车辆上的应用[J]. 现代国企研究 2016(06)

- [23].铅酸蓄电池再生有术[J]. 环境 2016(10)

- [24].中国铅酸蓄电池行业五大壁垒分析[J]. 功能材料信息 2014(04)

- [25].全国铅酸蓄电池标准化技术委员会[J]. 蓄电池 2014(06)

- [26].废铅酸蓄电池回收技术现状及发展趋势[J]. 科技创新与应用 2015(09)

- [27].铅酸蓄电池的选用[J]. 智能建筑与城市信息 2015(04)

- [28].基于单片机的快速充电器设计[J]. 数码世界 2017(01)

- [29].铅酸蓄电池内、外导体优化设计方案[J]. 科学中国人 2017(11)

- [30].摩托车铅酸蓄电池的初安装[J]. 摩托车信息 2008(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1beb2443da2b2ecde554c6df.html