# 接收前端组件的研究与设计

### 论文摘要

随着无线通信技术的不断发展,作为无线通信系统中的重要组成部分接收机,它的应用范围越来越广泛,覆盖了包括移动通信、卫星通信、广播电视、雷达、电子战等各个领域本课题来自电子科技大学成都赛英科技有限公司,主要包括1.5GHz-1.6GHz的开关放大器和5.3GHz-5.9GHz的限幅放大器两部分。1.5GHz-1.6GHz的开关放大器的开关部分为弹载机提供3路切换信号,按飞行时序使用机载天线、弹顶天线、弹尾天线,5.3GHz-5.9GHz的限幅放大器要能承受20W的功率要求,低噪声放大器都要满足噪声系数、增益、输入输出驻波比的要求。本文首先介绍了课题的背景和意义,发展动态及论文的主要工作。然后详细介绍PIN管工作特性,以及它在微波开关和限幅器中的工作原理。接下来叙述了低噪声放大器（LNA）的主要技术指标以及设计方法。随后详尽论述了本课题中的1.5GHz～1.6GHz的单刀三掷开关放大器和5.3GHz～5.9GHz限幅放大器具体的设计方案,性能指标的实现以及在设计与实现中应该注意的问题,经测试后,达到了指标要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题提出的意义、背景及国内的发展动向

- 1.1.1 课题提出的意义、背景

- 1.1.2 低噪声放大器的发展态势

- 1.2 项目系统任务

- 第二章 PIN 二极管控制电路的理论基础

- 2.1 PIN 二极管的基本原理

- 2.1.1 PIN 二极管的结构

- 2.1.2 PIN 二极管的特性

- 2.1.3 PIN 二极管的等效电路

- 2.1.4 PIN 二极管的主要参数

- 2.2 PIN 二极管开关的理论基础

- 2.2.1 PIN 二极管开关的工作原理

- 2.2.2 PIN 二极管开关的主要技术指标

- 2.3 PIN 管限幅器的理论基础

- 2.3.1 PIN 管限幅器的主要技术指标

- 2.3.2 PIN 管限幅器的工作原理

- 2.3.3 PIN 管限幅器电路

- 第三章 低噪声放大器（LNA）的理论基础

- 3.1 低噪声放大器的主要技术指标

- 3.1.1 噪声系数

- 3.1.2 放大器的增益

- 3.1.3 放大器的稳定性

- 3.1.4 放大器的驻波比

- 3.1.5 P1dB 输出功率压缩点

- 3.2 低噪声放大器的电路设计

- 3.2.1 偏置电路的设计

- 3.2.2 稳定性设计

- 3.2.3 匹配电路设计

- 第四章 1.5GHz-1.6GHz 开关放大器的设计

- 4.1 开关放大器的主要技术指标

- 4.2 方案的选择

- 4.3 开关的设计

- 4.3.1 开关的工作原理

- 4.3.2 用ADS 仿真和设计开关

- 4.3.3 开关的驱动电路设计

- 4.4 低噪声放大器的设计

- 4.4.1 一级放大器匹配电路Smith 圆图设计

- 4.4.2 一级放大器ADS 软件仿真优化

- 4.4.3 两级放大器设计

- 4.5 PCB 和腔体设计

- 4.5.1 腔体的布局

- 4.5.2 核心器件的布局

- 4.5.3 电源的设计

- 4.5.4 接地的设计

- 4.6 调试中出现的问题与改进措施

- 4.7 装配与测试

- 第五章 5.3GHz-5.9GHz 限幅放大器的设计

- 5.1 限幅放大器的主要技术指标

- 5.2 限幅器的设计

- 5.2.1 电路设计

- 5.2.2 ADS 仿真优化

- 5.3 低噪声放大器的设计

- 5.3.1 第一级放大器匹配电路设计

- 5.3.2 第一级放大器ADS 仿真优化

- 5.3.3 第二级放大器设计

- 5.3.4 两级放大器级联

- 5.4 系统总体设计与调试中出现的问题以及解决办法

- 5.4.1 系统总体设计

- 5.4.2 调试中出现的问题、解决办法以及注意事项

- 5.5 装配与测试

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 附录 1 1.5GHz-1.6GHz 开关放大器的 PCB 图

- 附录 2 5.3GHz-5.9GHz 限幅放大器的 PCB 图

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].S波段小型化宽带低噪声放大器的设计[J]. 电子与封装 2019(11)

- [2].一种应用于全球导航卫星系统的低噪声放大器[J]. 微电子学 2018(03)

- [3].一种W波段宽频带低噪声放大器设计[J]. 电子世界 2018(12)

- [4].带有源偏置的系统级封装低噪声放大器模块[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(04)

- [5].平衡式宽带低噪声放大器设计[J]. 电子科技 2017(08)

- [6].0.03～4.5GHz超宽带低噪声放大器设计与实现[J]. 磁性材料及器件 2017(04)

- [7].X波段接收机低噪声放大器设计[J]. 低温与超导 2017(09)

- [8].甚低频低噪声放大器噪声系数测量[J]. 舰船电子工程 2015(03)

- [9].一种1~3GHz宽带低噪声放大器的设计[J]. 无线电工程 2015(05)

- [10].射频低噪声放大器创新设计性实验实践探索[J]. 实验技术与管理 2020(05)

- [11].贸泽供应Qorvo旗下Custom MMIC全线产品[J]. 电子测试 2020(09)

- [12].美国Custom MMIC公司推出低噪声放大器具有优异的宽带噪声系数性能[J]. 半导体信息 2018(04)

- [13].宽带高增益输出平衡CMOS低噪声放大器的设计[J]. 半导体技术 2017(10)

- [14].基于WCDMA接收机系统的低噪声放大器设计[J]. 电子科技 2013(12)

- [15].3mm波段低噪声放大器[J]. 半导体技术 2014(06)

- [16].X波段雷达接收机中低噪声放大器的研究[J]. 信息通信 2012(03)

- [17].低噪声放大器的设计与灵敏度分析[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [18].低温低噪声放大器的预修正设计与实现[J]. 低温物理学报 2012(06)

- [19].高性能宽带低噪声放大器的研制[J]. 现代电子技术 2011(11)

- [20].X波段低噪声放大器设计分析[J]. 无线电工程 2011(06)

- [21].S波段低温低噪声放大器技术研究[J]. 低温与超导 2011(10)

- [22].低噪声放大器的仿真设计[J]. 科技资讯 2010(14)

- [23].安华高科技完成新一代低噪声放大器系列产品开发[J]. 电信技术 2010(06)

- [24].MGA-634P8超低噪声放大器[J]. 半导体信息 2010(06)

- [25].4.5～5GHz低噪声放大器[J]. 科技风 2010(12)

- [26].X波段低温低噪声放大器的研制[J]. 低温与超导 2009(12)

- [27].无线应用CMOS低噪声放大器的设计[J]. 微电子学 2008(02)

- [28].2.4GHz低功耗CMOS低噪声放大器的设计[J]. 岳阳职业技术学院学报 2008(05)

- [29].一款宽带低噪声放大器模块的设计[J]. 舰船电子工程 2015(03)

- [30].GaAs低噪声放大器的抗静电设计[J]. 半导体技术 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22b9e64b0ac04d1b62c03ea8.html