# 苏丹原油的启动特性与数据处理方法研究

### 论文摘要

利用管流实验装置,以实验为基础研究苏丹原油在恒定流量下的启动特性,分析了苏丹原油的流变特性,以及未添加稠油和添加10%稠油在不同的热处理条件下对原油流变性的影响。最后以实验数据为基础,利用人工神经网络BP算法,预测了不同温降幅度下含蜡原油的启动屈服值,取得了满意的效果。（1）、对管流实验装置进行了多项改造,使之能更好的进行胶凝原油启动实验研究。对缓冲罐进行了自动化改造,减少了操作误差,提高了实验的安全性和数据的准确性;（2）、增加了恒压力实验数据采集装置,采用高精度的超声波传感器采集数据,并利用LABVIEW7.0的高速采集特性,实现了管流装置恒压力的启动实验,并且得到可信任的数据;（3）、KSCC-10-18降凝剂对GNPOC原油和GNPOC+WNPOC混合原油的降凝效果作用不大,但从管流启动特性看,降凝剂对降低启动屈服应力和启动后的平衡应力有非常明显的效果。由于在管流中受降温剪切的作用,降凝效果会不断减小;（4）、对苏丹原油进行不添加稠油实验,发现不同的热处理温度对停输启动有较大的影响。随着热处理温度的增加,原油的蜡晶结构遭到破坏,在相同的降温和剪切速率条件下,温度越高,所需要的启动屈服应力就高,65℃的热处理效果明显优于90℃的热处理;（5）、对苏丹原油进行添加10%稠油实验,此时的热处理效果和未添加稠油的效果截然相反。92℃的热处理效果优于65℃的热处理效果;（6）、利用实验数据训练BP网络逼近启动应力的复杂函数,可以较准确地预测实验管路中的停输再启动屈服应力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 原油的流变性

- 1.1 原油的一般物性

- 1.2 低温含蜡原油的屈服现象

- 1.2.1 含蜡原油的静屈服研究

- 1.2.2 含蜡原油的屈服值的测量

- 1.3 停输启动过程概述

- 1.4 管道的启动压力

- 1.5 胶凝原油常见的启动模型

- 1.5.1 Sestak 启动模型

- 1.5.2 Cawkwell 启动模型

- 1.5.3 李才启动模型

- 1.5.4 Cheng 启动模型

- 第二章 苏丹原油停输启动实验介绍

- 2.1 实验装置介绍

- 2.2 实验装置的改造

- 2.2.1 热处理系统的改造

- 2.2.2 缓冲罐自动化控制系统

- 2.2.3 接近开关

- 2.2.4 继电器

- 2.3 恒压力物位采集系统

- 2.4 实验内容

- 2.4.1 油样的预处理

- 2.4.2 恒流量启动实验操作规程

- 第三章 苏丹原油启动特性研究

- 3.1 实验方案

- 3.2 苏丹原油倾点的影响因素

- 3.2.1 不同的热处理温度对苏丹原油倾点的影响

- 3.2.2 降凝剂浓度对苏丹原油倾点的影响

- 3.3 苏丹混合原油的启动特性研究

- 3.3.1 苏丹混合原油的实验方案

- 3.3.2 苏丹混合原油的粘温特性

- 3.3.3 苏丹混合原油屈服应力与启动温度的关系分析

- 3.3.4 苏丹混合原油屈服应力与静态温降幅度的关系分析

- 3.4 降凝剂对苏丹原油启动特性的影响

- 3.5 苏丹原油流变性热历史的影响

- 3.5.1 苏丹原油（未添加稠油和降凝剂）热历史对停输启动的影响

- 3.5.2 苏丹原油+1096稠油的热历史的影响

- 第四章 BP 神经网络在环道启动屈服应力的应用

- 4.1 BP 神经网络算法

- 4.1.1 BP 网络概述

- 4.1.2 BP 网络训练性能的测试

- 4.1.3 BP 神经网络的结构和参数

- 4.2 BP 神经网络在实验环道中的应用

- 第五章 结论

- 参考文献

- 附录ⅠBP 神经算法部分程序

- 附录Ⅱ缓冲罐各设备技术参数

- 研究生期间的研究成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].热管冷却空间反应堆系统启动特性研究[J]. 原子能科学技术 2016(06)

- [2].厌氧氨氧化的启动特性研究[J]. 节能 2020(05)

- [3].高空模拟引射器启动特性的实验和数值计算研究[J]. 弹箭与制导学报 2017(04)

- [4].绕线式异步电动机启动特性无传感器测试新方法[J]. 微电机 2013(06)

- [5].旋转轴向式起动机单向离合器启动特性研究[J]. 轻工机械 2010(05)

- [6].带式输送机运送物质系统软启动特性研究[J]. 计算机仿真 2018(04)

- [7].波轮洗衣机脱水启动特性关键因子探讨[J]. 电器 2013(S1)

- [8].移动床生物反应器启动特性研究进展[J]. 水处理技术 2011(02)

- [9].某推进系统气路启动特性研究[J]. 火箭推进 2012(06)

- [10].余热锅炉启动特性仿真研究[J]. 锅炉制造 2016(02)

- [11].基于试飞数据模型的涡扇发动机风车启动特性[J]. 工程与试验 2016(01)

- [12].槽式太阳能集热器中萘热虹吸管启动特性的研究[J]. 动力工程学报 2013(05)

- [13].亚硝化/厌氧氨氧化一体化反应器的启动特性分析[J]. 中国给水排水 2009(17)

- [14].二次侧非能动余热排出系统启动特性试验研究[J]. 原子能科学技术 2019(04)

- [15].同心式永磁齿轮启动特性建模与分析[J]. 中国机械工程 2018(13)

- [16].用双向晶闸管控制电机启动特性[J]. 煤矿机电 2009(02)

- [17].基于软件仿真获取引信启动特性研究[J]. 制导与引信 2018(02)

- [18].刍议输送带启动特性对输送机张力的影响[J]. 中国高新技术企业 2016(16)

- [19].无速度传感器矢量控制技术在皮带机中的应用[J]. 山东煤炭科技 2014(09)

- [20].插电式混合动力汽车双离合动力系统发动机启动优化分析[J]. 汽车工程学报 2015(05)

- [21].车窗防夹模块之车窗电机的启动控制[J]. 科学家 2016(09)

- [22].中温厌氧膜生物反应器处理高浓度有机废水的启动特性研究[J]. 中国科技信息 2016(Z1)

- [23].BAF净化尿素废水的启动特性研究[J]. 环境科学与技术 2009(09)

- [24].三大技巧实现Windows服务器高效管理[J]. 计算机与网络 2010(06)

- [25].前置A_2NSBR工艺系统的启动特性研究[J]. 中国环境科学 2016(09)

- [26].密度锁正向启动特性的实验研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(09)

- [27].不同启动曲线下带式输送机启动特性的研究[J]. 机械管理开发 2019(10)

- [28].基于SIMPLEC算法的高温热管启动特性数值模拟[J]. 原子能科学技术 2017(11)

- [29].链式推进设备启动特性研究[J]. 起重运输机械 2015(10)

- [30].混合工质低温系统启动特性动态模拟研究[J]. 低温与超导 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2d18017290308a7436b6e6da.html