# 纳米ZnO粉体的制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

本文分别对高分子网络法、溶胶-凝胶法和均匀沉淀法合成纳米氧化锌粉体进行了详细地研究,并研究了离子掺杂对纳米氧化锌粒径、形貌及其光催化性能的影响,分别采用X射线衍射仪、透射电镜、和紫外分光光度计进行了表征。实验结果明,采用高分子网络凝胶法、溶胶-凝胶法、均匀沉淀法均能获得结晶良好、纯度高的六方晶系红锌矿型纳米ZnO粉体。但由于工艺条件的限制,这些方法各有其优缺点,高分子网络法制备纳米ZnO的周期比较短（时间为15h左右）,但是该方法所用的有机试剂较多,成本较高,而且对反应设备的要求非常严格,实验可重复性差,不易实现工业化。溶胶-凝胶法制备纳米ZnO,虽然原料的成本的低,但是凝胶干燥困难,制备周期很长（时间为38h左右）,而且凝胶很容易粘在器壁上难于取出,给后续的处理带来很多不便,亦不易实现工业化生产。均匀沉淀法制备纳米ZnO,工艺相对比较简单,制备周期也比较短（时间为11h左右）,但是所制备的粉体粒径分布较宽,团聚比较严重。采用高分子网络凝胶法制备的纳米ZnO粒子平均晶粒尺寸在20～60nm范围内。综合衍射峰形态、半高宽、晶粒度、节能考虑,高分子网络法制备纳米ZnO过程中的优化工艺条件为:单体和网络剂比例为5:1、Zn2+浓度为0.35mol/L、引发剂与单体双键的比例为1:20（摩尔比）、溶液pH值的范围在5～6、反应温度80℃、反应时间2h、干燥温度100℃、干燥时间4h、热处理度为650℃。采用溶胶-凝胶法在热处理温度为550℃热处理1h时制备的纯纳米ZnO的平均晶粒度最小为28.33nm。随热处理温度的升高,纳米ZnO的平均晶粒尺寸呈现出先减小后增大的趋势,而平均结晶度则呈现出相反的趋势。La3+的掺入可抑制ZnO晶核的生长,当La3+掺入量为0.2%时,纳米ZnO粒子的晶粒尺寸达到最小,为21.27nm。随着La3+掺入量继续增加,晶粒尺寸长大。采用均匀沉淀法制备的纯相纳米ZnO粉体和Bi3+掺杂纳米ZnO粉体均为六方晶系红锌矿结构,掺杂并未改变ZnO的晶系结构,但对其晶粒形貌产生了影响,除了球状形貌外,还产生了大量棒状结构,长度在30～200nm不等。纳米ZnO的光催化性能研究结果表明:La3+离子的掺杂对纳米ZnO粉末的光催化效果有明显的改善,随着La3+离子掺入量的增加,纳米ZnO的光催化活性呈现先升后降的趋势。当La3+掺杂摩尔比为0.2%时,降解率最高,光照时间15min降解率可达68.31%。而Bi3+离子的掺杂降低了纳米ZnO的光催化活性,光照80minMB的降解率已由68.26%降低到10.02%,但随着Bi3+掺杂量的增加,其光催化活性有所改善,当掺杂量达到3%时,光催化降解率又升高到46.98%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题研究的目的及意义

- 1.2 纳米ZnO的国内外研究现状及其未来发展趋势

- 1.2.1 纳米ZnO粉体的制备方法

- 1.2.2 纳米ZnO粉体的应用

- 1.2.3 纳米ZnO的未来发展趋势

- 1.3 纳米ZnO的晶体结构及基本特征

- 1.4 本课题所采用的测试方法

- 1.4.1 差热-热重分析（TG-DTA）

- 1.4.2 X射线衍射分析及衍射宽化法测粒径

- 1.4.3 透射电子显微分析（TEM）

- 1.4.4 EDTA含量分析

- 1.4.5 分散性分析

- 1.4.6 光催化性能分析

- 1.5 本课题的研究目标及主要内容

- 1.5.1 本课题研究的目标

- 1.5.2 本课题研究的主要内容

- 第2章 高分子网络凝胶法制备纳米ZnO粉体及其分散性研究

- 2.1 高分子网络法及粉体分散性概述

- 2.1.1 高分子网络凝胶法的基本原理

- 2.1.2 PEG改性纳米ZnO的基本原理

- 2.2 样品制备

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 纳米ZnO的制备

- 2.3 结果分析与讨论

- 2.3.1 TG-DTA分析

- 2.3.2 X射线衍射分析

- 2.3.3 透射电子显微（TEM）分析

- 2.3.4 纳米ZnO的分散性研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 溶胶-凝胶法制备掺杂纳米ZnO粉体的研究

- 3.1 溶胶-凝胶法的基本工艺原理

- 3.2 样品制备

- 3.2.1 实验药品

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 纯相纳米ZnO的制备工艺

- 3.2.4 掺杂纳米ZnO的制备工艺

- 3.3 结果分析与讨论

- 3.3.1 差热-热重分析（DTA-TG）

- 3.3.2 X射线衍射分析

- 3.3.3 透射电子显微分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 均匀沉淀法制备掺杂纳米ZnO粉体及其形貌分析

- 4.1 均匀沉淀法基本原理

- 4.2 样品制备

- 4.2.1 实验药品

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 纯相纳米ZnO粉体的制备工艺

- 4.2.4 掺杂纳米ZnO粉体的制备工艺

- 4.3 结果分析与讨论

- 4.3.1 差热-热重（DTA-TG）分析

- 4.3.2 X射线衍射分析

- 4.3.3 透射电子显微分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 3种制备纳米ZnO方法的比较及其光催化性能分析

- 5.1 3种制备纳米ZnO粉体方法的比较

- 5.2 纳米ZnO的光催化性能分析

- 5.2.1 纳米ZnO光催化机理概述

- 5.2.2 光催化实验

- 3+离子掺杂对纳米ZnO光催化性能的影响'>5.2.3 La3+离子掺杂对纳米ZnO光催化性能的影响

- 3+离子掺杂对纳米ZnO光催化性能的影响'>5.2.4 Bi3+离子掺杂对纳米ZnO光催化性能的影响

- 5.3 本章小结

- 第6章 全文结论及展望

- 6.1 全文结论

- 6.2 本文创新点

- 6.3 进一步开展研究工作的思路

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文及参研项目

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2f04767e87f739586a78f667.html