# 固体火箭发动机复合固化衬层的研制

### 论文摘要

与传统的热固化衬层相比,复合固化衬层具有预固化时间短,生产费用低的特点。本研究采用手提式紫外光固化仪、傅立叶红外光谱仪、转子粘度计、电子万能试验机、线烧蚀仪、SEM和热分析仪等分析测试手段,研究了复合固化衬层的粘度、凝胶速度、聚酯型聚氨酯丙烯酸酯含量（SM6402）、复合光引发剂的含量、键合剂（MAPO）含量和SiO2含量对衬层的力学性能和密度的影响,测定了衬层与相关界面的粘结性能、线烧蚀率、热分解温度和玻璃化转变温度,分析了衬层的微相结构形态。研制的固体火箭发动机复合固化衬层由二个体系组成:1)由SM6402和二苯甲酮（BP）/安息香乙醚（BE）复合光引发剂组成的光固化体系;2)由HTPB和异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）组成的热固化体系。研制出的复合固化衬层的主要组成为HTPB:50.0%～60.0%,IPDI:10.8%～16.9%,SM6402:30.0%～40.0%,BP/BE:2.0%～4.0%,MAPO:1.7%～2.5%,SiO2:5.5%～6.5%。复合固化衬层的综合性能满足研制要求。研究结果表明:1)在50℃以下,复合固化衬层的粘度增加缓慢,其适用期大于3h,能够满足发动机燃烧室衬层涂覆要求;2)复合光引发体系的含量一般选择2.0%～4.0%;3)确定复合固化衬层的预固化工艺为:365nm UV光的照射距离控制在40mm～60mm,光照时间在5s～10s之间;4)衬层的抗拉强度和伸长率均在HTPB/SM6402质量比为60/10时出现最大值,SM6402的光固化体系与HTPB热固化体系互穿网络（IPN）的互补性明显;5)复合光引发剂含量对复合固化衬层的抗拉强度、伸长率和密度影响不明显;6)随着MAPO用量的增加,衬层的伸长率存在下降趋势,MAPO的用量以1.7%较为合适;7)轻质二氧化硅含量的增加,导致衬层流动性能和涂覆工艺性能变差,故合适的用量在5.5%～6.5%之间;8)SEM照片表明,复合固化衬层的断面和表面都存在明显的相分离,呈非均相海岛状结构,复合固化互穿网络间交叉渗透,形成机械缠结;9)复合固化衬层的玻璃化转变温度为-64.9℃,热分解温度为366.9℃。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 固体火箭发动机复合固化衬层概述

- 1.1.1 衬层及其作用

- 1.1.2 衬层的基本组成

- 1.1.3 衬层成型工艺

- 1.1.4 衬层的发展方向

- 1.2 光固化技术

- 1.2.1 光固化技术的特点

- 1.2.2 光固化技术的应用

- 1.2.3 国外光固化技术的发展

- 1.2.4 国内光固化技术的发展

- 1.3 本论文立题依据与研究内容

- 1.3.1 立题依据

- 1.3.2 论文研究内容

- 1.3.3 研究技术指标

- 第二章 实验和研究方法

- 2.1 实验用原材料和设备

- 2.2 复合固化衬层性能测试与表征

- 2.2.1 凝胶含量的测定

- 2.2.2 转子粘度的测定

- 2.2.3 凝胶性能的测定

- 2.2.4 抗拉强度和伸长率的测定

- 2.2.5 密度的测定

- 2.2.6 线烧蚀率的测定

- 2.2.7 与金属试件的剪切强度测定

- 2.2.8 联合扯离强度的测定

- 2.2.9 红外光谱分析

- 2.2.10 热分析实验

- 2.2.11 扫描电镜实验

- 2.3 本章小结

- 第三章 复合固化衬层固化及基础配方的确定

- 3.1 复合固化衬层的固化

- 3.1.1 复合固化衬层的热固化

- 3.1.2 复合固化衬层的光固化

- 3.1.3 复合固化衬层的粘接

- 3.2 基材的选择

- 3.2.1 热固化体系的确定

- 3.2.2 光固化体系的确定

- 3.3 助剂的选择

- 3.3.1 键合剂的确定

- 3.3.2 扩链剂的确定

- 3.3.3 填料及催化剂的确定

- 3.4 复合固化衬层基础配方的确定

- 3.4.1 复合固化衬层基础配方

- 3.4.2 复合固化衬层的成型工艺

- 3.5 本章小结

- 第四章 复合固化衬层性能研究

- 4.1 复合固化衬层的工艺性能

- 4.2 复合固化衬层光固化凝胶速度

- 4.2.1 复合光引发剂含量对衬层凝胶速度的影响

- 4.2.2 光照距离和光照时间对衬层凝胶速度的影响

- 4.3 复合固化衬层的力学性能

- 4.3.1 SM6402含量对衬层力学性能的影响

- 4.3.2 复合光引发剂含量对衬层力学性能的影响

- 4.3.3 键合剂含量对衬层力学性能的影响

- 4.3.4 轻质二氧化硅含量对衬层力学性能的影响

- 4.4 复合固化衬层的密度

- 4.4.1 SM6402含量对衬层密度的影响

- 4.4.2 复合光引发剂含量对衬层密度的影响

- 4.4.3 键合剂含量对衬层密度的影响

- 4.4.4 轻质二氧化硅含量对衬层密度的影响

- 4.5 复合固化衬层配方及综合性能

- 4.5.1 复合固化衬层与绝热层、推进剂的界面粘接性能

- 4.5.2 复合固化衬层与金属的粘接性能

- 4.5.3 复合固化衬层的耐烧蚀性能

- 4.5.4 复合固化衬层的表、断面相形态结构

- 4.5.5 复合固化衬层的热分析

- 4.5.6 复合固化衬层综合性能

- 4.6 本章小结

- 第五章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].固体火箭发动机黏接壳体超声C扫描检测系统研制与应用[J]. 无损检测 2020(01)

- [2].自由装填固体火箭发动机的快烤响应特性试验[J]. 固体火箭技术 2020(01)

- [3].固体火箭发动机结构意外爆炸的数值模拟与风险评估[J]. 爆破器材 2020(04)

- [4].某型固体火箭发动机未点火故障分析[J]. 航空维修与工程 2018(10)

- [5].固体火箭发动机全寿命环境载荷分析[J]. 装备环境工程 2019(03)

- [6].美国多举措确保固体火箭发动机工业能力[J]. 国防科技工业 2019(03)

- [7].固体火箭发动机零部件制造及装配、试验过程的多余物控制探讨[J]. 质量与可靠性 2017(01)

- [8].我国突破大推力固体火箭发动机技术瓶颈[J]. 交通与运输 2017(02)

- [9].固体火箭发动机振动试验过试验分析与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [10].固体火箭发动机燃烧、热结构与内流场国防科技重点实验室[J]. 固体火箭技术 2017(03)

- [11].国外固体火箭发动机技术新动向[J]. 中国航天 2017(05)

- [12].固体火箭发动机缺陷及其无损检测技术研究[J]. 价值工程 2015(09)

- [13].小型固体火箭发动机一维非定常内弹道数值模拟[J]. 莆田学院学报 2015(05)

- [14].怀念崔国良院士[J]. 太空探索 2017(03)

- [15].固体火箭发动机专家崔国良院士逝世[J]. 军工文化 2017(02)

- [16].足迹深嵌星球间——记中科院院士邢球痕[J]. 金秋 2017(13)

- [17].固体火箭发动机摆动喷管两相流场与性能分析[J]. 弹箭与制导学报 2020(02)

- [18].国外固体火箭发动机铝熔渣机理研究[J]. 飞航导弹 2019(02)

- [19].典型固体火箭发动机流热固耦合数值模拟[J]. 弹箭与制导学报 2019(02)

- [20].推力可调节固体火箭发动机气动仿真[J]. 机械工程与自动化 2019(05)

- [21].燃气凝相颗粒对固体火箭发动机尾流场影响的数值分析[J]. 战术导弹技术 2018(02)

- [22].高速旋转固体火箭发动机压力测量方法研究[J]. 国外电子测量技术 2018(08)

- [23].水下点火固体火箭发动机两相流流场数值分析[J]. 航空动力学报 2018(10)

- [24].刍议固体火箭发动机多分力测量方法简介[J]. 科技展望 2016(04)

- [25].固体火箭发动机喷管堵盖打开数据采集系统研发与优化[J]. 凿岩机械气动工具 2016(03)

- [26].小型旋转固体火箭发动机工作性能研究[J]. 高压物理学报 2013(03)

- [27].外聘副主编简介[J]. 固体火箭技术 2020(05)

- [28].某小型固体火箭发动机内弹道数值仿真探究[J]. 电子测试 2014(03)

- [29].固体火箭发动机部件的损伤探测[J]. 无损检测 2014(03)

- [30].旋转固体火箭发动机飞行器章动不稳定机理述评[J]. 固体火箭技术 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/32f8f65eaeee582e36f903db.html