# 变电站综合监控系统的设计与实现

### 论文摘要

随着电力企业变电站建设的不断完善,建立一个变电站综合监控系统对电力企业来说越来越重要。目前供电企业缺乏一套综合的、统一的变电站监控系统。综合监控系统是建立在各专业监控系统之上,整合各专业监控子系统,实现变电站监控的统一管理和统一维护,综合监控系统能够从各专业监控系统或设备中提取故障和性能数据进行集中监控,以掌握变电站运行状况,从而进行数据的综合性和相关性分析,为电力企业的监控中心提供分析和决策的数据依据。本文对电力企业变电站综合监控系统进行了深入的分析,并从软件工程的角度在系统总体概述、系统组网结构及平台选择、系统体系结构、系统功能设计、主要功能及关键代码实现等方面进行了细致的分析。整个综合监控系统采用了分层体系结构,系统的软件体系结构分为四个层次,分别是源数据采集层、数据持久层、业务逻辑层、表示层。综合监控系统的应用是为了对变电站进行有效监控及管理。根据需求,系统分别对四大功能域：系统定制预案、视频监控联网接入、智能门禁系统联网接入、变电站各种告警信息联网接入等功能进行了详细的设计描述。系统定制预案可自由定制,分操控预案、联动预案。操控预案：在发生报警时,系统提供给操作人员的操作、处理流程建议。联动方案：在系统发生报警时,系统自动进行一系列的操作、处理。视频监控联网接入集成视频监控、录像、回放检索、网络远程传输,远程云台镜头、高速球控制等管理功能,实现集中管理、全天候、全方位实时监控。智能门禁系统联网接入让监控维护人员及时掌握和维护门禁信息,并能在电子地图中发现门禁报警的位置,做到快速发现、准确定位。告警信息联网接入实现告警的统一监控,快速对发生的告警进行定位、判断、并加以处理,减少故障历时。综合监控系统完成后,能实现对变电站设备和环境的运行控制及状态和运行参数显示,为电力企业监控中心提供了一套功能强大的监控工具,可以改善监控中心的运行维护效率,实现集中存储、集中维护、集中监控、集中管理,实现了变电站减员增效的目的,系统投入运行后,为电力企业带来了巨大的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 系统开发的背景、目的及意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.3 本文要解决的主要问题

- 1.4 系统建设的可行性

- 1.5 本文的贡献与组织

- 第2章 系统组网结构及平台选择

- 2.1 硬件平台选型原则

- 2.1.1 系统安全、可靠性

- 2.1.2 可扩展性

- 2.1.3 易操作性

- 2.2 数据库系统的选型

- 2.2.1 数据库软件选型原则

- 2.2.2 数据库软件的解决方案

- 2.3 网络拓扑图及设备配置

- 第3章 综合监控系统设计

- 3.1 系统设计思路

- 3.2 系统设计原则

- 3.2.1 坚持易扩容升级的原则

- 3.2.2 坚持开放的原则

- 3.2.3 坚持易维护的原则

- 3.2.4 系统的安全性

- 3.2.5 系统的先进性

- 3.2.6 使用方便,操作简单

- 3.2.7 可维护性

- 3.2.8 易于二次开发

- 3.3 系统的设计目标

- 3.3.1 非智能设备的监控

- 3.3.2 智能设备的监控

- 3.3.3 传输设备

- 3.3.4 视频图像监控

- 3.3.5 监控中心解决方案

- 3.4 系统功能层次结构

- 3.4.1 表示层

- 3.4.2 业务逻辑层

- 3.4.3 数据持久层

- 3.4.4 源数据采集层

- 3.5 系统网络拓朴结构

- 3.6 监控内容

- 3.7 系统功能设计

- 3.7.1 系统定制预案

- 3.7.2 视频监控联网接入

- 3.7.3 智能门禁系统联网接入

- 3.7.4 各种告警联网接入

- 第4章 系统主要功能及关键代码实现

- 4.1 综合监管平台

- 4.2 主要功能的实现

- 4.2.1 基本监控功能

- 4.2.2 电子地图功能

- 4.2.3 数据存储功能

- 4.2.4 统计功能

- 4.2.5 告警功能

- 4.2.6 配置功能

- 4.2.7 安全管理功能

- 4.2.8 通信管理功能

- 4.2.9 显示功能

- 4.2.10 打印功能

- 4.2.11 视频功能

- 4.3 告警处理流程及关键代码实现

- 4.3.1 告警数据处理流程

- 4.3.2 告警处理程序

- al.sql数据库存储脚本'>4.3.3 告警处理程序调用dpal.sql数据库存储脚本

- 4.3.4 告警存储相关的数据表

- 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/344a92cbe5fccb70f1d980fa.html