# 电力电缆故障论文-江峰

导读:本文包含了电力电缆故障论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电流监测,故障诊断,高压电力电缆

### 电力电缆故障论文文献综述

江峰[1]（2019）在《电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层中的运用》一文中研究指出高压电力电缆受人员操作、外力破坏等多方面因素的影响,在实践工作中存在诸多故障,需要引起电力企业重视。现首先对高压电力电缆护层电流常见故障及导致故障出现的原因进行了分析,然后探讨了电流在线监测及故障诊断技术在高压电力电缆护层中的具体应用情况,最后针对性地提出了几点预防高压电力电缆护层电流故障的建议,以期进一步降低高压电力电缆故障概率,保障电力正常供应。(本文来源于《机电信息》期刊2019年32期）

朱雪雄,邓良平[2]（2019）在《基于小波分析和机器学习的电力电缆故障诊断研究》一文中研究指出以MATILAB语言为工具,笔者首先对小波分析对电缆故障信号特征进行提取,将小波分析与机器学习理论应用于电缆故障诊断,通过电缆故障信号的小波分析,找出最优的小波类型,并利用机器学习分类和回归算法对故障进行识别和对故障点进行定位,最后建立了一种能实时精确定位电缆故障和识别电缆故障的模型,用于在线实时精确监测电缆故障。(本文来源于《信息与电脑(理论版)》期刊2019年21期）

余年春,付亮,杨千帆,高新昀[3]（2019）在《智能电网中电力电缆故障诊断技术应用研究》一文中研究指出目前,各行各业对电力能源的需求量日益增加,有效推动了传统的驱动电网向智能电网转变,未来智能电网将应用智能化手段测量并控制电流和电压。虽然未来电网的能量流不会呈现单向流动的趋势,但电网的核心作用是传输并分配能源。因此,论文对智能电网中电力电缆故障诊断技术应用进行了研究。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2019年11期）

张丽娟[4]（2019）在《电力电缆故障诊断技术在智能电网中的应用研究》一文中研究指出在电力电缆工作过程中,难免会产生很多的问题和故障,本文主要针对这些故障进行了分析和总结,然后提出了几种比较常用的电力电缆故障诊断技术。文章还对其原理进行了分析,希望能够提升智能电网的故障诊断速度,保证电力电缆出现故障之后能够及时的排除并使其安全运行。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年28期）

朱雪雄,邓良平[5]（2019）在《电力电缆故障查寻探测研究》一文中研究指出电力电缆地下化导致电力电缆例行检查、提前预防故障,以及发生故障时测量诊断变得困难。对电力电缆的结构与分类,电力电缆故障原因及故障种类,以及常用的的电力电缆的查寻探测研究方法进行探讨。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年28期）

章以建[6]（2019）在《高压电力电缆配电线路故障在线检测方法研究》一文中研究指出为了解决高压电力电缆配电线路供电过程发生接地故障时,配电线路无法正常供电的问题,提出一种基于行波故障测距原理的高精度、快速度的线路故障在线检测方法。检测已知故障行波速度、未知故障行波速度以及高压电力电缆配电线路故障发生位置,通过在高压电力电缆配电线路故障位置处安装电容器向故障回路放电,故障回路包括电容器、配电线路和故障点过渡串联电阻,通过该回路的特征频率和衰减系数故障位置线路两端的电阻,得到线路故障信息。仿真实验结果表明,该检测方法具有较高精度。(本文来源于《现代电子技术》期刊2019年18期）

付亮,杨千帆,余年春,高新昀[7]（2019）在《电力电缆故障原因与检测技术》一文中研究指出在城市化建设的快速发展中,电力线路建设总电缆所占比例日益增加,尤其在城市中心位置、工矿企业内部供电中发挥着重要的作用。但电力电缆实际应用过程中极易出现电缆故障,相关部门需要针对这些故障实行相应的检测技术。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2019年09期）

于峰,尹丹,姚江华,刘晶[8]（2019）在《并联单芯中压电力电缆相间短路故障案例解析》一文中研究指出通过对某工程中10 kV单芯电力电缆在运行两年后发生电缆接地故障的现象进行解析,进一步解析单芯电缆屏蔽层、护套层感应电压及环流对电缆的危害和运营维护管理的缺陷及改进措施。(本文来源于《建筑电气》期刊2019年08期）

江明镜,张来友,曾令通[9]（2019）在《叁次脉冲法在电力电缆故障测试中的应用》一文中研究指出笔者分析了叁次脉冲法电力电缆故障测试原理及组成,利用案例分析法证实叁次脉冲测试方法现场测试的有效性。探讨了叁次脉冲法电力电缆故障测试中脉冲宽度、工作电压的选择及低频振荡等问题。得出了近端故障测试宜采用0.1μs、0.2μs脉冲宽度,远端故障测试宜采用1μs、2μs脉冲宽度的结论。为保证故障点充分击穿,所加的冲击高压的幅度一定要高,如果故障点无法击穿,宜先采用冲闪法,使故障点"降阻"后进行测试。通过延迟叁次脉冲发送时间或调整电容器电容量可避开低频振荡对测试的影响。该方法对快速定位电力电缆故障有一定参考价值。(本文来源于《红水河》期刊2019年04期）

成卫[10]（2019）在《电力电缆故障原因与检测技术》一文中研究指出电力电缆是对电能进行分配与传输的重要载体,相较于传统的架空线路而言,电力电缆具有人力资源投入少、节省空间占用、安全系数更高等优点,因而颇受业界青睐。进入21世纪后,经济建设的持续稳定发展使城市规模不断扩大,城市边界不断外延,城乡一体化进程不断加快,电力线路建设中,电缆所占比重也在不断增加,尤其是在城市中心区域和工矿企业内部供电以及过江海水下电能传输等方面,电力电缆的优势尤为突出。但是,电力电缆在广泛应用过程中,也经常会有各种故障发生,因此,探讨电力电缆故障原因与检测技术的应用情况,对于保障电力电缆工作性能的稳定是十分必要的。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年08期）

### 电力电缆故障论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以MATILAB语言为工具,笔者首先对小波分析对电缆故障信号特征进行提取,将小波分析与机器学习理论应用于电缆故障诊断,通过电缆故障信号的小波分析,找出最优的小波类型,并利用机器学习分类和回归算法对故障进行识别和对故障点进行定位,最后建立了一种能实时精确定位电缆故障和识别电缆故障的模型,用于在线实时精确监测电缆故障。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电力电缆故障论文参考文献

[1].江峰.电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层中的运用[J].机电信息.2019

[2].朱雪雄,邓良平.基于小波分析和机器学习的电力电缆故障诊断研究[J].信息与电脑(理论版).2019

[3].余年春,付亮,杨千帆,高新昀.智能电网中电力电缆故障诊断技术应用研究[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2019

[4].张丽娟.电力电缆故障诊断技术在智能电网中的应用研究[J].科学技术创新.2019

[5].朱雪雄,邓良平.电力电缆故障查寻探测研究[J].科技经济导刊.2019

[6].章以建.高压电力电缆配电线路故障在线检测方法研究[J].现代电子技术.2019

[7].付亮,杨千帆,余年春,高新昀.电力电缆故障原因与检测技术[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2019

[8].于峰,尹丹,姚江华,刘晶.并联单芯中压电力电缆相间短路故障案例解析[J].建筑电气.2019

[9].江明镜,张来友,曾令通.叁次脉冲法在电力电缆故障测试中的应用[J].红水河.2019

[10].成卫.电力电缆故障原因与检测技术[J].技术与市场.2019

本文来源: https://www.lw50.cn/article/361b258b62e5a186fd28acfd.html