# 长春市VHF/UHF频段无线电监测系统覆盖研究

### 论文摘要

为增强对频谱资源的管理,排除无线电干扰,保证频谱资源合理充分使用,各级无线电管理部门在全国各地市建设了数百座无线电监测站,绝大多数都是UHF/VHF超短波监测站。由于VHF/UHF频段的电波传播受地形地物作用影响较大,不同类型无线电发射台工作机制和特性不同、以及监测系统设备特性的差异,对于VHF/UHF监测系统的覆盖区域进行研究成为当前无线电管理工作需要研究的重要课题。本文研究的主要内容是监测系统覆盖的仿真计算。具体实施步骤:1、通过理论研究的方法对VHF/UHF频段适用的几种传播模型进行研究,然后通过固定点测试、移动测试的方法选择适合于监测覆盖计算的传播模型,为监测覆盖计算提供理论参考。2、通过典型值计算的方法对不同类型无线电台的覆盖半径进行仿真计算,并在地理信息数据的支持下对长春市无线电监测站的覆盖进行了计算和评估。通过对长春市实地测试值与运用模型计算值进行比较,得出应用P.1546-2模型更适合对长春市VHF/UHF频段内涉及的主要业务进行电磁传播方面的研究。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 项目背景

- 1.2 论文研究目的

- 1.3 论文研究内容

- 第2章 无线电波及频谱监测

- 2.1 无线电波

- 2.1.1 无线电频率划分

- 2.1.2 超短波、微波（VHF/UHF）传播的特点

- 2.2 无线电监测

- 2.2.1 无线电监测的目的

- 2.2.2 无线电监测系统组成

- 2.2.3 无线电监测系统的网络结构

- 第3章 传播模型的研究

- 3.1 VHF/UHF频段可使用的传播模型

- 3.1.1 ITU-R P.1546模型

- 3.1.2 Okumura-Hata

- 3.1.3 Egli模型

- 3.2 传播模型的选择

- 3.2.1 模型的比较

- 3.3 测试验证

- 3.3.1 固定点测试

- 3.3.2 移动测试

- 3.4 仿真计算中传播模型的确定

- 3.5 结论

- 第4章 监测覆盖距离评估

- 4.1 监测系统覆盖范围计算

- 4.1.1 监测系统覆盖的计算方法

- 4.1.2 监测系统覆盖仿真

- 4.2 长春地区监测网覆盖情况评估

- 4.2.1 现有监测站的覆盖评估

- 4.2.2 现有监测站对各类无线电台站的监测覆盖评估

- 第5章 全文总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 附件1: VHF/UHF无线电监测软件

- 附件2: P.1546-2传播模型典型曲线图

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].VHF/UHF波段小型化宽频带偶极子天线设计[J]. 桂林电子科技大学学报 2017(01)

- [2].VHF/UHF波段发射机互调抑制比测试方法研究[J]. 北京航空航天大学学报 2017(02)

- [3].VHF/UHF常用通信信号调制识别算法[J]. 计算机仿真 2017(01)

- [4].基于对流层散射的VHF/UHF不对称分集传输技术研究[J]. 无线电通信技术 2017(01)

- [5].VHF/UHF宽带功率放大器设计[J]. 电子质量 2013(06)

- [6].一种新型VHF/UHF数据链中的时隙分配策略[J]. 电子设计工程 2012(04)

- [7].VHF/UHF数据链中的越区切换算法[J]. 微电子学与计算机 2013(06)

- [8].VHF/UHF波段接收机动态范围问题研究[J]. 电子设计工程 2009(06)

- [9].一种新型VHF/UHF双频宽带车载全向天线[J]. 中国电子科学研究院学报 2011(04)

- [10].等效导纳模型分析航天器VHF/UHF频段屏蔽效能[J]. 宇航学报 2016(11)

- [11].VHF/UHF波段有源分路器的设计与仿真[J]. 系统仿真技术 2011(04)

- [12].VHF/UHF测向天线阵在监测车上的安装与运用[J]. 中国无线电 2008(03)

- [13].基于变曲线组合方法的超宽带VHF/UHF天线设计[J]. 现代电子技术 2014(17)

- [14].VHF/UHF固定监测站FM广播监测覆盖范围比较[J]. 中国无线电 2020(11)

- [15].GY/T 237-2008《VHF/UHF频段地面数字电视广播频率规划准则》[J]. 广播与电视技术 2012(03)

- [16].VHF/UHF频段无线电监测接收机国家标准解读[J]. 数字通信世界 2016(07)

- [17].VHF/UHF监测站数据传输方式的比较和选择[J]. 中国无线电 2009(03)

- [18].VHF/UHF无线电管制设施开场自动测试系统设计研究[J]. 中国无线电 2017(11)

- [19].VHF/UHF频段下移动网络的覆盖研究[J]. 信息化研究 2016(06)

- [20].VHF/UHF虚拟无线电监测系统建设[J]. 电脑知识与技术 2009(27)

- [21].VHF/UHF固定监测站覆盖范围计算和初步评估[J]. 中国无线电 2019(02)

- [22].VHF/UHF宽带低噪声放大器设计[J]. 半导体技术 2011(07)

- [23].中心组织起草的VHF/UHF无线电管制设施两项标准通过专家评审[J]. 数字通信世界 2014(10)

- [24].海上VHF/UHF频段信道环境及其空时频率选择性[J]. 电子学报 2017(06)

- [25].VHF/UHF无线电监测测向系统在用设备开场测试方法探讨[J]. 数字通信世界 2017(02)

- [26].中心编制的《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》标准正式发布实施[J]. 数字通信世界 2014(05)

- [27].VHF/UHF空地数据链系统越区切换设计[J]. 电讯技术 2008(02)

- [28].VHF/UHF广播电视监测信号接收链路改进研究[J]. 中国无线电 2013(02)

- [29].中心主导制订的《VHF/UHF频率范围内测向系统测向灵敏度的测试程序》等两项国际标准在ITU官网正式发布[J]. 数字通信世界 2016(11)

- [30].VHF/UHF固定监测网覆盖范围调查(上)[J]. 中国无线电 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/361b740bd5f81fe93025594d.html