# LD抽运355nm连续紫外激光器研究

### 论文摘要

近些年来,随着LD技术的发展,LD抽运的全固态激光器以其体积小、寿命长、效率高、稳定性好等优点,成为研究热点之一。连续紫外激光在光谱学、激光医疗、CD控制等方面有着不可替代的作用。LD抽运的全固态紫外激光器的问世,极可能替代原有的价格昂贵、体积庞大的气体激光器及准分子连续紫外光源,成为市场的主流。本文从LD抽运连续355nm紫外激光产生的机理入手,理论结合实验,讨论了基频光与倍频光的注入功率密度以及非线性晶体温度对于和频效率的影响。采取侧面抽运的方式；通过改变腔型及腔长优化了532nm倍频光的输出；利用腔内倍频腔外和频的方法,较好的耦合了532nm倍频光及1064nm基频光；在和频晶体温度控制为17℃的情况下,获得109mW的355nm连续紫外激光输出。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究及发展现状

- 1.3 国内外研究对比分析

- 1.4 发展趋势与应用前景

- 1.5 研究目的与意义

- 第二章 非线性光学理论

- 2.1 非线性光学效应

- 2.2 三波耦合方程

- 2.3 二次谐波倍频效率

- 2.4 相位匹配原理

- 2.5 常用非线性晶体比较

- 第三章 全固态激光器基础理论及性质

- 3.1 全固态激光器特点

- 3.2 LD抽运全固态激光器的激光晶体

- 3.3 全固态激光器抽运方式

- 3.4 光学谐振腔

- 第四章 355nm连续紫外激光输出实验研究

- 4.1 三次谐波产生理论

- 4.2 非线性晶体的选择及长度计算

- 4.3 355nm连续紫外激光器实验方案

- 4.4 1064nm基频光的实验研究

- 4.5 532nm连续绿光激光实验研究

- 4.6 355nm连续紫外激光实验

- 4.7 和频晶体温度对频率转换效率的影响

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].抽运系统参数对全固态激光输出特性的影响[J]. 激光与红外 2016(03)

- [2].低热抽运Nd:YAG激光器理论分析与发展概述[J]. 激光技术 2009(01)

- [3].脉冲抽运被动调Q激光器脉冲间隔特性研究[J]. 激光与光电子学进展 2012(06)

- [4].808nm与888nm抽运Nd:YVO_4热效应分析[J]. 中国激光 2011(04)

- [5].局域抽运条件下二维无序介质内偏振模式的特性研究[J]. 激光与光电子学进展 2011(07)

- [6].同带抽运高效率光纤放大器[J]. 物理学报 2011(12)

- [7].高功率全固态激光器抽运耦合技术进展[J]. 激光技术 2011(06)

- [8].稀土掺杂双包层光纤的抽运吸收的测试[J]. 中国激光 2010(01)

- [9].角抽运优化及辐射平衡激光器增益介质设计[J]. 中国激光 2008(10)

- [10].大口径轴向非均匀Nd:YAG晶体抽运设计[J]. 中国激光 2015(06)

- [11].二极管直接抽运Nd:LGS激光器[J]. 中国激光 2013(05)

- [12].角抽运Nd:YAG复合板条946nm连续运转激光器[J]. 物理学报 2013(14)

- [13].1018nm光源及光纤激光同带抽运实验研究[J]. 光学学报 2012(03)

- [14].正向抽运脉冲染料激光放大时间特性研究[J]. 中国激光 2010(09)

- [15].高功率激光二极管阵列端面抽运大口径片状放大器抽运场评价方法[J]. 中国激光 2008(08)

- [16].长脉冲抽运光子晶体光纤四波混频和超连续谱的理论研究[J]. 物理学报 2011(01)

- [17].高功率光纤激光器二级抽运技术的理论分析[J]. 物理学报 2011(08)

- [18].二极管角部抽运Nd:YAG基模激光器[J]. 激光技术 2009(01)

- [19].双光束抽运的受激布里渊散射反射率的实验研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2008(04)

- [20].粪便抽运工:宁肯一人脏 换来万户净[J]. 经济 2013(01)

- [21].反向抽运光纤拉曼放大器偏振相关增益的数值计算[J]. 半导体光电 2014(06)

- [22].二极管抽运无机液体激光体系输出特性研究[J]. 光学学报 2011(02)

- [23].抽运方案对L波段双通掺铒光纤放大器增益特性的影响[J]. 光学学报 2010(03)

- [24].梯度浓度掺杂复合板条抽运分布均匀性的分析[J]. 激光技术 2012(03)

- [25].全固态激光直接抽运技术的发展和研究现状[J]. 中国激光 2009(07)

- [26].抽运方式对耗散孤子光纤激光器性能的影响[J]. 中国激光 2014(12)

- [27].混合抽运和增益开关铥/钬共掺脉冲光纤激光器对比研究[J]. 中国激光 2014(03)

- [28].边缘抽运非对称Yb:YAG盘片激光器[J]. 激光技术 2009(03)

- [29].新型掺钕磷酸盐激光玻璃的耐抽运热破坏性质[J]. 中国激光 2014(09)

- [30].半导体光放大器中垂直双抽运四波混频效应的理论研究[J]. 物理学报 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3698669a14438c5240fe21a8.html