# 连铸过程铸坯动态轻压下压下模型的研究与应用

### 论文摘要

连铸坯动态轻压下技术已成为改善连铸坯中心偏析和疏松最有效手段之一,是现代连铸机技术先进性的一个重要标志。本文以国家技术创新计划项目《板坯连铸机动态轻压下技术的研究、开发与应用》和《某厂大方坯连铸机动态轻压下工艺控制技术研究》为依托,进行了连铸板坯和方坯动态轻压下过程关键工艺控制模型——压下模型的研究开发,并在实际生产中进行应用研究。本文的主要研究内容和取得主要结果如下：1.连铸坯轻压下压下率理论模型的建立。通过对轻压下过程质量流量特征分析,理论推导获得了板坯／方坯压下率模型,该模型完整描述了任意矩形铸坯断面内凝固收缩、热收缩、铸坯变形对压下率的影响,即：式中：VRG为压下率,VSZ为拉速,Xsuf为铸坯宽度,Ysuf为铸坯厚度,x为沿宽度方向的坐标,y为沿厚度方向的坐标,z为沿拉坯方向的坐标,ρL、ρS分别为钢液相、固相密度,ρ为等效密度,由ρLfL+ρS（1-fL）表示,fL为液相率。2.连铸坯压下率理论模型的求解方法研究。结合实际轻压下过程,提出了压下率理论模型求解方法。即忽略变形对固液相断面形状的影响,单独求解由温度变化引起的固液相密度变化对压下率的影响,简化的压下率模型即：变形对压下率的影响通过压下效率模型来计算。3.连铸坯轻压下压下效率模型的建立。在理论分析轻压下过程铸坯的变形基础之上,经过理论推导,提出了压下效率模型的准确计算公式,该式可计算任意形状铸坯轻压下过程的压下效率,即：式中：η为压下效率,ΔAi为液芯减少面积,ΔAH为铸坯表面压下面积。4.连铸坯压下率的数值分析研究。结合板坯／方坯的铸机条件,采用有限元数值计算方法对铸坯传热过程进行求解,得到了不同拉速、钢种、断面尺寸下压下率的取值范围与变化规律。研究结果表明：板坯／方坯的压下率和压下速率均沿拉坯方向近似线性减少；板坯／方坯的平均压下率与拉速呈线性减少关系；板坯／方坯的压下速率取值范围不随拉速的变化而变化；钢种对板坯／方坯压下率和压下速率的影响小；宽度对板坯／方坯的压下率的影响均很小；厚度对压下率影响大,厚度越大,压下率在板坯／方坯轻压下入口、出口值就越小,在压下区间内减少越平缓；宽度越大,厚度增加时方坯的平均压下率减少越快,而板坯的平均压下率减少程度不变。5.连铸坯压下效率的数值分析研究。结合某厂板坯和方坯实际铸机条件,对铸坯轻压下过程进行三维有限元数值计算,获得了不同压下量、液芯厚度、钢种、断面尺寸下压下效率的取值范围与变化规律。结果表明：板坯的压下效率在压下量小于2.3mm时,压下效率随压下量的增加而增加,压下量大于2.3mm后,压下效率不再随压下量的增加而增加,保持某个定值；方坯的压下效率在压下量小于0.6mm时,压下效率随压下量的增加而增加,在压下量为0.6-4.7mm,压下效率随压下量的增加而减少,在压下量大于4.7mm时,压下效率不再随压下量的增加而增加,保持某个定值；板坯压下效率与液芯厚度的1次方成线性正比,方坯压下效率与液芯厚度的平方成线性正比；钢种对板坯／方坯压下效率影响小；板坯压下效率随宽度变化小,与厚度呈近似线性增加关系；方坯压下效率随宽度增加或厚度减少而线性增加。6.模型应用。将本文研究开发的模型应用于板坯连铸轻压下,应用效果良好：各钢种中心偏析C级0.5以内比率达到100%；各钢种中心疏松0.5级比率达到98%以上；各钢种角部裂纹0.5级比率达88.2%；各钢种中间裂纹和三角区裂纹0.5级比率均达96%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 连铸技术的现状

- 1.2 中心偏析与中心疏松的形成原因与危害

- 1.3 减少中心偏析与中心疏松的主要方法

- 1.4 轻压下技术的发展与应用现状

- 1.4.1 轻压下技术的发展

- 1.4.2 轻压下技术的应用现状

- 1.4.3 轻压下技术的关键技术

- 1.4.3.1 远程辊缝可调扇形段

- 1.4.3.2 凝固末端位置的预测

- 1.4.3.3 轻压下压下模型

- 1.5 轻压下压下模型的研究现状

- 1.5.1 工业试验研究

- 1.5.2 理论研究

- 1.6 本文主要研究内容与创新点

- 第二章 连铸坯轻压下率模型的建立与分析

- 2.1 压下率模型推导

- 2.2 板坯压下率的求解与分析

- 2.2.1 模型建立与求解

- 2.2.1.1 模型建立

- 2.2.1.2 初始条件与边界条件

- 2.2.1.3 热物性参数的选取

- 2.2.1.4 计算方法

- 2.2.2 拉速对板坯压下率的影响

- 2.2.2.1 连铸板坯的温度分布

- 2.2.2.2 拉速对板坯压下率的影响

- 2.2.3 钢种对板坯压下率的影响

- 2.2.4 断面形状对板坯压下率的影响

- 2.2.4.1 板坯断面尺寸对中心固相率分布的影响

- 2.2.4.2 厚度对板坯压下率的影响

- 2.2.4.3 宽度对板坯压下率的影响

- 2.3 方坯压下率的求解与分析

- 2.3.1 模型建立与求解

- 2.3.2 拉速对方坯压下率的影响

- 2.3.2.1 连铸方坯的温度分布

- 2.3.2.2 拉速对方坯压下率的影响

- 2.3.3 钢种对方坯压下率的影响

- 2.3.4 断面形状对方坯压下率的影响

- 2.3.4.1 方坯断面尺寸对中心固相率分布的影响

- 2.3.4.2 厚度对板坯压下率的影响

- 2.3.4.3 宽度对板坯压下率的影响

- 2.4 小结

- 第三章 连铸坯轻压下效率模型的建立与分析

- 3.1 压下效率模型推导

- 3.2 板坯压下效率的求解与分析

- 3.2.1 模型的建立与求解

- 3.2.1.1 模型建立

- 3.2.1.2 初始条件与边界条件

- 3.2.1.3 物性参数的选取

- 3.2.1.4 计算方法

- 3.2.2 液芯厚度和压下量对板坯压下效率的影响

- 3.2.3 钢种对板坯压下效率的影响

- 3.2.4 断面形状对板坯压下效率的影响

- 3.2.4.1 厚度对板坯压下效率的影响

- 3.2.4.2 厚度对板坯压下效率的影响

- 3.3 方坯压下效率的求解与分析

- 3.3.1 模型建立与求解

- 3.3.2 液芯厚度和压下量对方坯压下效率的影响

- 3.3.3 钢种对方坯压下效率的影响

- 3.3.4 断面形状对方坯压下效率的影响

- 3.3.4.1 宽度对方坯压下效率的影响

- 3.3.4.2 厚度对方坯压下效率的影响

- 3.4 小结

- 第四章 连铸坯轻压下模型的工业应用

- 4.1 板坯应用效果

- 4.2 方坯应用效果

- 4.3 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 攻读学位期间获得成果

- 论文包含图、表、公式及文献

### 相关论文文献

- [1].小方坯生产横裂成因及防范措施[J]. 河南科技 2013(13)

- [2].小方坯高拉速足辊长度设计探讨[J]. 连铸 2020(02)

- [3].高碳钢小方坯宏观偏析规律研究[J]. 河南冶金 2020(03)

- [4].型钢生产线方坯冷床的改造升级[J]. 现代工业经济和信息化 2019(03)

- [5].小方坯控铝钢生产实践[J]. 特钢技术 2017(02)

- [6].小方坯浇注HPB300-1钢的生产技术研究[J]. 硅谷 2014(09)

- [7].莱芜钢铁集团有限公司炼钢厂[J]. 莱钢科技 2011(03)

- [8].连铸小批量多规格小方坯对接客户的生产实践[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [9].方坯中包(残钢)加工工艺的改进[J]. 中国废钢铁 2008(02)

- [10].浅析韶钢170方小方坯蛇形弯曲问题[J]. 南方金属 2020(01)

- [11].方坯热送辊道优化改造实践[J]. 产业创新研究 2019(10)

- [12].连铸小方坯弯曲变形的研究[J]. 邢台职业技术学院学报 2016(03)

- [13].小方坯冷却水的分析和优化[J]. 连铸 2008(04)

- [14].一小型轧制165方坯工艺设备创新[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [15].小方坯中心缩孔的数值模拟分析[J]. 中国冶金 2020(02)

- [16].连铸小方坯缺陷产生机理及预防措施[J]. 北方钒钛 2019(03)

- [17].一种用于连铸大方坯的在线去毛刺机[J]. 连铸 2016(01)

- [18].小方坯表面擦伤的原因分析与控制[J]. 河南冶金 2012(02)

- [19].320mm×480mm大方坯凝固过程数值模拟及验证[J]. 工业加热 2016(06)

- [20].连铸大方坯夹渣缺陷的改进措施[J]. 连铸 2017(03)

- [21].大方坯两相区综合应变的理论推导与计算[J]. 重型机械 2010(S1)

- [22].高拉速小方坯控制脱方的生产实践[J]. 冶金与材料 2019(06)

- [23].大方坯重压下轧制过程的数值模拟研究[J]. 制造业自动化 2020(05)

- [24].小方坯重压下技术的工程实践[J]. 连铸 2016(01)

- [25].连铸小方坯内部裂纹的在线判定[J]. 热加工工艺 2012(07)

- [26].小方坯连铸连轧技术的发展和应用[J]. 河北冶金 2020(11)

- [27].预防小方坯中心偏析与中心疏松的措施[J]. 连铸 2009(02)

- [28].改善小方坯内部质量的措施[J]. 连铸 2009(04)

- [29].重压下工艺下大断面方坯内部质量改善研究[J]. 连铸 2020(01)

- [30].2205钢种方坯角部纵裂缺陷控制措施[J]. 山西冶金 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3784be8a45448a4cd1e1f91d.html