# 钛吸氢及钛锂合金增强吸氢效应的研究

### 论文摘要

钛是一种传统的储氢材料,钛及钛系合金具有储氢量大,放氢温度低,价格便宜等优点,钛系合金常被用于工业储氢,而纯钛常被用作储氚材料。本论文在调研了国内外大量相关文献的基础上,首先对储氢合金的发展,分类,储氢原理和应用进行了概述,其次将钛作为研究对象,首次采用扩散锂的方法形成钛锂合金,对其储氢性能进行优化,测量了纯钛与钛锂合金的放氢P-t曲线,对它们的储氢性能进行了比较:最后利用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、二次离子质谱分析（SIMS）分别对样品的相结构、表观形貌及相对含量进行了分析。通过对纯钛和钛锂合金的放氢量随时间变化的研究,得到以下结论:在相同的充氢压力下,在一定范围内吸氢温度越高,吸氢量就会越大,同时放氢速度也越快;在相同的吸氢温度下,所充氢压越大,相应的吸氢量也越大;在相同的充氢压力和吸氢温度下,钛锂合金相对于纯钛具有更大的放氢量,即前者具有更优的吸氢性能。利用XRD对样品的相结构进行了分析,得出钛在吸放氢前后的相变:钛在吸氢前是密排六方结构,吸氢后产生的钛的氢化物TiH2的结构是体心四方结构,放氢后TiH2分解产生了具有四方结构的TiH。利用SEM对样品的表观形貌进行了分析,得出经过多次吸放氢循环后,样品表面产生了许多孔洞与裂纹,这些孔洞与裂纹是多次吸放氢循环导致晶格不断膨胀收缩而产生的氢进出通道。利用SIMS对样品的相对含量分析,得出氢扩散的深度超过1.2μm,这个深度足以用作加速器中子源的氚靶。同时通过对吸氢量的研究,证明将钛锂合金作为氚靶具有一定的优越性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 储氢材料简单概括

- 1.1.1 络合物储氢材料

- 1.1.2 储氢合金

- 1.1.3 有机液体储氢材料

- 1.1.4 碳基储氢材料

- 1.2 储氢合金的发展

- 1.3 储氢合金的分类

- 1.3.1 稀土系储氢合金

- 1.3.2 钛系储氢合金

- 1.3.3 锆系储氢合金

- 1.3.4 钒系储氢合金

- 1.3.5 镁系储氢合金

- 1.4 储氢金属吸放氢原理以及热力学性质概述

- 1.5 储氢合金的现状及应用

- 1.6 本论文选题立意

- 第二章 钛吸放氢原理与氚靶应用

- 2.1 影响纯钛吸氢的因素

- 2.2 钛氢化合物结构

- 2.3 氢在钛中的占位

- 2.4 氢在钛中的扩散过程

- 2.5 钛吸放氢的动力学特性

- 2.6 钛作为储氚材料的应用

- 2.7 钛在中子发生器中氚靶的应用

- 第三章 实验设计

- 3.1 实验材料的准备工作

- 3.2 实验装置的设计安装

- 3.3 纯钛吸放氢性能的实验过程

- 3.3.1 除气

- 3.3.2 抽高真空

- 3.3.3 活化

- 3.3.4 纯钛放氢的实验测量过程

- 3.4 钛锂合金吸放氢性能的实验过程

- 3.4.1 钛锂的合金化过程

- 3.4.2 钛锂合金放氢的实验测量过程

- 3.5 样品的相结构分析,表面形貌,和相对含量的分析

- 3.5.1 XRD分析

- 3.5.2 SEM分析

- 3.5.3 SIMS分析

- 第四章 实验数据及分析

- 4.1 样品放氢实验数据与相关分析

- 4.1.1 纯钛在充氢压为0.25MPa,不同温度下吸氢后的放氢量随时间的变化曲线

- 4.1.2 纯钛在温度为500℃,不同压强下吸氢后的放氢量随时间的变化曲线

- 4.1.3 钛锂合金在充氢压为0.25MPa不同温度下吸氢后的放氢量随时间的变化曲线

- 4.1.4 钛锂合金在温度为500℃,不同压强下吸氢后的放氢量随时间的变化曲线

- 4.1.5 纯钛和钛锂合金样品最大放氢量比较

- 4.2 样品分析

- 4.2.1 未掺锂样品的XRD图谱

- 4.2.2 钛锂合金的样品的XRD图谱

- 4.2.3 样品SEM照片

- 4.2.4 样品SIMS分析

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.1.1 钛及钛锂合金放氢P-t曲线的规律

- 5.1.2 从样品XRD分析得出的结论

- 5.1.3 从样品SEM分析得出的结论

- 5.1.4 SIMS分析的结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].吸氢材料在微波密封电路壳体中的应用研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(02)

- [2].金属氢化物反应器吸氢过程的热质传递特性分析[J]. 西安交通大学学报 2012(09)

- [3].不同质量比例的氧化铜和5A分子筛在低温绝热气瓶中的吸氢特性[J]. 真空科学与技术学报 2016(09)

- [4].国产银分子筛和复合氧化物吸氢剂应用于高真空多层储罐的吸氢性能[J]. 真空科学与技术学报 2017(05)

- [5].炔基化改性聚乙烯醇吸氢材料的制备及吸氢性能表征[J]. 高分子材料科学与工程 2017(04)

- [6].环境气氛对DEB吸氢性能的影响[J]. 原子能科学技术 2012(S1)

- [7].真空储罐中复合吸附剂吸氢性能的试验研究[J]. 上海交通大学学报 2009(10)

- [8].高真空多层绝热储罐中微热型复合吸氢剂优化实验研究[J]. 真空科学与技术学报 2015(09)

- [9].DEB消氢剂的吸氢性能[J]. 核化学与放射化学 2012(04)

- [10].锆钒铁不同工作温度下吸氢性能的实验研究[J]. 真空科学与技术学报 2017(08)

- [11].V-Ti-Cr系储氢合金吸氢动力学机制研究[J]. 西安交通大学学报 2008(04)

- [12].Ti6Al4V合金吸氢行为研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

- [13].Ti-Zr系吸氢材料的研究[J]. 稀有金属 2013(02)

- [14].TH吸氢材料[J]. 固体电子学研究与进展 2019(05)

- [15].多孔Ti吸气材料的制备及吸氢性能研究[J]. 稀有金属 2017(10)

- [16].Zr-Ti-V合金的微观组织及吸氢性能[J]. 稀有金属材料与工程 2009(07)

- [17].高分子吸氢剂直接替代PdO应用于高真空多层储罐的吸氢性能[J]. 真空科学与技术学报 2017(05)

- [18].微热复合吸氢剂在高真空多层绝热储罐中的实验研究[J]. 真空科学与技术学报 2015(11)

- [19].TC21合金吸氢与放氢后的微观组织(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(01)

- [20].重稀土元素掺杂对2:17型SmCo合金的吸氢能力的影响[J]. 邢台职业技术学院学报 2009(05)

- [21].Al-Si-Mg系铝合金熔体吸氢热力学研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(04)

- [22].O型橡胶密封圈高压氢气环境中特性表征[J]. 化工学报 2018(08)

- [23].添加少量催化剂改善镁吸氢特性[J]. 金属功能材料 2008(06)

- [24].CH_3SCH_3与CH_nF_(3-n)(n=0～3)吸氢反应的直接动力学研究[J]. 佳木斯教育学院学报 2011(06)

- [25].钛吸收和解吸氢、氘、氚的动力学同位素效应[J]. 中国核科技报告 2008(01)

- [26].近α型Ti600合金吸氢热力学的研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [27].机械合金化Mg_2Ni储氢材料的吸氢动力学实验研究[J]. 西安交通大学学报 2013(05)

- [28].TC4合金吸氢动力学研究（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [29].Zr_2Fe合金吸氢相歧化研究[J]. 稀有金属 2017(03)

- [30].金属粉末的吸氢统计热力学模型（英文）[J]. 物理化学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/37dd107150c6e7683497fa2a.html