# LD侧泵高功率全固态532nm、355nm激光器研究

### 论文摘要

全固态激光器(DPSSL)与传统的灯泵激光器相比具有效率高、稳定性好、结构紧凑、小型化、长寿命等优点,是新一代固体激光器件。全固态绿光、紫外光激光器在医学、激光演示、同位素分离、超高密度光存储、精密材料加工、紫外固化、光刻、光谱分析等领域具有广泛的应用,近年来成为激光领域研究的热点之一。本论文围绕高功率全固态532nm绿光和355nm紫外激光器进行了理论和实验研究,并取得了一些成果,论文主要内容和创新点概括为: 1、回顾了全固态激光器的发展过程,介绍了半导体泵浦的全固态激光器的主要特性以及各类LD泵浦的晶体材料及其特性,综述了国内外激光二极管泵浦的各种波长全固态激光器的研究进展,并介绍了全固态紫外激光器的优点及其应用,综述了国内外紫外激光器的最新研究进展。 2、应用Q开关理论、非线性光学倍频与和频理论对LD侧面泵浦的全固态激光器进行了理论研究,讨论了影响倍频效率的几个因素,如相位失配、走离效应等,并分析了各种非线性晶体的基本特性,比较了其优缺点。 3、详细研究了激光增益介质和非线性晶体的热效应,讨论了其对激光器件稳定运行的影响;建立了符合实际特点的热分析模型,并利用热传导方程及其满足的边界条件,得到激光器件温度场及其热形变场的解析或半解析计算通解表达式,分析了影响激光器件温场分布的各种因素,为有效地解决全固态激光系统中的热问题提供了理论依据,并在此基础上提出了热效应的消除和补偿方法。 4、通过对固体激光器光学谐振腔几何参数、腔模参数的讨论,并利用ABCD传输矩阵理论,合理设计了满足研究目的的腔型结构,并利用其进行了LD侧面泵浦腔内倍频绿光激光器的实验研究。在泵浦电流为23A,重复频率为10kHz时,获得平均功率高达46W的绿光激光输出,光—光转换效率为61.3%,输出脉冲脉宽为219ns,峰值功率为21kW。 5、根据相位匹配原理,结合KTP晶体、LBO晶体、BBO晶体的相位匹配特点及其光学特性,选用LBO/LBO晶体,分别在电光调Q和声光调Q两种方

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1.1 全固态激光器发展简况

- §1.2 LD泵浦的全固态激光器优势与应用

- §1.3 LD泵浦的激光增益介质

- §1.4 LD泵浦的方式

- §1.5 LD侧泵的全固态紫外激光器应用及发展状况

- 参考文献

- 第二章 激光调Q技术

- §2.1 调Q激光理论

- §2.2 声光调制和声光调Q技术

- §2.3 电光调制和电光调Q技术

- 参考文献

- 第三章 LD侧泵的全固态绿光、紫外光激光器的理论研究

- 4、Nd：YAG激光晶体的物理及光学特性'>§3.1 Nd：YVO4、Nd：YAG激光晶体的物理及光学特性

- §3.2 非线性晶体KTP、LBO、BBO的特性

- §3.3 二次谐波及和频产生理论

- §3.4 腔内倍频速率方程理论

- 参考文献

- 第四章 LD侧泵的激光增益介质和非线性晶体热效应研究

- §4.1 激光增益介质的热透镜效应

- §4.2 激光增益介质的热致双折射效应

- §4.3 腔内倍频非线性晶体的热效应

- §4.4 热效应的消除及补偿

- 参考文献

- 第五章 LD侧泵的全固态532nm准连续绿光激光器研究

- §5.1 泵浦方式与调Q方式的选择

- §5.2 谐振腔设计

- §5.3 LD侧泵的全固态高功率准连续绿光激光器的实验研究

- 参考文献

- 第六章 LD侧泵的全固态355nm调Q紫外激光器研究

- §6.1 非线性晶体腔内和频产生紫外激光的机理

- §6.2 LD侧泵声光调Q 355nm紫外激光器的实验研究

- §6.3 LD侧泵电光调Q 355nm紫外激光器的实验研究

- 参考文献

- 总结与建议

- 博士期间发表的论文及获奖情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].渤海LD注聚油田电潜泵堵塞分析[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].作业成本法与传统成本法的比较研究——以LD公司为例[J]. 产业与科技论坛 2019(22)

- [3].LD侧泵激光打标机打标效果影响因素分析——打标线速度对打标效果的影响[J]. 物理通报 2016(11)

- [4].红豆杉提取物和纳米乳包裹红豆杉提取物作为流感疫苗佐剂的初步研究及其LD_(50)的测定[J]. 医学研究杂志 2012(03)

- [5].巴豆中维医炮制品质量和LD_(50)的比较及相关性分析[J]. 新疆医科大学学报 2010(01)

- [6].不同炮制方法对瑞香狼毒含量和小鼠LD_(50)的影响[J]. 中国民族医药杂志 2010(02)

- [7].LD钢挤压模具失效分析[J]. 热加工工艺 2013(23)

- [8].LD型浓相气力仓泵故障诊断及处理方法[J]. 仪表技术 2010(09)

- [9].蒙医药三种不同炮制方法对商陆总皂苷含量和小鼠LD_(50)的影响[J]. 中国民族医药杂志 2009(02)

- [10].锰酸钴的制备及活化过硫酸钠降解酸性黑LD染料废水[J]. 化学工程与装备 2017(09)

- [11].坏死梭杆菌斑马鱼模型建立与LD_(50)的测定[J]. 特产研究 2012(01)

- [12].辛夷挥发油半数致死量(LD_(50))的测定[J]. 中国医院药学杂志 2009(21)

- [13].磁控电渣重熔对LD冷作模具钢电渣锭组织及性能的影响[J]. 模具工业 2019(12)

- [14].LD端面抽运的1356nm Nd:YAG晶体激光器研究[J]. 中国激光 2013(06)

- [15].“江边一碗水”对小鼠半数致死量(LD_(50))的测定[J]. 临床急诊杂志 2012(01)

- [16].LD端面泵浦Nd:YVO_4激光器热管理结构的研究[J]. 红外与激光工程 2011(03)

- [17].LD泵浦1061nm/1064nm双波长Nd:YAG微片激光器[J]. 中国激光 2020(03)

- [18].LD地区砂泥岩地层岩石力学参数计算方法研究[J]. 国外测井技术 2016(06)

- [19].LD地区致密气叠前关键技术及应用[J]. 地球物理学进展 2014(04)

- [20].一种新型LD驱动电源的设计[J]. 信息技术与信息化 2012(06)

- [21].LD抽运被动调Q Nd:YAG/GdVO_4内腔式喇曼激光器[J]. 激光技术 2011(03)

- [22].一枝黄花皂苷对小鼠腹腔注射半数致死量(LD_(50))的测定[J]. 黑龙江中医药 2009(03)

- [23].空气间隙长度对光纤光栅外腔LD激射波长的影响[J]. 激光技术 2008(02)

- [24].LD型起重机的落车改造[J]. 煤矿现代化 2008(03)

- [25].紫茎泽兰乙醇提取物小鼠灌胃给药LD_(50)测定[J]. 中国药物警戒 2015(03)

- [26].LD苹果酸降膜蒸发器内流体的传热性能模拟[J]. 食品与机械 2013(03)

- [27].大功率光纤激光器泵浦源LD驱动电源设计[J]. 光电技术应用 2014(02)

- [28].论蒯因在《逻辑哲学》中对LD的攻击[J]. 哲学分析 2014(02)

- [29].LD抽运Nd:YAG/Nd:YVO_4腔内和频500.9nm激光器[J]. 中国激光 2013(06)

- [30].LD在开关电源驱动下的结温与输出特性研究[J]. 光电技术应用 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/38e3be6f718a5b4d2308fab4.html