# 生物柴油低温流动性能的改进研究

### 论文摘要

生物柴油是一种可再生能源,由于具有无毒、可生物降解、十六烷值高等优点,同时可以作为石化柴油的替代品而受到各国的广泛关注。然而生物柴油的突出问题是低温流动性能差,使用过程中容易堵塞柴油发动机的管道和过滤器,严重阻碍了其推广和应用。添加降凝剂是改善生物柴油低温流动性能的一种有效而可行的方法。因此,研究降凝剂对生物柴油的降凝效果以及降凝机理,对于开发新的生物柴油降凝剂有着重要的指导意义。本论文的主要工作包括：（1）以豆油和甲醇为原料,NaOH为催化剂,通过酯交换法制得了豆油生物柴油。以市售降凝剂为研究对象,发现不同的降凝剂对生物柴油的降凝效果不同,且加入量不同降凝效果也不同,其中10-320、10-330、豪特1、豪特2四种降凝剂在加入量为1%时降凝效果较好,最多使冷滤点降低3℃,冷凝点降低9℃。（2）将以上四种降凝剂两两复配后,对生物柴油的冷滤点的改善与单一降凝剂相比差别不大,10-320与豪特1和豪特2复配后对生物柴油的冷凝点的改善效果较明显。将不同的降凝剂以1%的量加入到生物柴油与0#柴油掺混油中,降凝效果与生物柴油相比有不同程度的改善。选取10-320降凝剂,考察不同的加入量对掺混油的降凝效果,发现加入量为1%,B60的冷滤点最低,为-10℃,加入量为0.6%,B20的冷凝点最低,为-29℃。（3）通过DSC、低温XRD、偏光显微镜等分析手段研究了豪特1降凝剂对生物柴油的降凝机理,结果表明,生物柴油加剂后结晶峰出峰温度基本不变,结晶峰的斜率变小了,固液相变能和峰面积也减小了,说明降凝剂改变了生物柴油的结晶过程,析出的晶体的量减少了,体系变得更稳定。蜡晶的外观呈类球状,表现出优异的分散性,蜡晶之间不易交联,进而降低了生物柴油的冷滤点和冷凝点。（4）合成了甲基丙烯酸十四酯、十六酯、十八酯均聚物,及其与马来酸酐的共聚物,对其进行了红外光谱分析,确定了其结构,聚合程度。以合成的聚合物为降凝剂,加入量为1%,测定了其对生物柴油的降凝效果,发现这些聚合物对降低生物柴油的冷滤点和冷凝点效果并不显著,分析原因可能是合成的聚合物的分子量大小和分布不是处于最佳,而分子量对降凝剂改善生物柴油低温流动性能的影响十分显著,所以聚合条件需要进一步的优化和改进。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 综述

- 1.1 生物柴油概况

- 1.2 生物柴油产业发展现状

- 1.2.1 欧盟

- 1.2.2 美国

- 1.2.3 其它国家

- 1.2.4 中国

- 1.3 生物柴油低温流动性能评价指标

- 1.4 影响生物柴油低温流动性能的因素

- 1.5 改善生物柴油低温流动性能的方法

- 1.6 生物柴油降凝机理的研究

- 1.7 生物柴油降凝机理

- 1.8 本论文的研究内容

- 1.9 本论文的创新之处

- 第二章 生物柴油的制备与表征

- 2.1 实验试剂及仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 植物油脂性质测定（依据GBT 9104-2008）

- 2.2.1.1 酸值的测定

- 2.2.1.2 皂化值的测定

- 2.2.1.3 原料油平均分子量的计算

- 2.2.2 酯交换法制备生物柴油

- 2.2.3 生物柴油的红外光谱分析

- 2.2.4 生物柴油的气质联用分析

- 2.2.5 生物柴油性质的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 生物柴油的红外光谱分析

- 2.3.2 生物柴油的气质联用分析

- 2.3.3 生物柴油性质的测定

- 2.4 结论

- 第三章 市售降凝剂对生物柴油低温流动性能的影响

- 3.1 实验试剂

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 降凝剂不同加入量对生物柴油的降凝效果

- 3.2.2 复配降凝剂对生物柴油的降凝效果

- #柴油掺混油的降凝效果'>3.2.3 不同降凝剂对生物柴油与0#柴油掺混油的降凝效果

- #柴油掺混油的降凝效果'>3.2.4 降凝剂不同加入量对生物柴油与0#柴油掺混油的降凝效果

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 降凝剂不同加入量对生物柴油的降凝效果

- 3.3.2 复配降凝剂对生物柴油的降凝效果

- #柴油掺混油的降凝效果'>3.3.3 不同降凝剂对生物柴油与0#柴油掺混油的降凝效果

- #柴油掺混油的降凝效果'>3.3.4 降凝剂不同加入量对生物柴油与0#柴油掺混油的降凝效果

- 3.4 结论

- 第四章 生物柴油降凝机理的研究

- 4.1 实验仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 豪特1降凝剂对生物柴油的降凝机理研究

- 4.2.2 降凝剂10-320对生物柴油与柴油掺混油的降凝机理研究

- 4.2.3 机理研究手段

- 4.2.3.1 DSC分析

- 4.2.3.2 冷热台偏光显微镜分析

- 4.2.3.3 低温XRD测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 豪特1降凝剂对生物柴油的降凝机理研究

- 4.3.1.1 豪特1降凝剂对生物柴油的降凝效果

- 4.3.1.2 DSC测试结果分析

- 4.3.1.3 偏光显微镜分析

- 4.3.1.4 低温XRD分析

- 4.3.2 降凝剂10-320对生物柴油与柴油掺混油的降凝机理研究

- 4.3.2.1 降凝剂10-320对掺混油的降冷滤点效果

- 4.3.2.2 DSC测试结果分析

- 4.3.2.3 偏光显微镜分析

- 4.3.2.4 低温XRD分析

- 4.4 结论

- 第五章 聚甲基丙烯酸酯类降凝剂的合成与表征

- 5.1 实验试剂及仪器

- 5.2 实验方法

- 5.2.1 甲基丙烯酸高级酯的制备

- 5.2.2 甲基丙烯酸高级酯均聚物的合成

- 5.2.3 甲基丙烯酸高级酯-马来酸酐共聚物的合成

- 5.2.4 甲基丙烯酸高级酯的薄层色谱分析

- 5.2.5 红外光谱分析

- 5.2.6 甲基丙烯酸高级酯均聚物、甲基丙烯酸高级酯-马来酸酐共聚物的降凝效果测定

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 甲基丙烯酸高级酯的薄层色谱分析

- 5.3.2 红外光谱分析

- 5.3.3 甲基丙烯酸高级酯均聚物、甲基丙烯酸高级酯-马来酸酐共聚物的降凝效果测定

- 5.4 结论

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物柴油低温流动性及其改进方法研究进展[J]. 化学世界 2020(12)

- [2].生物柴油低温流动性能研究[J]. 精细石油化工 2009(02)

- [3].甲基丙烯酸十六酯-乙酸乙烯酯低温流动性能改进剂的研制[J]. 化学工业与工程技术 2011(03)

- [4].生物柴油低温流动性及改进方法研究进展[J]. 粮食与油脂 2009(02)

- [5].柴油三种低温流动性能指标两种测定方法的对比[J]. 石油化工应用 2020(08)

- [6].棕榈油生物柴油的低温流动性能及其改善研究[J]. 太阳能学报 2014(03)

- [7].生物柴油酯基结构的优化及其对低温流动性能影响[J]. 中国油脂 2018(12)

- [8].稻米油生物柴油与石化柴油混合燃料低温流动性能的研究[J]. 化工科技 2017(01)

- [9].棕榈油生物柴油低温流动性能及结晶形态的研究[J]. 石油化工 2015(03)

- [10].超稠原油降粘剂的应用性能[J]. 油气储运 2012(03)

- [11].改善菜籽油生物柴油低温流动性能的研究[J]. 中国粮油学报 2008(05)

- [12].改善葵花籽油生物柴油的低温流动性能[J]. 江苏工业学院学报 2009(01)

- [13].降凝剂对菜籽油生物柴油低温流动性能的优化与评价[J]. 中国油脂 2016(09)

- [14].生物柴油降凝方法的研究[J]. 当代化工 2010(02)

- [15].科技文摘[J]. 化工中间体 2008(02)

- [16].生物柴油低温流动性能的改进研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [17].柴油低温流动改进剂的研究现状[J]. 化学工程师 2008(08)

- [18].两种汽油机油摩擦性能试验研究[J]. 汽车工艺与材料 2015(04)

- [19].16种生物柴油的液体燃料特性试验研究[J]. 中国油脂 2019(12)

- [20].生物柴油调合对其低温流动性能的改善[J]. 燃料化学学报 2011(03)

- [21].双功能柴油添加剂的合成与应用研究[J]. 化学试剂 2009(09)

- [22].EVA型降凝剂的应用及对柴油润滑性能的影响[J]. 中外能源 2018(08)

- [23].凝固点测定方法的评述[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [24].改进棉籽油生物柴油低温流动性的研究[J]. 石油化工 2014(04)

- [25].车用柴油低温性能相关指标的应用探讨[J]. 石油库与加油站 2012(02)

- [26].含氮原油降凝剂的合成及评价[J]. 应用化工 2011(11)

- [27].马来酸酐共聚物对高蜡油品低温流动性能的影响[J]. 胶体与聚合物 2011(02)

- [28].EVA型降凝剂的应用及对柴油润滑性能的影响[J]. 当代化工研究 2018(04)

- [29].Exol推出全合成双离合变速箱油[J]. 润滑油 2016(02)

- [30].棕榈油生物柴油低温流动性能研究[J]. 粮油加工 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3a66cbad9b5652ca689c5379.html