# “小改密”烤房增密技术研究及节能效果评价

### 论文摘要

对气流下降式“小改密”烤房按五种不同的装烟容量、三种编烟方式和三种竿距组合装烟进行烘烤,以普通气流下降式烤房为对照,作烤后烟叶的质量、烘烤成本、产值等方面的对比研究。研究结果表明:1.烤房密集化改造后,通过增加循环风量和增强排湿能力,烤房烤烟量能增加为原烤房的1.6—2.4倍,同时可有效减少烤房上下层之间的温差,增加桔黄烟叶和上中等烟叶的比例,干烟均价提高0.3—2.35元。烤后烟叶的综合质量明显优于普通烤房。2.“小改密”烤房烤后烟叶的综合质量以装烟密度57—63kg/m~3处理的烤后烟叶外观品质较好、内部化学成分较协调。3.与普通烤房相比,“小改密”烤房烘烤成本比普通烤房每千克干烟成本降低0.58元—0.83元。每千克干烟节省用煤1.21kg—1.51kg,可有效缓解缺煤地区对煤的需求量和实现节约能源、降低劳动强度的目标。4.“小改密”烤房每千克干烟收益比对照收益提高1.13—3.18元,均价与每千克干烟烘烤总成本之比值高于对照3.14—5.94倍,在节约了成本的同时还增加了效益,提高了投入与产出之比,起到了节本增效的作用。5.普通1.5m长的烟竿,烟叶每扣3片、每竿55扣捆绑,竿距14～16Cm,烘烤效果较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 国外密集烤房的发展

- 1.2 国内密集烤房的发展

- 1.3 "小改密"烤房的发展

- 1.3.1 山区"小改密"烤房的发展的必然性

- 1.3.2 国内儿种"小改密"烤房的形式

- 1.3.2.1 贵州气流下降式"小改密"烤房

- 1.3.2.2 安徽气流上升式"小改密"烤房

- 1.3.2.3 云南省控火调气式加密烤房

- 1.3.3 目前"小改密"烤房研究存在的问题

- 2 材料与方法

- 2.1 试验材料与地点

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 密度处理

- 2.2.2 编烟方式及竿距处理

- 2.3 成熟采收与烘烤

- 3 测定项目及测定方法

- 3.1 烤房烘烤过程中温湿度的测定

- 3.2 烟叶质量的考查

- 3.2.1 不同密度处理烟叶质量的考查

- 3.2.2 不同编烟方式及竿距处理烟叶质量的考查

- 3.3 烘烤能耗考查

- 3.4 化学成分测定

- 4 结果与分析

- 4.1 烘烤过程中干、湿球温度动态变化

- 4.2 烟叶烘烤质量比较

- 4.2.1 不同密度处理烟叶烘烤质量比较

- 4.2.1.1 不同密度处理烤后烟叶桔黄烟率

- 4.2.1.2 不同处理烤后烟叶外观质量

- 4.2.1.3 不同密度处理烟叶烤后内在质量比较

- 4.2.1.3.1 不同密度处理烤后烟叶的部分化学成分比较（C3F）

- 4.2.1.3.2 不同密度处理烤后烟叶的评吸质量比较

- 4.2.2 不同编烟方式及竿距组合处理烟叶质量

- 4.2.2.1 各处理烘烤后烟叶外观质量

- 4.2.2.2 各处理烘烤后烟叶内部化学成分

- 4.3.1 不同处理的节能情况分析

- 4.3.1.1 每kg干烟节煤量分析

- 4.3.1.2 每kg干烟耗电量分析

- 4.3.1.3 每kg干烟用工费用分析

- 4.3.1.4 每kg干烟总成本分析

- 4.3.2 "小改密"烤房节本增效分析

- 5 小结与讨论

- 5.1 不同装烟密度对烘烤过程中温湿度的影响

- 5.2 不同装烟密度对烤后烟叶质量的影响

- 5.3 不同编烟方式及竿距组合对烤后烟叶质量影响

- 5.4 节能效果评价

- 致谢

- 主要参考文献:

- 附录:

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4095b31649a86ca9e6c15a73.html