# 配电线路设备常见故障及应对措施张瑞刚

（巴彦淖尔电业局五原供电分局内蒙古巴彦淖尔市015100）

摘要：配电线路设备可以直接供应给用户，如果配电线路出现问题，人们的生活和工作就会受到很大的影响。因此，供电企业需要及时发现配电线路设备出现问题的原因，采取相应的措施，提高配电线路设备运行的安全性和稳定性。

关键词：配电线路设备；常见故障；应对措施

配电线路作为输变电系统的终端，是电力系统最重要的组成部分之一。配电线路长，覆盖范围广，线路复杂，这在一定程度上增加了失败的概率。配电线路的安全对人们的生活和工作起着直接的作用，也影响着我国的可持续发展。目前，供电企业必须以供电安全稳定为重点。因此，分析配电线路和设备的共性和对策，是提高配电线路安全稳定的重要途径。

1配电线路设备常见故障分析

影响配电线路设备故障的因素有自然因素、外部损坏因素、电气设备自身因素和管理不善等。近年来，随着中国科学技术的快速发展，中国分布线提高了安全性和稳定性，但在实际操作中，还存在设备配电线路的一些问题。因此，供电企业需要认真分析造成配电线路常见故障的因素，有效地保护配电线路。

1.1自然灾害破坏因素引起的故障

配电线路和设备分布广，线路长。在中国，自然灾害如雷电、暴雨、冰冻和大雪每年发生。我国大部分南部地区因雷电、暴雨和台风而受损，自然灾害引起的配电线路设备故障每年都会发生，并会产生连续的增长，这对配电线路设备造成了严重的损失。在自然灾害的影响下，配电设备的质量问题，配电线路绝缘部分受损，导致配电线路暴露、烧损线路和配电变压器烧损现象。这严重影响了人们的日常生活和电力工作，给人们的生活和工作带来了极大的不便。

1.2外力破坏因素引起的故障

配电线路的安装是复杂的。它的架设不仅是纵横交错的，而且还穿过树木、街道、建筑物、道路和其他空旷的空间，这在一定程度上增加了配电线路和设备故障的概率。例如，汽车对杆子的冲击也会导致配电线路及其设备的故障。在配电网建设过程中，大多数配电线路和设备都是在路边安装的，在车辆行驶过程中，驾驶员可能由于自身的疏忽或天气原因而无法看到车辆前方的路面状况，因此车辆会撞到配电线路设备上，这在很大程度上影响配电线路设备的安全性。此外，由于缺乏安全意识，儿童经常在配电线路设备上投掷风筝、遥控飞机或其他物体，从而导致配电线路的短路和断开，这也直接影响配电线路设备的正常运行。当大雨、风等恶劣天气时，配电线路设备的密闭支线和杂物将落在线路上，造成配电线路被毁。有些电线是在空中建造的，有些电线埋在地下，市政道路施工不能很好地调查和了解施工前地下线路的状况，盲目施工导致线路事故的发生。

1.3电气设备自身因素引起的故障

电气设备的自身因素也会导致配电线路的过流、接地或瞬时跳闸，这些都会损坏配电线路设备，继而会发生停电。在配电线路设备过流故障中，配电线路设备老化、人为因素等会导致短路。随着中国工业和农业的发展，我国电能更大的需求，如果负载电路超过线路可承受的最大电流值，线路将产生脉冲电流。配电线路不能长时间更新，一直处于超负荷运行状态。线路的发热、自燃、熔断等现象都会发生。在接地故障中，由于绝缘子缺陷或污染，线路将被磨损，这将导致配电线路的短路。如果避雷器不能及时更换，配电线路就会失灵。在瞬时跳闸故障中，操作者的错误操作或疏忽也会引起短路。

1.4对配电设备的检查力度不够

配电线路设备存在的问题中，管理人员在工作过程中不能及时采取一些措施来解决配电线路设备的常见故障。另外，供电企业没有通过一定的责任制来规范管理者的职责。在配电线路设备老化、不及时更新、维修质量不高的情况下，供电企业往往找不到负责人。在变压器检查过程中，管理人员应检查变压器的设计和安装是否有缺陷、负载电流和工作电压。一般情况下，油浸自冷变压器上层油温在85℃等，强油风冷和强油水冷变压器在75℃以下等。但是在日常的检查工作中，管理人员的管理工作就没有做到位。在检修高压断路器的过程中，管理人员并没有将断路器处于分闸未储能状态，也没有推到试验位置。而对于UPS系统的检查也不到位。

2配电线路设备常见故障的应对措施

针对上述问题及故障原因，供电企业应降低配电线路设备故障的概率，提高配电线路设备的安全稳定，并采取相应的措施。

2.1自然灾害破坏因素的解决措施

对于自然灾害造成的配电线路设备故障，供电企业可以通过提高线路绝缘子的防雷水平，减少自然灾害对配电线路设备造成的损害，降低故障发生的概率。维修人员需要采取不同的措施，避免因倒杆、断杆、断线和设备造成问题，对10KV配电网架空线路造成损坏。

2.2外力破坏因素的解决措施

对于外力事故，供电企业应加强对配电线路设备的保护，减少外力对配电线路的损坏，建立一定的管理制度。首先，供电企业需要建立一个管理小组，防止配电线路设备的外部损坏，明确各成员的职责和职能。其次，管理团队应进行外力破坏实际情况的数据采集工作，并对数据进行详细分析，总结影响配电线路设备的外力因素。最后，管理团队应通过分析结果制定一套管理体系，并通过相应措施减少外力损坏因素造成的事故。

2.3电气设备自身因素的解决措施

对于电气设备本身造成的故障，维修人员应加强配电线路设备的维护、检修和试验，及时发现配电线路中的不合格产品，及时更换。产品质量的稳定性和可靠性是保证配电线路设备正常运行最基本、最重要的部分。用于配电线路的产品在使用前应通过产品性能测试。为了适应中国工农业的发展，配电线路设备应定期更换。

2.4配电设备检查不到位的解决措施

在检查配电设备的过程中，管理人员需要定期除尘，检查冷却风机，并在规定范围内长时间控制变压器的温湿度。此外，管理人员应适当调整电力负荷，保持三相电力平衡。检修UPS系统时，管理者需要检查系统的外观设置、工作电源、电源的远程监控、电源开关功能的测试。

2.5做好预防工作

首先是提高人们对配电线路和设备的保护意识，人们不了解配电设施和设备被破坏的严重性，所以没有很强的保护意识。有鉴于此，可以开展相关知识和教育的宣传，如宣传册或公益广告等，增强人们对配电线路和设备的了解，提高他们的保护意识。其次是加强对设备设施的保护。保护和加固设备和设施，如加强绝缘壳。还可以从配置入手，如选用有绝缘保护的开关装置等。也可与相关部门配合，减少配电设备周围不必要的设施及建筑、人员活动等。如配电设施旁不准放置易燃易爆物品，不进行商业活动等。尤其要禁止在配电设备附近或配电线路密集地区进行放风筝等活动。最后要加大对配电线路设备巡查力度。防患于未然的最好办法就是加大巡查力度。定期进行检测，可以增加检查频次，如每个月进行一次对重点线路或设备的抽查，每个季度进行一次全面筛查。加大检查范围，大到线路周围环境，小到配电线路设备绝缘子、接地线等。发现问题及时解决，细化强化检查项目及指标，对线路及设备性能进行测试，更换不合格设备。四是为机动车设置专用警示牌。为减少机动车对配电设备造成的破坏，在有配电设施的路边或街道设立警示牌，提前提醒机动车驾驶者前方道路情况。

3总结

随着中国经济水平的不断提高，电力行业也取得了一定的进展，电网建设规模也在不断扩大。因此，电力系统的安全运行有着直接的影响，影响着中国的经济和人民的正常生活和工作。配电线路作为电力传输系统的输入输出端，在电力系统中起着非常重要的作用。因此，配电线路设备普遍存在的问题是目前供电企业必须解决的重要问题。

参考文献

[1]赵新.配电线路无功补偿的优化分析[J].天津电力技术，2015(4):26-29.

[2]孙毅,刘俊勇.配电线路中并联电容器的配置[J].四川电力技术,2016(2):36-42.

[3]张斌,袁钦成,袁月春,等.配电线路故障指示器现状分析[J].供用电,2016(5):29-30.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/45e19ddf07d79020ac169f23.html