# 纳米复合TiO2水溶胶与薄膜的制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

近年来，随着科学技术的日新月异，一种新兴的纳米TiO2光催化降解技术，因其价格低廉、绿色环保、而且催化降解能力强等特点而倍受人们青睐。但是，纯纳米TiO2带隙较宽，其锐钛矿型为3.2eV，金红石型为3.0eV,只能利用波长小于400nm的紫外光（大约只占太阳光的4%），此外在电荷传递过程中，一部分光生电子与空穴会重新复合，导致其效率降低，严重制约了纳米TiO2光催化效应的实际应用范围。本文在参考了国内外薄膜材料以及掺杂研究领域的最新进展后，将制备具有较宽光谱响应范围的纳米复合TiO2薄膜材料作为本论文的研究内容。本论文研究了常温络合，控制水解，掺杂比例等制备条件，并对纳米复合TiO2薄膜进行了光催化实验，探讨光催化性能。根据研究的内容将本论文分为两大部分：1.纳米复合TiO2水溶胶的制备及其光催化性能研究：以TiCl4、有机羧酸、稳定剂、表面活性剂、NH3·H2O、Sr（OH）2·8H2O、D-山梨醇等为主要原料，首先采用常温络合-控制水解新技术，制备出锶掺杂纳米TiO2无色透明水溶胶。采用纳米激光粒度分析仪分析表明，样品平均粒度在6nm左右；XRD分析证明，随着样品回流时间的延长，样品呈现出锐钛矿晶型；样品的UV-Vis分析发现，由于锶的掺杂，拓宽了样品的光谱响应范围，样品的最大吸收边曲线由375nm拓展到了425nm，进入了可见光区域，禁带宽度由3.2eV降到2.85eV。当掺Sr量为1.8%，回流时间为60min时，得到掺锶纳米TiO2水溶胶的光催化性能最好，经太阳光照射60min后，对浓度为50mg/L的酸性红3R染料溶液的降解率达到96%以上。2.纳米复合TiO2薄膜的制备及其光催化性能研究：将口径0.5mm高压喷枪与空气压缩机组合在一起，打开空气压缩机气阀，外界空气经滤清器，进入气缸，到达阀值后，气阀自动关闭，然后将锶掺杂纳米TiO2无色透明水溶胶倒入高压喷枪的喷壶中；将枪口对准玻璃或烧杯内壁，间距20cm左右，以30cm/s的移动速度进行喷涂，最后得到均匀透明的纳米TiO2薄膜；AFM分析表明，该样品呈球形，且颗粒均匀，粒径在6nm左右，很少有团聚体的出现；经光学接触角测试仪测试发现，薄膜样品平均接触角约为0.91°，远远小于5°，表现出良好的超亲水性；同时发现，当溶液pH值在34之间，染料浓度为50mg/L时，在太阳光照射60min后，降解率可达到80%以上。经红外光谱分析证明，薄膜样品能有效降解酸性红3R，使其—N=N—，—SO3Na和苯环中的C—H基团氧化断裂。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 2的基本知识'>1.2 TiO2的基本知识

- 2水溶胶与薄膜的研究现状'>1.3 纳米TiO2水溶胶与薄膜的研究现状

- 1.4 本文研究意义与主要内容

- 2水溶胶的合成、表征及其光催化性能研究'>第2章 纳米复合TiO2水溶胶的合成、表征及其光催化性能研究

- 摘要

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器和药品

- 2.2.2 实验过程

- 2.2.3 各种表征手段

- 2.2.4 光吸收实验

- 2.2.5 光催化实验

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 样品的粒度分析

- 2.3.2 样品的XRD分析

- 2.3.3 样品的EDS分析

- 2.3.4 样品的UV-Vis分析

- 2.3.5 光催化性能

- 2.4 结论

- 2薄膜的制备及其光催化性能研究'>第3章 纳米复合TiO2薄膜的制备及其光催化性能研究

- 摘要

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器及药品

- 3.2.2 薄膜样品的制备

- 3.2.3 接触角实验

- 3.2.4 光催化实验

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 薄膜样品的表面形貌表征

- 3.3.2 薄膜样品的接触角测试

- 3.3.3 光催化性能

- 3.3.4 红外光谱分析

- 3.4 结论

- 第4章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/47e13631b5ee88acb01eb9c2.html