# 基于FPGA的掌纹识别系统的设计与实现

### 论文摘要

掌纹识别作为一项新兴的生物识别技术,因具有采样简单、图像信息丰富、不易伪造等特点,受到国内外研究人员的广泛关注。目前主流的系统都是在PC（Personal Computer）平台上实现,与此相比,在小型化的嵌入式平台上实现掌纹识别系统更具有应用前景。目前嵌入式掌纹识别系统多是在ARM（Advanced RISC Machines）平台上利用软件实现,图像采集多为接触式,其识别速度大多超过2秒,为了突破这些限制,本文决定以FPGA（Field Programmable Gate Array）为核心,采用以低速软核处理器与其他硬件加速模块的SoPC（System on Programmble Chip）设计加上外围器件,采用非接触式方式来开发掌纹识别系统,使得系统达到较高的识别速度。本文在基于Altera公司Cyclone ⅡEP2C70的DE2-70硬件平台的基础上,设计并实现了掌纹识别系统。其中,利用FPGA硬件资源对掌纹识别系统的各个步骤进行硬件加速,并采用非接触采集是本文的特色。引入NiosII软核处理器作为掌纹识别系统的控制处理核心,读取TRDBD5M摄像头的图像和存储介质SD卡中的掌纹图片文件作为数据源；再由按键控制对图像数据进行处理（识别或训练）；同时,显示处理结果信息。对整个系统进行总体设计并进行模块划分。将系统主要分为：核心控制处理模块、SD卡（Secure Digital Card）文件读写模块、图像采集模块、掌纹监控模块和按键控制模块等。在对这几个主要模块进行详细的设计与实现后,整合各个模块,组成完整的系统,在DE2-70开发板上进行验证,实现系统功能。然后进行性能测试,独立出比较耗时的算法代码,经由C2H（Cto Hardware Acceleration）编译器与NiosII自定义指令集进行硬件加速,使系统处理速度达到设计指标。经测试,该系统完成了掌纹识别系统的基本功能,对于分辨率为640*384的图像识别正确率可达到96%,在提高处理速度方面具有自己的优势（<1.6秒）。而且本系统是基于FPGA开发的,具有广泛的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 硬件系统与开发环境

- 1.2.2 硬件开发平台总结

- 1.2.3 软件算法设计

- 1.2.4 软件算法总结

- 1.3 研究意义

- 1.4 本章小结

- 第2章 相关知识介绍

- 2.1 掌纹结构与特征

- 2.1.1 纹理特征

- 2.1.2 其它掌纹特征

- 2.2 掌纹的采集

- 2.3 掌纹图像的预处理

- 2.3.1 图像灰度化

- 2.3.2 图像二值化

- 2.3.3 提取手掌轮廓线

- 2.3.4 定位关键点

- 2.3.5 提取 ROI

- 2.3.6 图像增强

- 2.4 掌纹图像的特征提取

- 2.4.1 基于结构的提取

- 2.4.2 基于时频分析的特征提取

- 2.4.3 基于统计的特征提取

- 2.5 掌纹匹配

- 2.5.1 统计图像识别

- 2.5.2 基于BP神经网络的分类器

- 2.6 硬件平台

- 70开发板'>2.6.1 DE270开发板

- 2.6.2 图像传感器

- 2.6.3 监视器

- 2.6.4 SD存储卡

- 2.7 NiosⅡ软核处理器

- 2.8 C2H编译器

- 2.9 本章小结

- 第3章 基于FPGA的掌纹识别系统的设计

- 3.1 系统功能概述

- 3.2 系统性能要求

- 3.3 系统层次设计

- 3.4 系统总体结构

- 3.4.1 核心控制处理模块

- 3.4.2 其他

- 3.5 本章小结

- 第4章 掌纹识别系统设计与实现

- 4.1 总体结构设计和开发板的选择

- 4.2 配置基于NiosⅡ软核的SoPC架构

- 4.3 实现视频图像采集存取

- 4.3.1 实现图像采集模块

- 4.3.2 监视图像显示模块

- 4.3.3 图像存储模块

- 4.3.4 图像读取模块

- 4.4 掌纹预处理算法实现

- 4.4.1 彩色图像转化为灰度图像

- 4.4.2 灰度图像二值化

- 4.4.3 提取轮廓线与去噪处理

- 4.4.4 定位关键点

- 4.4.5 定位关键区域

- 4.4.6 灰度增强

- 4.4.7 截取 ROI

- 4.5 小波变换

- 4.6 特征提取的设计与实现

- 4.7 用户信息注册

- 4.8 BP神经网络的设计与实现

- 4.8.1 BP神经网络的建立

- 4.8.2 训练BP神经网络

- 4.8.3 使用BP神经网络识别

- 4.9 代码编写与移植

- 4.10 C2H及浮点数指令集系统加速设计

- 4.10.1 C2H编译器的使用限制

- 4.10.2 使用C2H编译器创建带硬件加速的SoPC系统

- 4.10.3 使用浮点数指令集进行系统加速

- 4.11 小结

- 第5章 系统测试

- 5.1 系统功能测试

- 5.1.1 采集模块测试

- 5.1.2 注册模块测试

- 5.2 系统性能测试

- 5.2.1 实时性测试

- 5.2.2 准确性测试

- 5.3 系统资源消耗

- 5.3.1 片上资源消耗

- 5.3.2 代码量

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结及展望

- 6.1 总结

- 6.2 存在的问题及展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论著

### 相关论文文献

- [1].掌纹特征及其自动识别技术分析[J]. 中外企业家 2016(12)

- [2].多光谱掌脉和掌纹离焦图像融合方法[J]. 数据采集与处理 2015(01)

- [3].“Z形纹”掌纹临床报道1例[J]. 光明中医 2015(10)

- [4].磨平的断掌纹[J]. 中国铁路文艺 2020(07)

- [5].掌纹[J]. 诗歌月刊 2019(01)

- [6].掌纹[J]. 诗选刊 2019(03)

- [7].掌纹里的秘密[J]. 诗选刊 2018(03)

- [8].掌纹是怎么形成的[J]. 发明与创新(中学生) 2018(Z1)

- [9].掌纹[J]. 诗潮 2018(04)

- [10].掌纹上的天空(组诗)[J]. 朔方 2013(09)

- [11].掌纹[J]. 文苑 2009(07)

- [12].数着一张手上的掌纹(外三首)[J]. 星星诗刊(上半月刊) 2009(09)

- [13].“掌纹治病”纯属忽悠人[J]. 百姓生活 2009(10)

- [14].掌纹[J]. 散文诗 2009(01)

- [15].看手相知自己?[J]. 科学与文化 2010(07)

- [16].掌纹的命运之谜[J]. 男生女生(银版) 2010(05)

- [17].穿越时光的掌纹[J]. 青少年日记 2011(09)

- [18].穿越时光的掌纹[J]. 中学生优秀作文(高中版) 2011(10)

- [19].宿命的掌纹(二首)[J]. 诗刊 2008(13)

- [20].韩国毕业生疯狂改运整形[J]. 医学美学美容 2008(09)

- [21].“疫”路追凶——通过一枚残缺掌纹破获20年前命案积案[J]. 人民公安 2020(Z2)

- [22].基于图像融合的去掌纹手掌静脉图像增强方法[J]. 科学技术与工程 2016(36)

- [23].可撤除掌纹身份认证系统设计与实现[J]. 新型工业化 2013(02)

- [24].用掌纹开门[J]. 科学之友 2014(02)

- [25].“掌纹整形”召唤爱情,失婚女白领招来“迷魂阵”[J]. 长江丛刊 2015(05)

- [26].掌纹(外四首)[J]. 散文诗 2012(18)

- [27].40岁“不惑之年”掌纹与心理[J]. 中华养生保健 2009(01)

- [28].掌纹里的记忆碎片[J]. 广东第二课堂(中学生阅读) 2010(10)

- [29].掌纹能诊断疾病吗?[J]. 科技传播 2014(09)

- [30].一种掌纹采集与识别系统[J]. 电子设计工程 2013(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/482aadb15ab0e3795f3e2d49.html