# 基于ARM的掌形识别门禁系统研究与设计

### 论文摘要

自“9.11”后,随着人们对安防需求的升级,门禁控制系统得到日益广泛的应用,不断提高门禁系统的安全性成为研究的重要课题。第四代门禁系统结合了人体生物特征识别技术,利用人体本身具有的物理特征(如指纹、虹膜、脸型、掌纹等)或行为特征(如步态、签名等)来确定人的身份,取代或加强传统的身份识别方法。论文采用掌形识别为控制方案,基于ARM920T内核的EP9315芯片为门禁系统CPU,设计和调试了系统的硬件平台。论文研究了掌形识别算法,进行了三方面的工作。首先研究了掌形中的手形特征,提出了一种基于骨架特征的手形识别算法,很好的克服了手指旋转给识别带来的干扰。然后研究了掌形中的掌纹特征,通过系列图像处理,分离出手掌的三条主线,提取主线端点,并在主线上等间隔采样,利用端点和采样点进行匹配,拥有很高的识别率。最后结合手形与掌纹特征,实现掌形识别。依据手形特征对掌形库进行粗分类,利用掌纹特征进行匹配,算法拥有很快的识别速度与稳定较高的识别率。对分类规则提出了新思路与方法。论文还提出了基于ARM的门禁系统方案。成功设计了以基于ARM920T内核的EP9315芯片为CPU的最小系统,设计PCB图并制板,最后调试了系统的底层电路。论文的研究设计工作,通过提高掌形识别算法的识别率,达到了提高门禁系统安全性的目的; ARM平台的设计与调试,在工程实际中有参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 门禁系统的发展概况

- 1.2 生物特征识别技术

- 1.2.1 生物特征识别技术应用领域及发展状况

- 1.2.2 掌形特征识别技术

- 1.3 嵌入式系统概述

- 1.3.1 嵌入式系统定义及发展

- 1.3.2 嵌入式系统的应用领域

- 1.4 ARM 概述

- 1.4.1 ARM 概念及特点

- 1.4.2 ARM 的应用领域

- 1.5 论文主要任务以及章节安排

- 第二章 手形识别算法研究

- 2.1 手形图像预处理

- 2.2 手形骨架信息的提取

- 2.3 匹配

- 2.4 仿真结果及分析

- 第三章 掌纹识别算法研究

- 3.1 掌纹图像预处理

- 3.1.1 掌形轮廓的提取

- 3.1.2 掌纹图像的定位及分离

- 3.1.3 掌纹图像的增强

- 3.2 掌纹的特征提取

- 3.2.1 掌纹的特征

- 3.2.2 目前的掌纹特征提取方法

- 3.2.3 掌纹主线特征提取

- 3.3 掌纹匹配识别

- 3.4 仿真结果及分析

- 3.5 掌形识别规则

- 第四章 门禁系统硬件设计

- 4.1 门禁系统设计原则

- 4.2 嵌入式门禁系统设计概述

- 4.3 EP9315 芯片介绍

- 4.3.1 EP9315 结构与特性

- 4.3.2 EP9315 主要片内资源介绍

- 4.4 系统总体方案

- 4.5 系统局部电路设计

- 4.5.1 电源电路

- 4.5.2 晶振及复位电路

- 4.5.3 JTAG 接口电路

- 4.5.4 FLASH 接口电路

- 4.5.5 SDRAM 接口电路设计

- 4.5.6 以太网接口电路设计

- 4.5.7 USB 接口电路

- 4.5.8 串行接口电路

- 4.6 印刷电路板设计

- 4.6.1 印刷电路板设计原则

- 4.6.2 PCB 设计中电路抗干扰措施

- 第五章 系统调试

- 5.1 PCB 板的测试

- 5.2 硬件上电测试

- 5.3 基于JTAG 的硬件调试

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录A PCB 图

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a661769e4dfa0d6ee4d5f50.html