# S波段多通道高温超导接收机前端研制

### 论文摘要

近年来随着微波技术的进步和雷达与通讯对微波接收机系统的要求日益提高,微波接收机的性能有了快速的提高。如何实现微波接收机的小型化与高性能是现在研究的方向,特别是在多通道接收机的研究中。随着高温超导微波材料的应用,这个难题有了很好的解决。本文首先介绍了高温超导体的一些基本特性与发展状态以及国内外高温超导接收机技术的发展状况,继而详细阐述了多通道高温超导接收机前端各器件的工作原理及设计制作过程,最后给出了系统测试结果并对其做出相应的分析。本课题以高温超导材料非线性微波特性为基础,研制高温超导多通道高性能接收机前端系统。该前端系统主要由高温超导高性能微波滤波组件、液氮温区工作的低噪声放大器、常温工作低噪声放大器和数控衰减器组成。其中的核心部件为实用化、小型化的高温超导多通道高性能微波滤波器组,该器件综合新型的滤波器耦合结构,同时实现带内插损极低、带外抑制陡峭和保护功能完备等特点。该实用化研究将高温超导高性能微波限幅滤波组件置于液氮温区工作的低噪声放大器之前,通过高温超导微波电路与液氮温区工作的常规固体电路混合集成。该S频段高温超导多通道导接收机前端样机在的工作温度77K下,整机噪声优于0.8dB,驻波好于1.5,增益约为22dB ,距离通带200MHz带外抑制优于60dB,矩形系数趋近于1。该系统符合工程实用中稳定性、可靠性及环境适应性的要求。在强干扰电磁环境下,该系统的应用可大幅度改善接收机的灵敏度,提高系统的综合性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 超导技术的发展与应用

- 1.1 超导技术发展历史

- 1.2 我国高温超导的发展现状

- 第二章 高温超导微波接收机前端理论

- 2.1 微波接收机的主要参数

- 2.1.1 选择性

- 2.1.2 抗干扰能力

- 2.1.3 非线性特性

- 2.1.4 动态范围

- 2.2 多通道高温超导微波接收机前端组成与优势

- 2.2.1 常规微波接收机前端的组成

- 2.2.2 高温超导接收机前端结构及优势

- 2.2.3 多通道高温超导接收机前端

- 2.3 微波滤波器器基本理论

- 2.3.1 概述

- 2.3.2 常用的低通滤波器原型

- 2.3.3 频率变换

- 2.3.4 耦合谐振器带通滤波器的基本原理

- 2.4 低噪声放大器的基本原理

- 2.4.1 场效应晶体管的小信号模型

- 2.4.2 噪声系数

- 2.4.3 反射系数与驻波

- 2.4.4 增益

- 2.4.5 稳定性

- 2.4.6 非线性特性

- 2.5 PIN 开关原理

- 2.5.1 PIN 二极管

- 2.5.2 微波开关的主要技术指标

- 第三章 多通道高温超导接收机前端设计

- 3.1 多通道高温超导接收机前端结构与指标

- 3.2 高温超导滤波器的设计与调试

- 3.2.1 高温超导滤波器的设计与仿真

- 3.2.2 高温超导滤波器的组装与调试

- 3.3 低噪声放大器的设计

- 3.3.1 场效应管的低温效应

- 3.3.2 电路的设计与仿真

- 3.3.3 电路的制作与调试

- 3.4 开关的设计与制作

- 第四章 多通道高温超导接收机前端的测试与分析

- 4.1 高温超导滤波器与低温低噪声放大器的测试

- 4.2 高温超导接收机前端的测试

- 4.3 测试结果分析

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].氢化镧奇特高温超导之谜揭开[J]. 稀土 2020(02)

- [2].高温超导-永磁混合悬浮车基本系统的理论模型与实验[J]. 科学通报 2020(09)

- [3].高温超导方形细线的交流损耗特性研究[J]. 低温与超导 2020(06)

- [4].赵忠贤：高温超导的中国力量[J]. 国际人才交流 2020(07)

- [5].高温超导磁悬浮车辆曲线通过动态特性分析[J]. 机车电传动 2020(04)

- [6].高温超导直流能源管道电磁仿真分析[J]. 低温与超导 2019(11)

- [7].高温超导研究进展与趋势[J]. 科技中国 2018(07)

- [8].高温超导的发展历程及其重要意义[J]. 科学通报 2017(08)

- [9].高温超导强电技术的研发和应用[J]. 技术与市场 2016(10)

- [10].赵忠贤:半个世纪的超导人生[J]. 党员干部之友 2017(02)

- [11].赵忠贤:做科研从未想过拿奖[J]. 科学世界 2017(04)

- [12].赵忠贤:坐得住“冷板凳”才能一战成名[J]. 创新时代 2017(04)

- [13].一辈子都在寻找更好的超导材料——记国家最高科技奖得主赵忠贤[J]. 云南教育(视界综合版) 2017(02)

- [14].赵忠贤:忠于初心的超导贤才[J]. 黄河.黄土.黄种人 2017(09)

- [15].一种新型高温超导方形线的制备及基础特性研究[J]. 低温与超导 2017(05)

- [16].镧氧铁砷中发现新的高温超导相[J]. 稀土 2015(06)

- [17].磁控式高温超导开关特性研究及其在高温超导逆变中的应用[J]. 低温与超导 2014(12)

- [18].高温超导复杂产品国外近期应用态势及对我们的启示[J]. 新材料产业 2009(01)

- [19].我国高温超导复杂产品定位分析及近期应用前景[J]. 新材料产业 2009(05)

- [20].我国首个高温超导通信基地连续运行超3年[J]. 中国科技产业 2009(11)

- [21].日本发现高温超导新物质[J]. 半导体信息 2008(03)

- [22].二维高温超导体研究取得新进展[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [23].氢化镧奇特高温超导之谜揭开[J]. 无机盐工业 2020(02)

- [24].高温超导轴承转子系统在不同场冷偏心距下的动力学分析[J]. 低温与超导 2020(02)

- [25].日本200km高温超导直流送电[J]. 金属功能材料 2014(05)

- [26].培育创新科研团队 推动高温超导行业发展[J]. 中国发明与专利 2013(05)

- [27].高温超导复杂产品的战略地位与复杂特性分析[J]. 新材料产业 2008(12)

- [28].我国高温超导技术研究现状[J]. 中国电子科学研究院学报 2008(02)

- [29].超导“小时代”之二十九 高温超导新通路[J]. 物理 2018(03)

- [30].高温超导材料与焊接在综合智慧能源环境下的应用[J]. 焊接技术 2020(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a7863815d68e834c1c7d0b1.html