# 相位型液晶空间光调制器的研究

### 论文摘要

液晶空间光调制器是光信息处理中的重要元件,利用它的振幅和位相调制特性可以实现多种光学变换和信息处理。而用一个纯相位液晶空间光调制器则可以进行全息图像的重建,还可以进行光学位相的共轭和数字光学计算等等。本文正是基于纯相位液晶空间光调制器广泛的应用前景,从以下几个方面进行了研究:本文首先对液晶的发展以及前人对液晶空间光调制器所做的研究进行了简要介绍,然后分析了电寻址空间光调制器的调制原理,着重讨论了琼斯矩阵理论,从理论上分析液晶实现纯相位空间光调制器的可行性。确定所选用的液晶屏,根据液晶屏的驱动结构和电光调制特性,在前人基础上改进驱动电路、调整寄存器设置、添加视频处理模块,将加载在液晶分子两侧的电压限定在能实现纯相位调制的区域,同时修改电源结构、缩小线路板尺寸以及通过单片机与串口通信控制系统的调节,使得液晶空间光调制器信号处理稳定、方便使用。在液晶空间光调制器系统设计完成后,对其进行了相位调制特性和强度调制特性的测量。首先分别介绍了测量相位和强度所用的光路图及测量原理,并介绍了所采集干涉图的处理方法。然后在测试过程中,根据光路情况,调节偏振片取向,测得了不同偏振片配置情况下的相位和强度调制情况,最终获得了纯相位调制状态,即最大相位调制量接近2π,而强度几乎不发生变化的状态。并将其与实验室原有空间光调制器在调制性能方面进行了比较,验证了其性能的优越性。最后,应用液晶纯相位空间光调制器制作了位相光栅,实验分析了垂直光栅和水平光栅的衍射情形,证明了液晶纯相位空间光调制器作为衍射光学元件的潜在应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 液晶空间光调制器的发展

- 1.3 液晶空间光调制器的现状及问题

- 1.4 本文研究的目的和主要工作

- 2 液晶位相调制研究的基本理论

- 2.1 液晶及液晶的电光特性

- 2.1.1 液晶的物质状态和类别

- 2.1.2 液晶的电光效应

- 2.2 电寻址液晶空间光调制器的结构和调制原理

- 2.2.1 扭曲向列液晶盒

- 2.2.2 TFT-SLM的结构和调制原理

- 2.2.3 TFT-LCSLM的主要性能指标

- 2.2.4 基于Jones矩阵的调制理论

- 2.3 本章小结

- 3 液晶空间光调制器驱动电路的设计

- 3.1 液晶屏显示模块介绍

- 3.2 驱动电路的设计

- 3.2.1 电路系统的总体构成

- 3.2.2 模拟视频信号处理

- 3.2.3 数字同步信号处理

- 3.2.4 串口通信及单片机控制

- 3.3 寄存器设置及软件设计

- 3.4 电路板制作注意问题

- 3.5 本章小结

- 4 液晶空间光调制器光调制特性实验分析

- 4.1 相位调制特性测量

- 4.1.1 相位测量基本光路及测量原理

- 4.1.2 基于傅里叶变换的干涉条纹处理

- 4.1.3 最大相位调制量的测量分析

- 4.2 强度调制特性测量

- 4.3 纯相位调制特性分析

- 4.4 调制性能的比较

- 4.5 本章小结

- 5 纯相位液晶空间光调制器作为位相光栅的应用

- 5.1 位相光栅的制作原理

- 5.2 对位相光栅的实验验证

- 5.2.1 实验光路图

- 5.2.2 位相光栅为垂直方向

- 5.2.3 位相光栅为水平方向

- 5.3 衍射光斑位置的测量与计算

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 驱动电路板原理图

- 附录B 驱动电路板实物图

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].空间光调制器像素结构对波前重建的影响[J]. 光学精密工程 2020(10)

- [2].空间光调制器的相位调制特性[J]. 价值工程 2017(03)

- [3].一种软铋矿空间光调制器调制传递函数的分析[J]. 光学与光电技术 2008(02)

- [4].基于全息成像技术构建任意的二维光晶格阵列[J]. 量子光学学报 2020(01)

- [5].基于空间光调制器的飞秒激光深微孔加工方法[J]. 光子学报 2020(08)

- [6].相位型光寻址空间光调制器稳定性分析[J]. 中国激光 2019(08)

- [7].空间光调制器振幅和相位调制特性的实验研究[J]. 量子光学学报 2018(01)

- [8].电寻址振幅型空间光调制器的光束整形能力[J]. 中国激光 2017(04)

- [9].振幅型空间光调制器的设计与实现[J]. 光学仪器 2012(03)

- [10].下期出版预告[J]. 现代显示 2009(08)

- [11].光电混合机器人视觉系统中光寻址空间光调制器的噪音处理[J]. 光子学报 2009(01)

- [12].反射式空间光调制器的相位调制特性测试[J]. 激光技术 2009(06)

- [13].基于软件预处理的空间光调制器驱动电路研制[J]. 半导体技术 2009(06)

- [14].基于空间光调制器的多强度测量相位恢复方法[J]. 光电子.激光 2011(11)

- [15].基于微镜阵列器件的反射式空间光调制器[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(10)

- [16].企业资讯[J]. 传感器世界 2020(07)

- [17].基于空间光调制器的飞秒激光双模式快速加工[J]. 中国激光 2018(10)

- [18].基于空间光调制器获得空心光束的数值模拟和实验研究[J]. 实验力学 2014(02)

- [19].基于DMD的高速高精度空间光调制器[J]. 科技创新与应用 2018(05)

- [20].基于DMD的高速高精度空间光调制器[J]. 光电子技术 2018(02)

- [21].低噪声空间光调制器电流开关网络结构的研究[J]. 西安理工大学学报 2008(04)

- [22].基于空间光调制器的HDR图像获取方法[J]. 光子学报 2008(04)

- [23].将光寻址空间光调制器应用于光学相关器[J]. 四川兵工学报 2015(12)

- [24].基于雾屏和空间光调制器的全息三维显示[J]. 计量与测试技术 2019(06)

- [25].基于空间光调制器的新型非相干望远数字全息成像系统的实验研究[J]. 电子世界 2016(24)

- [26].用二值空间光调制器实现多灰阶全息存储[J]. 光学学报 2010(07)

- [27].酷创新[J]. 商学院 2015(08)

- [28].基于LCoS空间光调制器的可变焦投影显示系统研究[J]. 光学与光电技术 2016(04)

- [29].GaAs/AlGaAs多量子阱空间光调制器入射角度特性研究[J]. 光电子.激光 2010(05)

- [30].空间光调制器特性及其在数字全息中的应用[J]. 物理实验 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4cb7ee77e076b0d53c06bba8.html