# TiO2/浮石光催化降解水中邻苯二甲酸酯类污染物的研究

### 论文摘要

邻苯二甲酸酯（PAEs）类化合物是一类最常用的增塑剂,广泛应用于塑料制品、涂料等生产领域,但近年来其对环境的污染,尤其是对水体的污染逐渐引起人们的重视。由于现有的水处理工艺中难以有效去除PAEs,因而急需开发新的治理工艺；因Ti02光催化技术在治理难降解有机污染物领域性能优异,被认为是最有发展前景的水处理技术之一,将其应用于含PAEs类污染物水体的治理具有一定现实意义。本课题尝试采用Ti02光催化降解水体中的PAEs类化合物,具体探讨了催化剂的负载技术,三种常见PAEs化合物（邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯和邻苯二甲酸二丁酯）的光催化降解规律,水体中干扰因素的影响和光催化降解机理等方面的问题。研究结果表明：以粉末粘结法所制备的Ti02／浮石催化剂牢固性良好,在催化剂投加量为30.0 g／L、光照时间5 h,DMP初始浓度为20.0 mg／L条件下,降解率达到93.5%,连续使用三次后对DMP降解率仍达到86.4%。DMP、DEP、DBP三种化合物的光降解过程均符合一级动力学方程,其反应速率快慢为：DBP> DMP>DEP;不同初始浓度DMP水样光降解过程均符合一级动力学,反应速率随初始浓度增大而减慢；当pH值在2.0-6.5之间,反应速率随着pH升高而加快,当pH值在6.5-11.0之间,反应速率基本维持不变；DMP水样矿化速率明显慢于降解速率。水体中常见无机盐和天然有机物腐殖酸（HA）对DMP光降解均有一定抑制作用；Na+、K+、Mg2+、Ca2+等四种阳离子对DMP光降解抑制作用无明显差别；而HC03、NO3-, SO42-、Cl-等四种阴离子对DMP光降解的抑制作用差别明显,它们对DMP光降解的抑制程度强弱为：HCO3->NO3-> SO42->Cl-; HA对降解过程存在明显抑制作用,其抑制程度随HA浓度增大明显加强；DMP光降解速率在以二沉池出水为本底时明显降低。采用LC/MS联用全离子扫描分析DMP、DEP、DBP的光催化产物,由检测到的中间产物可以初步推测出DMP、DEP中碳链的断裂是从苯环开始的,而DBP则是从侧链开始的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 前言

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 PAEs研究概况

- 1.2.1 PAEs的理化性质

- 1.2.2 PAEs的危害

- 1.2.3 PAEs的控制标准

- 1.2.4 我国水体PAEs污染现状

- 1.3 PAEs的降解方法

- 1.3.1 自然降解

- 1.3.2 人工降解方法

- 1.3.3 PAEs光催化降解机理研究进展

- 2光催化技术的进展'>1.4 TiO2光催化技术的进展

- 2光催化技术原理'>1.4.1 TiO2光催化技术原理

- 2的制备方法'>1.4.2 TiO2的制备方法

- 2的负载技术研究现状'>1.4.3 TiO2的负载技术研究现状

- 2在水治理方面研究现状'>1.4.4 TiO2在水治理方面研究现状

- 1.5 本课题主要研究目的、内容和创新之处

- 2/浮石催化剂的制备'>2 负载型TiO2/浮石催化剂的制备

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 催化剂的制备

- 2焙烧温度的优化'>2.2.3 TiO2焙烧温度的优化

- 2.2.4 粉末粘结法中硅酸钠用量的优化

- 2.2.5 粉末粘结法中催化剂耐用性考察

- 2.2.6 催化剂的表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 流化型催化剂反应装置

- 2焙烧温度的优化'>2.3.2 TiO2焙烧温度的优化

- 2.3.3 粉末粘结法中硅酸钠用量的优化

- 2.3.4 两种负载方法所制备催化剂牢固性比较

- 2.3.5 粉末粘结法催化剂耐用性考察

- 2.3.6 催化剂的表面形貌

- 2.4 小结

- 2/浮石光催化降解PAEs的研究'>3 TiO2/浮石光催化降解PAEs的研究

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.2.1 实验材料

- 3.2.2 催化剂的制备

- 3.2.3 试验条件

- 3.2.4 试验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 考察催化剂的投加量

- 3.3.2 DMP初始浓度对光降解的影响

- 3.3.3 水样pH值对光降解的影响

- 3.3.4 DMP、DEP、DBP光降解情况分析

- 3.3.5 DMP矿化曲线

- 3与光催化联用降解DMP'>3.3.6 O3与光催化联用降解DMP

- 3.4 结论

- 4 水体中常见物质对DMP光降解的影响

- 4.1 引言

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 试验材料

- 4.2.2 试验条件

- 4.2.3 试验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 阴离子对DMP光催化降解影响

- 4.3.2 阳离子对DMP光催化降解影响

- 4.3.3 天然有机物对DMP光催化降解影响

- 4.3.4 二沉池水为本底的光降解情况

- 4.4 结论

- 5 PAEs光催化降解中间产物检测和降解机理初析

- 5.1 引言

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 实验材料

- 5.2.2 试验条件

- 5.2.3 试验方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 DMP降解率和矿化程度分析

- 5.3.2 DMP光催化过程pH变化情况

- 5.3.3 DMP光催化降解中间产物鉴定

- 5.3.4 DMP光催化降解机理

- 5.3.5 DEP中间产物鉴定和降解机理推测

- 5.3.6 DBP中间产物鉴定和降解机理推测

- 5.4 结论

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读理学硕士期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水体中邻苯二甲酸酯的光催化降解[J]. 吉林大学学报(理学版) 2020(02)

- [2].石墨相氮化碳的制备及其对柠檬黄的光催化降解[J]. 山东化工 2020(03)

- [3].金属-有机骨架材料材料在光催化降解有机污染物中的应用[J]. 化学世界 2020(05)

- [4].钴掺杂硫化钼近红外光光催化降解氨氮[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [5].TiO_2及其复合材料光催化降解氨氮废水研究进展[J]. 化工新型材料 2020(10)

- [6].MoS_2/Ni_3Bi_2S_2低温刺激下热催化降解亚甲基蓝的研究[J]. 现代化工 2016(12)

- [7].光催化降解有机磷农药研究[J]. 当代化工 2016(04)

- [8].光催化降解有机磷农药的探究[J]. 电子测试 2015(11)

- [9].石墨相氮化碳的制备及其对孔雀石绿的光催化降解[J]. 山东化工 2019(24)

- [10].镨掺杂氧化锌声光催化降解苯酚的研究[J]. 工业水处理 2020(03)

- [11].纳米TiO_2制备、表征及光催化降解染料废水的综合设计实验[J]. 山东化工 2020(03)

- [12].纳米TiO_2光催化降解植物激素的活性与机理[J]. 分析试验室 2020(05)

- [13].ZnIn_2S4/g-C_3N_4光催化降解水中痕量药物卡马西平[J]. 中国环境科学 2020(07)

- [14].Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2-AC光催化降解水源水中腐殖酸[J]. 工业水处理 2020(08)

- [15].光催化降解四环素类抗生素废水影响因素分析[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [16].紫外光催化降解有机物催化剂探讨[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [17].低温等离子体及协同催化降解VOCs研究进展[J]. 应用化工 2017(01)

- [18].纳米氧化亚铜光催化降解N-甲酰吗啉的性能[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [19].超声—紫外协同催化降解废水中■的研究[J]. 环境污染与防治 2017(06)

- [20].光催化降解炼化反渗透浓水的动力学特性和影响因素[J]. 应用化工 2017(08)

- [21].TiO_2光催化降解水中盐酸左氧氟沙星[J]. 沈阳药科大学学报 2016(04)

- [22].硅钨酸光催化降解有机污染物研究进展[J]. 精细石油化工进展 2016(04)

- [23].微囊藻毒素直接光解和TiO_2光催化降解对比研究[J]. 化工时刊 2015(04)

- [24].污泥中多环芳烃的光催化降解[J]. 浙江农业科学 2015(12)

- [25].绿色纳米技术:利用纳米结构材料光催化降解水中的持久性有机污染物（英文）[J]. 纳米技术与精密工程 2013(06)

- [26].表面活性剂光催化降解的研究进展[J]. 日用化学品科学 2010(01)

- [27].TiO_2光催化降解农药研究新进展[J]. 中国农学通报 2010(12)

- [28].不同活性物种对光催化降解水中邻苯二甲酸二甲酯动力学的贡献研究[J]. 生态环境学报 2010(06)

- [29].TiO_2光催化降解有机污染物的研究进展[J]. 工业安全与环保 2010(12)

- [30].五氯苯酚光催化降解的影响因素分析[J]. 化工进展 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/502ad027a16aebef01560a68.html