# 水利工程混凝土冬季施工技术探析

潮州市利源水利水电工程有限公司广东潮州521000

摘要：水利工程中在冬季进行混凝土施工是比较常见的，为了确保混凝土施工的质量，就需要明白冬季混凝土施工的技术，严格按照各项规定进行施工，以确保混凝土施工的质量，最终保证水利工程的质量，使得水利工程更好的发挥作用。本文首先分析了水利工程冬季混凝土施工面临的问题，然后探究了正确的施工技术和方法。

关键词：水利工程；冬季施工；混凝土；施工技术

一、水利工程混凝土冬季施工的问题

1.钢筋的锈蚀与裂缝的产生

由于钢筋的氧化锈蚀伴随体积膨胀，致使混凝土沿主筋或箍筋方向产生裂缝；水泥的安定性不良混凝土的水灰比太大，早期强度低，失水太快也会引起开裂。混凝土内部水分由边缘向中心移动，形成压力也将引起轴向裂缝。

2.低温对混凝土施工的影响

在冬季混凝土施工的时候，低温冻结因素的影响将会造成混凝土衬砌体的土体出现一定的外力，导致土体在冻胀影响下差生结构性变形。这种冻胀对混凝土的破坏力往往会贯穿整个混凝土的结构而作用在混凝土上面，对水利工程的坝体、基底等产生破坏。在严重的时候，可能会导致整个水利工程的基础混凝土结构实效，而引起混凝土整体结构的断裂等问题的出现。

3.施工因素对混凝土质量的影响

环境方面：水利工程施工区域受温度低的影响土基的质量不稳定。大体积混凝土伸缩缝的设计不科学、不达标。施工方面因为水利工程混凝土配比不达标，混凝土施工过程中振捣不符合要求，后期的混凝土养护措施不到位等等，都会导致混凝土施工质量问题的发生。

二、分析冬季混凝土施工技术措施

1.重视施工选料工作

(1)采用的水泥应具备强抗冻性能：冬季混凝土施工过程中应采用普通硅酸盐水泥或者是硅酸盐水泥，选用的水泥标号不能小于32.5号，因为这两种水泥具有的抗冻性能均比较强。水泥用量最小不能低于300kg/m3，并且水灰比例应<0.6。

(2)配置施工材料时应熟悉并掌握各种掺合料对混凝土材料的抗渗性能以及抗冻性等性能的影响，从而严格控制掺合料的用量。

(3)确保使用的骨料不含有其他杂质，如冰雪、矿物质等。对于含有钠、钾离子的防冻剂物质的混凝土材料中，其骨料不能含有活动材料，防止其与添加剂产生化学反应。

2.调整混凝土配合比

调整配合比法主要适用于在0℃左右环境下的混凝土施工。具体做法是：

（1）选择适当品种的水泥是提高混凝土抗冻的重要手段。应使用早强硅酸盐水泥，该类水泥水化热较大，且在早期放出强度最高，一般3天抗压强度大约相当于普通硅水泥7天的强度，效果较明显。

（2）尽量降低水灰比(水灰比＜0.6)，稍增水泥用量，从而增加水化热量，缩短达到龄期强度的时问。

（3）掺用引气剂。在保持混凝土配合比不变的情况下，加入引气剂后生成的气泡，相应增加了水泥浆的体积，提高拌和物的流动性，改善其粘聚性及保水性，缓冲混凝土内水结冰所产生的水压力，提高混凝土的抗冻性。

（4）掺加早强外加剂，缩短混凝土的混结时间，提高早期强度。应用较普遍的有硫酸钠和MS-F复合早强试水剂。

（5）选择颗粒硬度高和缝隙少的集科，使其热膨胀系数和周围砂浆膨胀系数相近。

3.混凝土的搅拌

(1)用于拌制混凝土的骨料一定要保持清洁，既不能含有冰块和雪团，也不能包含容易发生冻裂的物质。如果气候条件允许，应在零度以上进行砂石的筛洗。需要注意的是，当混凝土中需要掺人含有钾、钠离子的外加剂时，要避免使用活性骨料。

(2)当需要在混凝土中掺人外加剂时，如果为粉式，可以根据相关的比例要求直接与水泥混合；如果为液体式，则应根据相关的比例要求配置成溶液使用。待使用的外加剂要置于有明显标记的容器中由专人保管，并保证施工溶液一次配成。切忌不可在高铝水泥中添加任何种类的防冻剂。

(3)当环境温度在O℃左右时，可以在混凝土中加入符合相关标准要求的早强剂，注意做好使用前的模拟实验，以便对其性能进行检测。对于那些对拆模期有明确要求的混凝土，还要注意提高其设计等级。

(4)要对混凝土的水灰比进行严格的控制，由外加剂和骨料带人混凝土中的水分可以从拌合用水中扣除。同时，要对混凝土的出机和入模温度进行严格控制，其中出机温度不应低于10％，人模温度不得低于5℃。

4.利用蓄热技术支持搅拌

当客观环境温度在10度以下，同时水利工程较为庞大，所需混凝土量较大，可以采用蓄热技术支持搅拌，实际的操作过程为：为了维护混凝土材料在整个的施工过程中都能够存有热量，就要选好的砂石料、水料等进行加热，这样一方面提高了混凝土材料本身的热量，同时也能增强水泥水化作用，维护砼的早期强度，混凝土本身由于带有一定的热量，能够自觉抵御严寒的外部环境，这种方法不仅成本低、容易操作，整个过程中要注重混凝土温度的处理，特别是一些角落以及凸出位置要额外注意养护。

5.混凝土材料的运输与浇筑施工

在冬季施工情况下，必须确保混凝土运输过程中不受到外在温度变化的影响而出现各种质量问题。所以在进行施工作业前，必须对施工所在地进行勘察，制定合理的运输路线，正确摆放机械设备的位置，运输过程中充分保证混凝土的温度。

在进行浇筑之前，先将钢筋及模板表面杂物进行清除干净，尤其是对新、老混凝土衔接部位的垃圾、冰雪物质进行清除。外界温度不低于-10℃时，可以采用暖棚方法对钢筋（直径≥25mm）进行加热。确保不管在什么条件下混凝土浇筑温度均高于5℃，对于细薄截面结构的施工，灌注温度应高于10℃，实行分层连续灌注施工。每一层结构的灌注厚度不小于20cm，利用机械帮助捣固。混凝土浇筑过程中防止出现漏振及过振情况，防止出现离析、分层或泌水情况。

三、冬季水利工程混凝土施工技术的要点

（1）要选择最佳的冬季水利工程混凝土的养护期，避免温度的变化而给混凝土结构和性能带来的影响，选择正确适当的养护期，定期进行维修和护养，保证水利工程混凝土结构的强度和持久性。

（2）水利工程的施工必要要因地制宜的进行，根据不同地区和不同的气温环境，制定出不同的可行方案，采用科学的技术方法，根据不同的地区和气温情况进行合理的设计配置和原材料的选择。

（3）采取合适施工工艺防止裂缝产生。冬季施工过程中，应采取合适的温控措施将施工混凝土内外温差控制在25℃范围内，同时应尽量结合水利工程特性设计出水化热较低的混凝土配合比和浇筑方案；应优选放热量较低的水泥，以减少水泥用量来达到降低混凝土绝热温升的目的；根据基础工程物理、化学、地质等特性合理掺入辅助外加剂、掺和料等，以改善水利工程浇筑混凝土的和易性和强度。

（4）做好对浇筑混凝土的保护，防止混凝土的表面的受冻。

结束语：

综上所述，在冬季进行水利工程建设混凝土施工是比较难的一项施工工艺，不仅仅是因为混凝土会受到外在温度变化的影响而出现质量下降等情况，更主要的原因是混凝土作为水利工程建设的主要原材料，对水利工程建设质量起到了至关重要的影响。且冬季施工作业难度比较大，耗费时长相对比较长，故此必须对冬季水利工程建设引起足够的重视，提高其混凝土的施工质量，确保整个水利工程建设的长久发展。

参考文献：

[1]高伟，徐庆祝，刘金凤.浅谈冬季水利工程混凝土施工方法[J].黑龙江科技信息，2009，2.

[2]高洪才.冬季水利工程混凝土施工技术及养护措施[J].广东科技，2009，11.

[3]张志敏.影响冬季水利工程混凝土质量的因素及防范措施[J].中国科技信息，2007，8.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/539c34c02a6348b742e66f8d.html