# 道路桥梁冬季施工中混凝土浇筑的施工措施

四川省南充市营山县公路管理局637700

摘要：混凝土是道路桥梁工程中使用最多也是最重要的建筑材料，混凝土浇筑的质量高低是影响整个工程质量高低的根本因素。本文就道路桥梁冬季混凝土浇筑施工质量的影响因素进行了分析，并指出了道桥工程冬季施工中应对混凝土浇筑采取的施工技术方法。

关键词：道路桥梁；冬季施工；混凝土浇筑

1影响冬季混凝土浇筑质量的主要因素

1.1外界环境因素

不同的外界环境可能会在不同程度上对浇筑过程当中各项施工环节产生影响。通常而言，寒冷的冬天是导致混凝土结构产生裂缝比较重要的影响因素。混凝土浇筑的过程当中发生受热不均的情况，也会对混凝土结构产生不同的影响，也会引发一定的质量问题。除此之外，受热程度不同，还会带来不同程度的水蒸发，裂缝形成也比较快：混凝土的原材料配合比会对混凝土浇筑的最终质量产生影响，这些都是导致裂缝问题的主要影响因素。

1.2施工材料因素

原材料会对混凝土最终结构质量水平产生非常重要的影响，因此择取正确的混凝土材料需要充分地结合施工的具体环境以及实际温度，选择适当的施工技术来进行施工。如果材料把握不适当就可能会导致一定的质量问题。

2冬季道路桥梁施工中混凝土浇筑方法的改良

2.1选择优质原材料并控制好原料比

2.1.1水泥的选择及原料比

在道路桥梁施工当中一些单位并不注意原材料的选择，一些低标号的水泥或者质量不达标的水泥被用于混凝土浇筑施工，这是影响混凝土冬季浇筑施工质量的一个重要原因。因此要想改良混凝土施工方法，必须从控制原材料的质量入手，施工单位在选择原材料的时候应该以硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥为主，水泥的标号为42.5或以上，并分批次严格检查混凝土的质量。在原料比方面水泥的用量应该≥300kg/m2，这是因为这类水泥水化热较大，早期强度比较高，在3d的抗压强度就能达到普通硅酸盐水泥7d才能达到的强度。

2.1.2骨料及水的选择和配合比

在选择骨料的时候要检查其中是否含有冰雪等冻结物或者易冻裂的清洁骨料，所选择的骨料不能含有活性材料，避免在水化过程中骨料之间发生反应，影响到混凝土的水化过程。在传统的混凝土浇筑施工当中，对水的质量没有特别的要求，但是在冬季施工当中也特别注意水的质量，由于道路桥梁施工中一般采用就地取水的方式，导致一些污水或者pH值偏小的酸性水被用于混凝土施工中，影响了混凝土水化和强度增加。因此，在混凝土浇筑施工中应尽量选择饮用水或者清洁的天然水，同时将水的用量减到最低，可以采取加入减水剂或控制坍落度等方式加以控制。

2.1.3颗粒集料的选择与使用

在道路桥梁建设当中颗粒集料一般也是就地取材，由于在同一个地点取材一些施工单位忽视了检测颗粒集料的膨胀系数、硬度等性质状况，导致适用的颗粒集料不符合混凝土浇筑施工的基本要求。在冬季施工当中应该注意到这一点，尽量选择和周围砂浆膨胀系数相近的硬度高、缝隙少的颗粒集料，在适用之前应该对集料的质量进行检测。这样可以保证在混凝土水化的过程中，减少因体积收缩产生的裂缝，保证混凝土的强度和表面质量。

2.1.4加入引气剂减少冻害的破坏

在确定混凝土的原料配合比的前提下，可以在混凝土搅拌过程中适当的加入一些引气剂，这样可以相应的增加混凝土的体积，在有效降低其粘聚性和保水性的同时提高混凝土的流动性，这样可以有效的缓冲混凝土内由于水相变化产生的水压力，有效的解决冻害对混凝土性能的破坏。

2.2提高冬季混凝土施工质量的有效措施

冬季影响混凝土施工质量的主要因素就是温度，要想提高混凝土浇筑质量必须控制好浇筑过程中的热量损失，这就需要从浇筑和混凝土振捣两个环节加以控制，在具体的浇筑施工当中应该注意以下几点。

2.2.1混凝土浇筑

(1)箱梁混凝土应该以此浇注成型，注意严格按照浇注的顺序进行，也就是底板→腹板→顶板→翼板。

(2)在浇筑过程中要注意控制好混凝土的坍落度，根据设计要求一般来说坍落度应该控制在14cm左右，腹板坍落度应控制在16cm，而顶板坍落度需要控制在14cm。为了保证浇筑的连续进行，可以采取两台或多台汽车泵同时作业，由低到高依次进行浇筑的方法。一般来说就是先浇筑底板，高度直到混凝土覆盖底板的上层钢筋即可，然后再浇筑腹板，在浇筑这个部位的时候要注意不能再振捣底板和腹板交接的倒角位置，而是应该在倒角处有混凝土渗出继续浇筑混凝土，直到高出腹板与顶板交接倒角处1cm左右。在浇筑的过程中，要检查底板下部倒角及腹板模板是否有空洞现象，如发现空洞在此位置应该加强振捣，直到空洞消失。

2.2.2混凝土的振捣

不管是在冬季还是在其它季节，混凝土的振捣都是浇筑中的一个重要环节，在振捣过程中应该注意以下几点。

(1)在混凝土振捣施工中要严格按照振捣操作规程进行，振捣棒在振捣过程中要做到“快插慢拔”的基本要求，振捣施工以混凝土的表面没有明显的下沉或气泡产生为标准。其中快插主要是为了防止上层混凝土振实后，下层混凝土内的气泡无法排除，影响到混凝土的密实度。慢拔主要是为了在拔出振捣棒的过程中里面的混凝土能够及时填满振捣棒留下的空洞。在振捣的过程中要保持振捣棒略上下抽动，这样能够有效的保证振捣后混凝土的密实度。同时要保证振捣插点的均匀，一般来说插点之间的距离在50cm左右，距离模板在20cm。在振捣过程中插点最好采用单一的行列形式，不宜采用交错式的混用，避免出现漏振或者振捣不充分的现象。振捣点的振捣时间控制在20～30s之间，达到振捣标准以后换下一个插点施工。

(2)在混凝土浇筑施工当中，为了保证振捣的效果一般在每个工作面上配置4台振捣棒，采取连续作业的形式，避免一个振捣棒故障影响到振捣速度和质量。在振捣过程中要特别注意坡底和边角处的振捣质量，避免在这些地方出现漏振现象。最好选择插入式振捣棒，插点的间距要保持相对的均匀，控制在振捣棒有效作用半径的1.5倍以内，边缘点的模板应该在振捣棒有效作用半径的1/2以内。

结语

总而言之，冬天气候干燥、寒冷，给道路桥梁的混凝土浇筑施工带来了很多问题，影响道路桥梁施工质量。为保证道路桥梁施工的安全性和质量，就必须控制好混凝土的浇筑。在实际工作当中，施工人员要运用科学的施工技术和良好的施工工艺，注意做好质量控制措施，以保障混凝土浇筑的施工质量，进而确保道路桥梁的施工质量。

参考文献

[1]孙全武.道路桥梁冬季施工中混凝土浇筑的施工技术[J/OL].交通世界,2017,(19):104-105.

[2]霍裕.冬季道路桥梁施工中混凝土浇筑技术的施工探讨[J].建材与装饰,2016,(36):236.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/53c067c280910336a8d21453.html