# 时域反射测量技术在示波表中的应用

### 论文摘要

数字示波表作为基本的电子测量工具广泛应用于各个领域。随着测量领域的不断拓宽,示波表需要具有越来越多的功能。现在的示波表一般都具有多用表功能,可以对电子元器件进行参数测量[1]。本课题在此基础上,提出以示波表为平台,依据传输线原理,将时域反射测量技术应用到示波表中,使示波表的功能扩展应用到电缆故障测距领域中。本设计采用低压脉冲反射法的基本原理,在FPGA中构建程控可变宽度和延时的脉冲信号发生器。产生的源脉冲以及电缆的反射脉冲通过信号采样后,显示在人机界面上。利用光标测量出两个脉冲的时差并计算出电缆长度或故障位置,根据脉冲的相位差判断故障类型,还可通过测量定长电缆的脉冲时差计算信号在电缆中的额定传输率。本文主要介绍该课题相关的软件设计,微处理器使用NXP公司生产的LPC2138,基于ARM7TDMI-S核,在ADS v1.2平台下进行软件开发。本文将整个软件系统分为脉冲信号产生模块、脉冲信号采集模块、光标测量参数模块、脉冲信号模拟通道控制模块和显示处理模块。脉冲信号产生模块主要介绍如何控制脉冲的延时和宽度;脉冲信号采集模块采用峰值采样和等效采样两种采样方式,着重介绍等效采样的波形重构原理;参数测量模块采用光标测量,通过光标的移动来测量参数,可选择不同的额定传输率值来计算距离;模拟通道控制模块介绍对串/并转换芯片和数/模转换芯片的控制,以及通道的自校准功能;显示模块介绍硬件接口电路,人机界面采用多级弹出式菜单设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究本课题的目的和意义

- 1.2 时域反射测量技术的原理

- 1.3 国内外时域反射测量仪器发展现状

- 1.4 本论文的设计任务

- 第二章 时域反射测量技术的理论分析

- 2.1 传输线原理

- 2.2 TDR 时域反射的原理

- 2.3 本设计采用的时域反射测量方法

- 2.4 时域测量源脉冲的选择

- 2.5 测量范围与测量误差

- 第三章 系统的总体设计

- 3.1 系统总体框架

- 3.2 系统总体软件方案

- 3.3 系统地址空间分配

- 第四章 系统软件详细设计

- 4.1 脉冲信号产生模块

- 4.1.1 游标卡尺原理

- 4.1.2 脉冲信号发生器

- 4.1.2.1 脉冲延时产生

- 4.1.2.2 脉冲宽度产生

- 4.1.3 脉冲信号产生模块的控制

- 4.2 脉冲信号的采集

- 4.2.1 脉冲信号采样方式

- 4.2.1.1 峰值采样

- 4.2.1.2 等效采样

- 4.2.2 ADC 采样控制

- 4.2.3 时基的控制

- 4.2.4 脉冲波形拼合的算法

- 4.2.5 脉冲信号触发点的控制

- 4.3 光标测量参数

- 4.4 脉冲信号模拟通道的控制

- 4.4.1 CD4094 的控制

- 4.4.2 AD5318 的控制

- 4.4.3 脉冲信号通道自校准

- 4.5 人机界面显示模块

- 4.5.1 液晶显示接口

- 4.5.1.1 利用CPLD 构造显示接口电路

- 4.5.1.2 同列多点显示的地址产生模块

- 4.5.1.3 屏蔽寄存器模块

- 4.5.1.4 底层接口函数

- 4.5.2 字符显示模块

- 4.5.3 显示菜单设计

- 第五章 测量验证与分析

- 5.1 电力电缆的种类和结构

- 5.2 测量与分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].依波表随“衣”而变 将百变魅力留于腕间[J]. 钟表(最时间) 2017(04)

- [2].四通道数字示波表的设计与实现[J]. 电子质量 2016(04)

- [3].电子类课程实验用便携示波表的设计[J]. 电气电子教学学报 2013(05)

- [4].数字示波表模拟前端电路设计[J]. 电气制造 2012(09)

- [5].示波表修家电——大显身手[J]. 家电检修技术 2010(12)

- [6].漫谈驻波表[J]. 现代通信 2009(04)

- [7].1GSPS便携式数字示波表设计及低功耗的实现[J]. 信息化建设 2015(12)

- [8].依波表:走精艺路线 塑优雅特色[J]. 经济 2013(10)

- [9].低频手持示波表设计[J]. 科技创新导报 2011(21)

- [10].在手持式示波表上捕捉间歇性信号[J]. 今日电子 2008(02)

- [11].光动能电波表消费面对面[J]. 钟表 2008(01)

- [12].依波表精艺开启优雅生活[J]. 经济 2013(Z1)

- [13].多功能手持数字示波表[J]. 电子制作 2011(12)

- [14].利用示波表的脉宽触发功能解决现场维修中的难题[J]. 今日电子 2008(04)

- [15].依波表:光阴的故事[J]. 文学教育(上) 2018(11)

- [16].电波表 精准新生活[J]. 南方人物周刊 2008(24)

- [17].基于动态波表法波形发生器的设计与实现[J]. 电子测量技术 2012(11)

- [18].基于FPGA的数字存储示波表[J]. 河北工业科技 2010(06)

- [19].时间不在钟表内——评宋晓杰的《依波表:光阴的故事》[J]. 文学教育(上) 2018(11)

- [20].福禄克Fluke 190 SeriesII便携式四通道示波表[J]. 电子测试 2011(03)

- [21].Fluke 190 SeriesⅡ便携式四通道示波表具备更高性能和安全等级[J]. 世界电子元器件 2011(03)

- [22].数字示波表中超高速数据采集系统的设计[J]. 自动化仪表 2009(11)

- [23].依波表:“中国制造”打响国际品牌[J]. 经济 2014(04)

- [24].巧用ET521A示波表检修电视机[J]. 家电检修技术 2011(12)

- [25].手持式数字存储示波表数据采集系统设计[J]. 电子技术应用 2011(02)

- [26].数字示波表中的数据采集设计及插值算法[J]. 江苏工业学院学报 2010(01)

- [27].借助ET521A示波表征服顽症机[J]. 家电检修技术 2010(10)

- [28].基于TFT-LCD&ARM&FPGA的触摸手持式存储示波表[J]. 液晶与显示 2008(01)

- [29].CASIO太阳能电波表展现极致时计科技[J]. 南方人物周刊 2009(11)

- [30].用ET521A示波表快速诊断示波器故障[J]. 中国科技信息 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/55eefeba714f7fdfee5c5921.html