# 水闸设计论文-朱健,王汴歌

导读:本文包含了水闸设计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:水闸施工,退水闸,方案选择,施工设计

### 水闸设计论文文献综述

朱健,王汴歌[1]（2019）在《退水闸方案比选与工程设计》一文中研究指出在水利工程开展过程中,水闸施工是水利施工的重要组成部分,其施工技术直接影响整个水利工程质量,成为关系到整个工程能否正常运行的重要因素。由于水闸施工的环境具有一定的复杂性,因此,对施工技术的要求也相对较高;所以,为了提升工程整体水平,要对水闸施工方案进行合理设计。文章根据南、北长虹渠退水闸的概况,进行施工方案比较与选择,合理设计施工方案。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2019年11期）

高炜杰,俞佩斯[2]（2019）在《变刚度调平设计在大跨度水闸地基处理中的应用》一文中研究指出针对水工建筑物结构刚度差异较大、荷载分布不均匀的特点,引入已广泛用于高层建筑基础设计中的变刚度调平设计理念,结合某大跨度水闸工程实例,采用MIDAS-GTS NX有限元软件对闸室结构及桩基础进行数值协同分析,研究采用变刚度调平设计桩基础的闸室应力、变形、桩基轴力分布规律,并与传统布桩方案的结果进行对比。研究结果表明,与传统设计相比,变刚度调平设计在工程投资、结构安全性及敏感性方面具有明显优势,在采用桩基础的水利工程中具有较大的实用价值。(本文来源于《浙江水利科技》期刊2019年06期）

张宇,黄芸菲[3]（2019）在《浅析水利水电工程中的水库水闸设计》一文中研究指出水库水闸设计是水利水电工程中重要的环节,影响着工程的整体性能。对此,笔者结合自身的工作经验,简单阐述水库水闸的构成、选址方式。在此基础上,分析水库水闸地基施工、消能防冲、安全性的设计方式,以期为相关人员提供借鉴,提高水闸设计的合理性。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年33期）

张文钦,庄才宝[4]（2019）在《不同地形条件的大型水闸桥头堡设计研究》一文中研究指出文章重点研究了不同地形、地理条件下的大型水闸桥头堡设计的基本形式和设计要点,以使桥头堡功能与审美相结合,更好地与生态环境相协调。为建设过程中大大降低山体开凿、土石方开挖回填量,减少环境污染,为大型水闸更好地融入环境、推动生态水利建设提供借鉴和参考。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年11期）

赖宏[5]（2019）在《水闸护岸工程中水泥搅拌桩复合地基处理的设计》一文中研究指出在水闸工程中,加固软土地基是其中的重难点。文章与工程实践相结合,总结水闸护岸工程中水泥搅拌桩复合地基的设计应用,以期能为有关方面提供参考借鉴。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年10期）

黄森军,魏俊,俞演名,王礼兵,徐建强[6]（2019）在《基于流域概化模型的感潮河口水闸设计》一文中研究指出感潮河口区水质受潮流和径流相互作用明显,水污染治理困难。借助河口水闸,能够实现高潮挡污、低潮冲污的目的,而目前针对感潮河口水污染控制的闸坝系统设计鲜见报道。本文基于MIKE11建立茅洲河流域概化水利模型,耦合建筑物过流能力与水动力矩阵方程,从而通过不同方案水位线比较确定闸门宽度、闸底板高程、泵站设置等关键参数,进而基于闸坝智能调度系统,保证河道通航,构建高潮挡污、低潮冲污的联动系统,为感潮河口水污染控制提供参考。(本文来源于《水电与抽水蓄能》期刊2019年05期）

陈格君,管玲玉[7]（2019）在《粉砂地基上水闸防渗设计案例分析》一文中研究指出下沙地区的地基土中含有较厚的粉砂层,且场地周边有鱼塘,需做好充分的防渗措施。本案经地质勘探后运用改进阻力系数法对叁号大堤北闸进行渗流稳定计算,选取高压旋喷桩提高防渗能力。水闸建成后通过位移监测对防渗效果进行分析,并对暗塘部位采取防渗补强措施。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年29期）

黄贵青[8]（2019）在《刍议水利水电工程中水闸的设计》一文中研究指出本文首先对水利水电工程中水闸的重要作用进行探讨,并进一步研究水闸设计的要点。(本文来源于《装备维修技术》期刊2019年04期）

刘鸿菊[9]（2019）在《赵家套拦河闸水闸结构设计及翼墙稳定计算探析》一文中研究指出赵家套拦河闸位于辽宁新民市前当堡镇,是一座以灌溉为主的拦河闸。由于运行时间过长,大多数闸门已收到腐蚀,产生变形,重建赵家套拦河闸,恢复该闸的使用功能已刻不容缓。通过对赵家套水闸布置和运行现状进行研究,提出采取现有水闸拆除、新建闸室原址复建、水闸两侧连接土堤的防护和下游河道护岸工程方案。并对水闸结构设计及翼墙稳定重新进行设计计算,以确保重建后的水闸能够正常发挥作用,保证防洪安全及恢复水闸的灌溉功能及生产需要,同时满足生态用水要求。(本文来源于《地下水》期刊2019年05期）

高洋[10]（2019）在《抚顺市清原县松树嘴进水闸加固设计分析》一文中研究指出抚顺市清原县松树嘴进水闸左侧边墙上部块石塌落,右侧部分墙体砂浆脱落,进口段护砌段冲毁,已不能正常运用,须对水闸进行加固设计分析。经计算,重建进水闸基本保持原来的结构形式,下游不挖消力池,采用底流消能,消力池深0.5 m,池长10 m;243.10 m高程布置检修平台,混凝土排架顶部245.50 m高程布置工作平台;闸室和消力池横断面均采用整体式"U"形结构,平板式闸门,手动螺杆启闭机操纵。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年09期）

### 水闸设计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对水工建筑物结构刚度差异较大、荷载分布不均匀的特点,引入已广泛用于高层建筑基础设计中的变刚度调平设计理念,结合某大跨度水闸工程实例,采用MIDAS-GTS NX有限元软件对闸室结构及桩基础进行数值协同分析,研究采用变刚度调平设计桩基础的闸室应力、变形、桩基轴力分布规律,并与传统布桩方案的结果进行对比。研究结果表明,与传统设计相比,变刚度调平设计在工程投资、结构安全性及敏感性方面具有明显优势,在采用桩基础的水利工程中具有较大的实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水闸设计论文参考文献

[1].朱健,王汴歌.退水闸方案比选与工程设计[J].河南水利与南水北调.2019

[2].高炜杰,俞佩斯.变刚度调平设计在大跨度水闸地基处理中的应用[J].浙江水利科技.2019

[3].张宇,黄芸菲.浅析水利水电工程中的水库水闸设计[J].建材与装饰.2019

[4].张文钦,庄才宝.不同地形条件的大型水闸桥头堡设计研究[J].水利规划与设计.2019

[5].赖宏.水闸护岸工程中水泥搅拌桩复合地基处理的设计[J].黑龙江水利科技.2019

[6].黄森军,魏俊,俞演名,王礼兵,徐建强.基于流域概化模型的感潮河口水闸设计[J].水电与抽水蓄能.2019

[7].陈格君,管玲玉.粉砂地基上水闸防渗设计案例分析[J].科技创新与应用.2019

[8].黄贵青.刍议水利水电工程中水闸的设计[J].装备维修技术.2019

[9].刘鸿菊.赵家套拦河闸水闸结构设计及翼墙稳定计算探析[J].地下水.2019

[10].高洋.抚顺市清原县松树嘴进水闸加固设计分析[J].陕西水利.2019

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a5ac8b05ba018e29ea1f255.html