# 结晶器保护渣渣膜结构对传热影响规律研究

### 论文摘要

结晶器保护渣在提高铸机拉速,稳定连铸工艺、扩大连铸品种、提高铸坯质量和产量方面发挥着重要的作用。在保护渣的五个冶金作用中,其中控制连铸过程传热及润滑的作用对提高拉速、扩大连铸品种起着重要的作用。但目前在评价及控制保护渣传热性能方面无公认的标准,也没有定量的依据,缺乏系统的理论指导。大量实践表明保护渣在结晶器内的传热特性与固态渣膜结构有关,特别是保护渣结晶性能和表面粗糙度。因此,论文在连铸结晶器保护渣传热定量测试的基础上,着重从渣膜结构的角度分析了影响保护渣传热的因素,以实现对保护渣传热性能的良好控制。本文在国家自然基金的支持下,首先,对同一组分保护渣的生产实际渣膜和实验渣室所得渣膜,通过实验室自制结晶器渣膜热流模拟仪定量测试热流和制取渣膜,并对比了二者的晶体种类、形貌、大小和热流密度等,结果表明二者具有较好的对应性,仅实验室渣膜晶粒稍小,热流值不完全等同实际值,但规律是一致的。因此,作为基础理论研究,本方法可较好地模拟实际情况。其次,本文以四元渣系Ca0-SiO2-CaF2-Na2O和五元渣系CaO-SiO2-CaF2-Na2O-Al2O3为研究对象。采用游标卡尺、表面粗糙度轮廓仪、矿相显微镜、X-射线衍射分析仪和扫描电镜等分析方法,研究了设定渣系中的保护渣热流与渣膜结构,即渣膜厚度、表面粗糙度、结晶相、晶粒形貌及大小的关系。研究表明,对于结晶态渣,渣膜表面粗糙度是影响传热大小的主要因素。对表面粗糙度的影响因素为结晶率、晶粒尺寸等。随结晶率、晶粒尺寸的增加,表面粗糙度增大,传热热流降低。对于不同成分的玻璃态保护渣,由于自身的凝固收缩特性不同,同样引起表面粗糙度的变化,对控制传热起着重要的作用。论文系统地建立了研究渣系碱度R、[F-]含量、Na2O及微量组分Li2O、MnO、B2O3和MgO含量与保护渣渣膜结构及传热的关系。综上所述,本研究方法可以较好的反映保护渣自身的传热特性,所得结论可为今后保护渣的合理配置提供理论依据,并最终通过改善渣膜结构实现对保护渣传热的控制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 连铸结晶器保护渣概述

- 1.1.1 连铸结晶器保护渣的构成

- 1.1.2 连铸结晶器保护渣的冶金作用

- 1.1.3 连铸结晶器保护渣对连铸坯表面质量的影响

- 1.2 结晶器保护渣渣膜对传热影响的研究方法

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 结晶器保护渣渣膜结构对传热的影响

- 1.3.1 保护渣结晶性能及厚度对传热的影响

- 1.3.2 保护渣渣膜表面粗糙度对传热的影响

- 1.4 本课题研究目的、意义与主要内容

- 2 实验室渣膜模拟方法研究

- 2.1 实验室渣膜模拟研究原理与实验装置

- 2.2 研究方法可行性分析

- 2.2.1 生产实际渣膜结构与传热热流的关系

- 2.2.2 实验室渣膜结构与生产实际渣膜结构对比分析

- 2.2.3 实验条件对渣膜结构的影响

- 2.3 本章小结

- 3 保护渣渣膜结构与传热关系研究方案

- 3.1 研究保护渣成分设计

- 3.1.1 保护渣基本渣系的选择原则

- 3.1.2 保护渣助熔剂的选择

- 3.1.3 保护渣成分设计

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 熔点测定方法

- 3.2.2 粘度测试方法

- 3.2.3 渣膜厚度测试方法

- 3.2.4 结晶率测试方法

- 3.2.5 渣膜表面粗糙度测试方法

- 3.2.6 渣膜中结晶矿物鉴定方法

- 4 四元渣系理化性能对渣膜结构及传热的影响

- 4.1 物理性能对渣膜结构的影响规律

- 4.1.1 保护渣熔点对渣膜结构的影响

- 4.1.2 保护渣粘度对渣膜结构的影响

- 4.2 化学成分对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 4.2.1 碱度R 对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- -]含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>4.2.2 [F-]含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>4.2.3 Na2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 4.3 渣膜结构与传热热流的关系

- 4.4 渣膜结构对传热影响对比分析

- 4.5 本章小结

- 5 五元渣系理化性能对渣膜结构及传热的影响

- 5.1 物理性能对渣膜结构的影响规律

- 5.1.1 保护渣熔点对渣膜结构的影响

- 5.1.2 保护渣粘度对渣膜结构的影响

- 5.2 化学成分对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 5.2.1 碱度R 对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- -]含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>5.2.2 [F-]含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>5.2.3 Na2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 2O3含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>5.2.4 Al2O3含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>5.2.5 Li2O含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 5.2.6 MnO含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 2O3含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析'>5.2.7 B2O3含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 5.2.8 MgO含量对渣膜结构和传热的影响规律及原因分析

- 5.3 渣膜结构与传热热流的关系

- 5.4 渣膜结构对传热影响对比分析

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].建筑用膜结构材料的发展现状和趋势[J]. 纺织导报 2019(S1)

- [2].浅析膜结构建筑[J]. 现代农业 2019(06)

- [3].充气膜结构发展与研究现状的探讨[J]. 内蒙古科技与经济 2019(17)

- [4].膜结构在我国的应用回顾和未来发展[J]. 建筑结构 2019(19)

- [5].膜结构的应用及事故分析[J]. 建筑 2018(03)

- [6].国内外充气膜结构发展研究综述[J]. 江苏建材 2018(03)

- [7].充气膜结构火灾温度场特性研究[J]. 消防科学与技术 2016(11)

- [8].既有建筑膜结构材料力学性能试验研究[J]. 工程建设 2017(05)

- [9].一种民用气肋式膜结构建筑失效机理[J]. 西南交通大学学报 2016(04)

- [10].设计院在膜结构设计中的作用探讨[J]. 山东工业技术 2014(20)

- [11].“精细化管理”在膜结构工程中的应用[J]. 建设科技 2015(05)

- [12].用材料去思维——浅谈膜结构[J]. 艺术品鉴 2015(06)

- [13].大型彩色不规则曲面膜结构施工技术[J]. 建筑技术 2020(04)

- [14].Hazza Bin Zayed体育场膜结构关键技术研究[J]. 建筑结构 2019(S1)

- [15].大跨度膜结构表面风压的数值模拟[J]. 空间结构 2016(01)

- [16].世园会“倒伞形”网架群膜结构拔杆提升施工技术[J]. 青岛理工大学学报 2014(06)

- [17].上海世博会的高科技明星之有“魔力”的膜结构[J]. 第二课堂(初中) 2010(10)

- [18].膜结构在大跨度建筑上的运用[J]. 中外企业家 2014(09)

- [19].张拉式膜结构造型中的柔与刚[J]. 低温建筑技术 2014(08)

- [20].轻型易变结构——膜结构[J]. 中外建筑 2013(03)

- [21].建筑膜结构应用方法常见问题分析[J]. 塑料制造 2012(Z1)

- [22].膜结构专业委员会成立十周年暨第七届膜结构技术交流会即将召开[J]. 建筑结构 2012(08)

- [23].建筑膜结构的施工安装及其使用维护[J]. 中国建筑防水 2011(03)

- [24].膜结构建筑及膜材料的发展[J]. 纺织导报 2011(05)

- [25].大型挑檐式膜结构制造与施工的质量控制[J]. 科技信息 2011(03)

- [26].脊谷式膜结构的形态优化分析[J]. 空间结构 2010(01)

- [27].边界元法在膜结构与风耦合研究中的应用[J]. 振动与冲击 2009(01)

- [28].我国建筑膜结构的机遇和挑战[J]. 聚氨酯 2009(01)

- [29].膜结构体系的应用和发展[J]. 世界建筑 2009(10)

- [30].张拉式膜结构简析[J]. 科技资讯 2009(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bdc64e615a11c66e1b05db1.html