# 连续时间Sigma-Delta调制器设计

### 论文摘要

在现代电子系统中,模数转换器（ADC）作为模拟领域和数字领域的桥梁,是一个关键的必不可少的部分。在模数转换领域中,Sigma-Delta ADC是一种新型模数转换器,它采用过采样和噪声整形技术,具有转换精度高、对模拟电路要求低、适合低电压工作、方便与数字信号处理电路单片集成等众多优点,得到了日趋广泛的研究和应用。连续时间Sigma-Delta ADC在传统离散结构基础上,采用连续时间积分器及多位量化反馈技术,已能够代替传统的流水线结构,应用于高速、高精度领域,同时由于其电路实现的特殊性,使得在同等性能指标下,可以获得极低的功耗。论文设计了一个连续时间Sigma-Delta调制器,应用于高精度图像的医疗电子图像处理系统中。论文重点研究了连续时间Sigma-Delta调制器的设计方法及电路实现。论文首先介绍了Sigma-Delta ADC的工作原理及其典型应用;在系统指标要求下,通过MATLAB的simulink工具对调制器进行了系统建模和系数缩放,并对运放和时钟的非理想因素进行了系统建模,确定电路设计指标,指导电路设计的实现;最后,完成了5MHz信号带宽、14位精度的连续时间调制器的设计。本设计采用连续时间Sigma-Delta结构,采样速率可以达到320MSPS,信号处理带宽达到5MHz, ADC精度达到14位,可以应用于高精度CMOS图像传感器的芯片级处理中,如医疗中的图像拍摄。相对同等指标下的流水线结构,其功耗低了一半以上,只有19.8mW。论文在运算放大器中设计了一种新颖的共模反馈结构,使得在高频、高增益环境下,全差分运算放大器有将近90°的共模相位裕度,保证系统工作的稳定。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 模数转换器的分类

- 1.3 Sigma-Delta ADC的发展、现状及前景

- 1.4 连续时间Sigma-Delta ADC与流水线 ADC

- 1.5 设计考虑

- 1.5.1 转换速率

- 1.5.2 精度

- 1.5.3 功耗

- 1.5.4 稳定性

- 1.6 本论文的选题意义、内容安排及主要创新点

- 1.7 本章小结

- 第二章 Sigma-Delta ADC工作原理

- 2.1 量化噪声理论

- 2.2 过采样

- 2.3 噪声整形

- 2.4 多位量化

- 2.5 DAC反馈技术

- 2.5.1 反馈种类

- 2.5.2 离散结构的反馈技术及噪声机制

- 2.5.3 连续结构的反馈技术及噪声机制

- 2.6 数字滤波

- 2.7 本章小结

- 第三章 连续时间Sigma-Delta 调制器系统建模

- 3.1 结构选择

- 3.2 离散到连续

- 3.3 simulink建模与仿真

- 3.3.1 系统稳定性

- 3.3.2 系数缩放

- 3.3.3 运放有限增益和带宽对调制器性能的影响

- 3.3.4 系统反馈延时对稳定性和信噪比的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 连续时间Sigma-Delta 调制器电路设计

- 4.1 系统指标确定

- 4.2 电路设计

- 4.2.1 积分器

- 4.2.2 加法器

- 4.2.3 量化器

- 4.2.4 DAC反馈

- 4.3 电路仿真结果

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].调制器失调下的大视场猫眼回波特性分析[J]. 激光与红外 2020(03)

- [2].一种电容共享的高分辨率Σ-Δ调制器[J]. 半导体技术 2020(04)

- [3].电光双向强度调制器的隔离度研究[J]. 半导体光电 2020(03)

- [4].一种基于正交法设计的无过载Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2020(04)

- [5].瑞萨电子推出业界领先高精度光隔离ΔΣ调制器[J]. 中国电子商情(基础电子) 2020(08)

- [6].高占空比宽脉冲浮动板调制器的设计[J]. 现代雷达 2020(09)

- [7].一种高精度的Sigma-Delta ADC调制器电路设计[J]. 南方农机 2019(11)

- [8].基于OFDM信号的新型∑△调制器研究[J]. 电子学报 2017(01)

- [9].数字调制器的应用与推广[J]. 民营科技 2016(02)

- [10].一种高精度数控矢量调制器的设计[J]. 压电与声光 2017(04)

- [11].高速并行调制器的设计与实现[J]. 电子设计工程 2017(13)

- [12].一种带斩波的双采样Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2017(04)

- [13].大功率电子调制器的噪声干扰控制系统设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(15)

- [14].光弹调制器的振动分析与实验[J]. 压电与声光 2017(05)

- [15].一种高精度单环高阶Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2017(05)

- [16].基于FPGA的光弹调制器用高压驱动电路设计[J]. 激光与红外 2017(10)

- [17].立体声调制器校准方法的研究[J]. 轻工标准与质量 2016(02)

- [18].电吸收调制器特性研究[J]. 现代电子技术 2015(05)

- [19].基于级联外部调制器产生宽光梳系统的研究[J]. 光电子·激光 2020(08)

- [20].一种工程化适用的高精度数控矢量调制器设计[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [21].雷达发射机浮动板调制器与故障检测电路的设计[J]. 电子器件 2020(01)

- [22].一款高性能Σ-Δ调制器的建模与设计[J]. 现代电子技术 2018(18)

- [23].基于石墨烯超材料深度可调的调制器[J]. 光学学报 2016(10)

- [24].功率和谐波同步检测的马赫曾德调制器偏压控制技术[J]. 红外与激光工程 2016(12)

- [25].一种消除失调电压的增量型Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2016(01)

- [26].一种低电压3阶4位前馈Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2015(01)

- [27].一种完全前馈式单环多位Σ-Δ调制器[J]. 微电子学 2015(05)

- [28].用于RFID读写器的连续/离散混合级联ΣΔ调制器[J]. 微电子学 2013(06)

- [29].一种单环Δ-Σ调制器的全数字实现[J]. 微电子学 2014(01)

- [30].改进的一阶1 bit Sigma-Delta调制器研究[J]. 计算机应用研究 2014(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/64c416a7079166e5d7b8669c.html