# CMOS宽带连续时间Sigma-Delta调制器

### 论文摘要

连续时间Sigma-Delta（CTSD）调制器能同时实现低功耗与高带宽,是未来Sigma-Delta（CTSD）模数转换器的发展方向之一。它广泛应用与无线通讯和视频领域。本文在SMIC 0.18-um CMOS工艺条件下设计了一个高带宽低功耗的连续时间Sigma-Delta（CTSD）调制器,包括系统设计、电路设计和版图设计。本文对各种类型的模数转换器进行了比较,阐述了连续时间Sigma-Delta调制器的优缺点。在系统设计中考虑了各种电路非理想因素,包括运放的有限直流增益、有限增益带宽积、非零环路延时、RC时间常数的偏差、时钟抖动、以及DAC的非线性等等。电路设计中采样了积分器补偿技术,可减小运放有限单位增益带宽的影响,在同等速度下也可以降低功耗。另外,加法器和量化器是通过跨导单元和梯形电阻结合在一起的,并且设计了高速比较器,满足环路延时的要求。通过系统仿真对DAC的线性度要求,并结合工艺参数合理的选取了电流源单元的尺寸。在采样时钟为200MHz和过采样率为20的条件下,该调制器采用了单环3阶4位量化结构。通过Hspice仿真验证,该调制器达到了5MHz的信号带宽和75dB的动态范围,在1.8V电源电压下其总功耗为20mW。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 引言

- 1.1 研究背景和意义

- 1.1.1 连续时间Sigma-Delta调制技术的现状

- 1.1.2 连续时间Sigma-Delta模数转换器的前景

- 1.2 论文的组织架构

- 第2章 连续时间Sigma-Delta调制器

- 2.1 各种类型的模数转换器的比较

- 2.1.1 模数转换器的原理

- 2.1.2 模数转换器的架构

- 2.2 Sigma-Delta调制器的基本原理

- 2.2.1 过采样

- 2.2.2 噪声整形

- 2.3 离散时间与连续时间Sigma-Delta调制器

- 2.3.1 采样网络

- 2.3.2 时钟频率

- 2.3.3 功耗分析

- 2.3.4 工艺偏差

- 2.4 一阶连续时间Sigma-Delta调制器

- 2.5 脉冲不变变换

- 2.6 内在的抗混叠滤波器

- 2.7 非零环路延时

- 2.8 时钟抖动的敏感度

- 2.9 小结

- 第3章 调制器的系统设计

- 3.1 结构与参数选择

- 3.1.1 单环高阶结构与MASH结构

- 3.1.2 前馈结构与反馈结构

- 3.1.3 过采样率,阶次order和量化器位数N

- 3.2 系统设计流程

- 3.3 环路滤波器的信号Scaling

- 3.4 环路滤波器的零极点与波特图

- 3.5 运放有限直流增益的影响

- 3.6 运放有限增益带宽积的影响

- 3.7 非零环路延时

- 3.8 RC时间常数的偏差

- 3.9 时钟抖动

- 3.10 DWA减小对反馈DAC的线性度要求

- 3.11 小结

- 第4章 调制器的电路设计

- 4.1 积分器的几种主要结构

- 4.2 环路滤波器设计

- 4.2.1 噪声的考虑

- 4.2.2 运放的设计

- 4.2 前馈通路、加法器与4位量化器设计

- 4.3.1 前馈通路与加法器

- 4.3.2 比较器的设计

- 4.3.3 比较器的参数优化

- 4.4 4位DAC设计

- 4.4.1 电流源噪声的考虑

- 4.4.2 几种电流单元

- 4.4.3 电流源管最小面积与过驱动电压的关系

- 4.4.4 电流源中管子尺寸的选择

- 4.5 仿真结果

- 4.6 小结

- 第5章 调制器的版图设计

- 第6章 结论及展望

- 附录Ⅰ

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Sigma-Delta微加速度计改进型梳状滤波器的设计[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(11)

- [2].四阶Sigma-Delta微加速度计系统设计与分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(07)

- [3].Sigma-Delta微加速度计非理想因素建模与系统级设计[J]. 传感技术学报 2011(11)

- [4].Sigma-Delta小数分频频率综合器系统建模和仿真[J]. 微电子学与计算机 2012(04)

- [5].一种新的连续时间Sigma-delta调制器系统设计方法[J]. 微计算机应用 2010(03)

- [6].Sigma-Delta调制器的高层行为仿真[J]. 硅谷 2011(06)

- [7].一种适用于低压低功耗Sigma-Delta数据转换器的运算放大器[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [8].基于Sigma-Delta调制的逆变器死区谐波抑制研究[J]. 机械设计 2020(S1)

- [9].高带宽多级噪声整形sigma-delta调制器研究进展[J]. 通讯世界 2019(10)

- [10].一种0.13μm-200MHz高速连续时间Sigma-Delta调制器设计[J]. 微电子学与计算机 2013(01)

- [11].用SIMULINK的Sigma-Delta调制器行为仿真[J]. 杭州电子科技大学学报 2012(02)

- [12].音频ADC中Sigma-Delta调制器的工作原理和稳定性研究[J]. 电子科技 2008(06)

- [13].一种基于前馈网络的素数Sigma-Delta调制器优化设计[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2016(08)

- [14].一种新型的级联Sigma-Delta调制器的建模设计[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(07)

- [15].基于Sigma-Delta调制的双两电平逆变器调制策略[J]. 电工技术学报 2017(18)

- [16].一种用于音频的2-2级联结构Sigma-Delta调制器设计[J]. 电子设计工程 2017(17)

- [17].三阶Sigma-delta调制器的设计[J]. 电子世界 2020(11)

- [18].基于滑模控制的Sigma-Delta调制器参数设计和优化[J]. 测控技术 2019(10)

- [19].低压低功耗Sigma-Delta调制器综述[J]. 微电子学 2018(03)

- [20].带通Sigma-Delta数字调制器设计与仿真验证[J]. 数据通信 2016(06)

- [21].应用于X-ray安检系统的高性能Sigma-Delta调制器的设计[J]. 电子设计工程 2017(10)

- [22].高精度Sigma-Delta调制器的建模设计[J]. 微电子学与计算机 2016(05)

- [23].一种面向智能传感器的低功耗高精度sigma-delta调制器设计[J]. 电子设计工程 2015(02)

- [24].一款高速、低功耗的Sigma-Delta模数转换器[J]. 电子与封装 2020(02)

- [25].基于FPGA的Sigma-Delta数字调制器设计及验证[J]. 核电子学与探测技术 2015(03)

- [26].高精度Sigma-delta调制器系统设计和仿真[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [27].基于有源电感的连续时间带通Sigma-Delta调制器设计[J]. 电子设计工程 2019(05)

- [28].Sigma-Delta调制器的设计与仿真[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [29].高精度低功耗Sigma-Delta调制器的设计[J]. 电子科技 2015(10)

- [30].应用于温度传感器的Sigma-Delta调制器的设计[J]. 中国集成电路 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6a4c271bcdfecc13a208f22a.html