# 建筑火灾的CFAST模拟与安全疏散研究

### 论文摘要

在人类历史上,火灾一直是威胁人类生命安全和财产安全的主要灾害之一,并且直接影响经济发展和社会稳定。而建筑物往往存在着人员密度大,火灾荷载大的特点,一旦发生火灾,就可能造成财产的巨大损失和人员的大量伤亡,因此,建筑火灾已成为社会各界密切关注的重大课题。随着计算机技术的飞速发展,火灾模拟技术和人员安全疏散研究也得到了快速发展。火灾模拟不仅可以形象的展示出火灾过程中热量、烟气的传递过程,更重要的是可以为火灾危险性分析提供更加快速、准确的实验数据；人员安全疏散的研究可以较为准确的预测人员必需的安全疏散时间,从而为建筑火灾安全性研究提供有利的分析工具。本文首先分析了建筑火灾的发展过程,热释放速率(HRR)的设定方法,火灾烟气以及五种常用的火灾模型。在此基础上,以某高校宿舍楼火灾为研究对象,通过建立CFAST区域火灾模型,设定三个典型的火灾场景,研究了各个火灾场景中相关区域的温度、烟气层高度以及烟气成分等随时间的变化趋势,并运用Excel软件对其模拟结果进行分析,得出了火灾达到临界危险的时间(ASET)。然后通过对人员安全疏散理论模型的分析,并运用日本简化的经验疏散公式对人员安全疏散时间进行计算,综合得出了人员的必需安全疏散时间(RSET)。最后根据人员安全疏散准则,结合CFAST分析结果以及必需安全疏散时间的计算结果,对本文的建筑模型的火灾安全性问题进行了分析和讨论。本文对研究建筑火灾发展过程的特点,安全性分析以及火灾形势下人员的安全疏散问题具有重要参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究背景

- 1.1.1 社会当前的火灾形势依旧严峻

- 1.1.2 建筑火灾特点

- 1.2 火灾数值模拟的国内外研究现状

- 1.2.1 国内火灾模拟研究现状

- 1.2.2 国外火灾模拟研究现状

- 1.3 人员安全疏散研究现状

- 1.3.1 国内安全疏散研究现状

- 1.3.2 国外安全疏散研究现状

- 1.4 本文的研究内容与技术路线

- 第二章 火灾数值模拟的基本理论与研究方法

- 2.1 建筑火灾的发展过程

- 2.2 火源热释放速率的确定

- 2.2.1 火源热释放速率曲线确定方法

- 2.2.2 特征火灾曲线

- 2.2.3 常用火源热释放速率模型

- 2.3 火灾烟气

- 2.3.1 描写烟气流动的控制方程

- 2.3.2 烟气流动和蔓延

- 2.3.3 烟气的危害

- 2.4 火灾数值模拟方法

- 2.4.1 火灾模拟方法的分类

- 2.4.2 火灾模拟在建筑火灾研究中的重要作用及其局限性

- 第三章 CFAST基础理论及建筑火灾的数值模拟

- 3.1 CFAST模型简介

- 3.1.1 CFAST模型使用概述

- 3.1.2 CFAST程序流程

- 3.2 CFAST模型使用的预测方程

- 3.2.1 双层区域模型的推导方程

- 3.2.2 CFAST模型用到的控制方程组

- 3.2.3 CFAST模型的燃烧守恒方程

- 3.3 火灾临界危险的判定条件

- 3.4 建筑火灾的CFAST模拟

- 3.4.1 建筑火灾的物理模型

- 3.4.2 火灾场景设定

- 3.4.3 火灾模拟初始条件的设定

- 3.4.4 火灾模拟过程及模拟数据结果

- 3.5 模拟结果分析及危险时间的确定

- 第四章 建筑火灾中人员安全疏散分析

- 4.1 火灾中人员安全疏散的主要影响因素及逃生行为模式

- 4.1.1 人员安全疏散的主要影响因素

- 4.1.2 火灾烟气中人员的逃生行为模式

- 4.2 人员安全疏散的评价准则

- 4.3 人员安全疏散的理论模型

- 4.3.1 火灾探测时间Tdet

- 4.3.2 火灾确认反应时间Tresp

- 4.3.3 人员疏散行动时间Tmove

- 4.4 火灾中人员安全疏散行动时间的计算

- 4.4.1 疏散行动时间计算的基本假设

- 4.4.2 利用日本经验公式计算

- 4.5 基于三种火灾场景的人员安全疏散结果分析

- 4.6 火灾建筑的改进方案

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].利用CFAST单元模拟焊点白车身模态分析[J]. 汽车工程学报 2014(02)

- [2].CFAST软件在建筑物火灾区域模拟中的应用[J]. 工业安全与环保 2010(10)

- [3].基于CFAST的宾馆火灾不同破拆位置排烟效果模拟研究[J]. 武警学院学报 2017(02)

- [4].室内火灾破拆排烟的CFAST模拟[J]. 消防科学与技术 2012(11)

- [5].基于CFAST模拟研究通风开口比例对室内火灾的影响[J]. 六盘水师范学院学报 2016(04)

- [6].基于CFAST模型的仓储式超级市场火灾烟气计算机模拟浅析[J]. 安防科技 2009(06)

- [7].基于主控室电气柜火灾的CFAST程序参数不确定性分析[J]. 核动力工程 2018(02)

- [8].基于情景的建筑火灾风险分析方法及CFAST软件应用[J]. 中国安全科学学报 2010(03)

- [9].基于CFAST的建筑物火灾中烟气模拟的实现[J]. 计算机技术与发展 2009(02)

- [10].CFAST火灾模型的理论基础[J]. 消防技术与产品信息 2018(03)

- [11].基于CFAST的宾馆火灾走廊烟气层分析及启示[J]. 中国应急救援 2013(01)

- [12].房间开口尺寸对室内火灾危险性影响的CFAST模拟研究[J]. 沈阳航空航天大学学报 2014(06)

- [13].CFAST软件在高层学生公寓火灾区域模拟中的应用[J]. 建筑科学 2010(03)

- [14].建筑火灾CFAST模拟软件的应用[J]. 消防科学与技术 2014(02)

- [15].火灾区域模拟原理及CFAST软件应用[J]. 安防科技 2008(02)

- [16].通风口开与关对火灾烟气流动影响的CFAST火灾模拟研究[J]. 消防技术与产品信息 2015(05)

- [17].应用CFAST软件模拟建筑火灾防范技术探讨[J]. 甘肃警察职业学院学报 2014(02)

- [18].基于CFAST的人员撤离主控室时间对核电厂堆芯损坏概率的影响研究[J]. 给水排水 2016(S2)

- [19].CFAST在大空间火灾模拟中的应用研究[J]. 中国安全生产科学技术 2012(04)

- [20].SanDisk闪迪宣布开发CFAST存储卡[J]. 微电脑世界 2012(11)

- [21].基于CFAST的建筑室内火灾模拟研究[J]. 消防界(电子版) 2016(07)

- [22].某仓库改扩建工程安全疏散的研究[J]. 消防技术与产品信息 2011(10)

- [23].多单元区域方法在矿井火灾模拟中的应用[J]. 煤炭科学技术 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6b8061c746214fc5fb8b5a94.html