# 可降解材料及钙基膨润土对海水中石油的吸附研究

### 论文摘要

使用吸油材料治理海洋石油污染是一种经济有效的方法。随着人们环保意识的提高,吸油材料的环保性也越来越重要。天然有机吸油材料具有可降解、廉价和可再生等优点,粘土类吸油材料具有环保、储量大等优点。近年来这两种材料得到广泛的关注,因此,研究其在海洋石油污染治理中的应用具有重要的现实意义。本文以天然有机吸油材料（灯心草和吸油草）和粘土类吸油材料（钙基膨润土）为吸附剂,研究其吸油能力和对海水中石油的吸附特点。首先,研究了吸油材料对不同粘度油品（97#汽油、0#柴油、摩托车机油）的吸附性能及对水和油的优先吸附性能;接下来,研究了吸油材料对海水中柴油的吸附、解吸特点及其影响因素,并初步探讨了吸附机理;最后,通过对比吸油材料的吸油特点,确定了各吸油材料的使用方案。通过研究得到以下结论:（1）随着油品粘度的增大,灯心草、吸油草和钙基膨润土的吸油量都随之增大。灯心草对于各油品（97#汽油、0#柴油、摩托车机油）的吸附量最大,其次是吸油草和钙基膨润土。（2）极性物质（海水）和非极性物质（油类污染物）同时存在时,吸油草对二者的吸附为选择性吸附（优先吸附油）,灯心草和钙基膨润土对二者的吸附为非选择性吸附。（3）三种吸油材料对海水中柴油的吸附与解吸动力学曲线均符合Lagergren准二级动力学模型。并且随初始含油量的增多（0.2ml-0.7ml）、温度的降低（25℃、15℃、5℃）、盐度的增大（20‰、25‰、31‰）、pH的降低（9.48、8.09、6.49）三种吸附剂对海水中柴油的吸附量均增大。（4）在试验研究的振荡频率范围内,振荡频率对灯心草的吸附量影响不大。在振荡频率为80-130r/min的范围内,随振荡频率的增大吸油草和钙基膨润土的吸油量随之增大;在振荡频率为130-175r/min的范围内,随振荡频率的增大吸油草和钙基膨润土的吸油量随之降低。在试验研究的振荡频率范围内,随振荡频率的增大三种吸附剂的对柴油的解吸量都随之上升。（5）灯心草对海水中柴油的吸附过程可用Henry型吸附等温式来描述;吸油草对海水中柴油的吸附过程可用Langmuir和Freundlich等温式来描述;钙基膨润土对海水中柴油的吸附可用Freundlich等温式来描述。热力学研究表明,灯心草、钙基膨润土的吉布斯自由能变?G<0、熵变?S<0、焓变?H<0,吸油草的吉布斯自由能变?G<0、熵变?S>0、焓变?H<0。（6）通过正交优化试验设计得出,环境因素对灯心草、吸油草和钙基膨润土的试验指标影响的主次顺序分别是:温度>盐度>pH值>振荡频率;盐度>温度>pH值>振荡频率;振荡频率>温度>pH值>盐度。（7）综合三种材料的吸油效果、使用费用以及后续处理难易程度,吸油草更有实际应用的优势和市场潜力。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 0 前言

- 第1章 绪论

- 1.1 海洋石油污染现状及处理技术

- 1.1.1 海洋石油污染现状

- 1.1.2 海洋石油污染的危害

- 1.1.3 海洋石油污染物的存在形式

- 1.2 吸附理论

- 1.2.1 吸附动力学理论

- 1.2.2 吸附等温线模型

- 1.3 吸油材料研究综述

- 1.3.1 吸油材料的分类

- 1.3.2 吸油材料的选择

- 1.3.3 可降解吸油材料研究综述

- 1.3.3.1 可降解吸油材料吸油研究现状

- 1.3.3.2 新型可降解吸油材料研究进展

- 1.3.4 膨润土研究综述

- 1.3.4.1 膨润土特性简介

- 1.3.4.2 膨润土吸油研究现状

- 1.3.5 吸附及解吸研究现状

- 1.3.6 吸附等温线研究现状

- 1.4 本论文的研究意义

- 1.5 本论文的主要研究内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 仪器与材料

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 试验步骤

- 2.2.2 测定方法

- 第3章 吸油材料的吸油性能及对海水中石油的吸附、解吸研究

- 3.1 吸油量的测定

- 3.2 优先吸附性研究

- 3.3 吸附动力学研究

- 3.3.1 吸附动力学实验

- 3.3.2 吸附动力学方程拟合

- 3.4 解吸动力学研究

- 3.4.1 解吸动力学实验

- 3.4.2 海水中柴油的吸附与解吸过程分析比较

- 3.4.3 解吸动力学方程拟合

- 3.5 初始含油量的影响

- 3.6 影响因素

- 3.6.1 温度对吸附的影响

- 3.6.2 盐度对吸附的影响

- 3.6.3 pH 值对吸附的影响

- 3.6.4 振荡频率对吸附与解吸的影响

- 3.7 吸附等温线研究

- 3.7.1 灯心草吸附等温式拟合结果

- 3.7.2 吸油草吸附等温线拟合结果

- 3.7.3 钙基膨润土吸附等温线拟合结果

- 3.8 吸附热力学及吸附机理研究

- 3.8.1 吸附热力学

- 3.8.2 灯心草热力学函数计算

- 3.8.3 吸油草热力学函数计算

- 3.8.4 钙基膨润土热力学函数计算

- 3.9 小结

- 第4章 吸附条件的优化设计

- 4.1 正交试验设计

- 4.2 正交试验结果

- 4.2.1 灯心草正交试验结果

- 4.2.2 吸油草正交试验结果

- 4.2.3 钙基膨润土试验结果

- 4.3 小结

- 第5章 吸油材料性能比较及应用措施探讨

- 5.1 吸油材料的吸油特点及经济性

- 5.2 使用及回收方案

- 5.3 小结

- 第6章 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].海水海砂高性能海工混凝土力学及早期工作性研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].浓海水卤库的设计与建设方案研究[J]. 盐科学与化工 2019(12)

- [3].海上设备设施海水管线的化学清洗及疏通[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [4].羟丙基胍胶在海水中的溶解及流变性能研究[J]. 陕西科技大学学报 2020(03)

- [5].我国海水利用的法律保障:现存问题、域外经验与完善建议[J]. 水利经济 2020(04)

- [6].抗海水渗透复合卷材的制备和性能探讨[J]. 中国建筑防水 2020(09)

- [7].海水稻是用海水种植的吗?[J]. 中国农村科技 2018(01)

- [8].紫外检测离子色谱法测定海水中的碘离子[J]. 中国无机分析化学 2016(04)

- [9].海水利用工程装备标准化工作探析[J]. 标准科学 2017(03)

- [10].淡化后浓海水真空蒸发浓缩析出规律研究[J]. 广州化工 2017(07)

- [11].海水中铀的形态分布模拟研究——以上海近海洋山海水为例[J]. 世界核地质科学 2017(02)

- [12].淮河流域及山东半岛海水利用现状与技术分析[J]. 治淮 2017(10)

- [13].海水形成之谜之验秘[J]. 中国地名 2015(07)

- [14].三层海水[J]. 中国工会财会 2015(12)

- [15].海水都是谁流的泪[J]. 音乐天地(音乐创作版) 2020(03)

- [16].海鸥喝海水吗?[J]. 儿童故事画报 2020(18)

- [17].2020海水漫游记[J]. 新世纪智能 2020(34)

- [18].因海水而烦恼的贻贝[J]. 小星星(低年级版) 2020(10)

- [19].跟我一起探究——河水结冰了,海水为什么还在流[J]. 新世纪智能 2020(Z9)

- [20].海水中的美丽花朵[J]. 飞碟探索 2020(Z1)

- [21].海水谣[J]. 诗探索 2018(06)

- [22].在海水上写下时光[J]. 星星 2019(05)

- [23].海水都是谁流的泪[J]. 音乐天地(音乐创作版) 2019(05)

- [24].海水为什么是咸的?[J]. 阅读 2017(94)

- [25].星海水韵[J]. 共产党人 2018(09)

- [26].海水为什么是蓝色的[J]. 小猕猴智力画刊 2018(Z2)

- [27].海水在漂荡[J]. 诗潮 2018(11)

- [28].海水为什么是咸的?[J]. 英语画刊(高级版) 2018(26)

- [29].海水为什么不能喝?[J]. 儿童故事画报 2017(38)

- [30].海水安然(组诗)[J]. 岁月 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c3717b20bf274240a9ad130.html