# 厚表土长斜井快速施工关键技术研究

### 论文摘要

本文以厚表土条件下的煤矿斜井施工关键技术作为研究内容,将斜井的施工划分为表土段和岩石段,并分别对表土段及岩石段进行了施工方式选择。对岩石段综掘作业线进行耗时分析,运用PDCA循环的方式进行施工管理,这种理念在国内矿山建设中较新。为了保证斜井施工的安全性,支护时间的适时性,将周边收敛监测引入到煤矿斜井施工中,经施工验证,周边收敛监测可以有效的对斜井安全进行预报,这在煤矿斜井施工中具有一定的超前性。煤矿斜井表土段的施工分为明槽段、明槽暗硐连接处、表土段施工,本文分别根据其不同的地质条件选择开挖方式、支护方式以及施工保证措施。对各个施工段的施工开挖原则、施工参数进行制定,并结合周边收敛对斜井安全进行动态观测,使斜井顺利穿越表土段。煤矿斜井岩石段的施工采用综掘作业线,以每一个施工循环作为研究时间单元。首先对综掘作业线各施工工序进行分解,以横山魏墙矿井为依托,对所采集数据采用加权平均的方法取值,然后分析各施工工序的关键链,找出影响施工耗时的技术原因,对耗时较长的施工工序进行技术改进,合理安排各工序间的关系,组织平行作业。应用全面质量管理对项目部进行组织结构设置,对组织结构关键人员建立责任矩阵,对施工运用X-R管理图法进行监控,根据数据在管理图中的波动范围查找影响耗时的因素。采用PDCA循环四个阶段对施工中产生的问题实行预反馈、预处理、循环改进,开展“全员参与、安全、快速施工”计划,提高全员参与斜井快速施工的主动性。全文通过对厚表土条件下长斜井的开挖技术研究,提出了影响施工耗时的关键因素,并运用技术手段降低施工总耗时。由于斜井的施工在不断的优化中,运用PDCA的动态管理理念,将斜井综掘作业线优化变为一个动态过程,为后续研究提供了现实可行的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文写作背景及写作意义

- 1.1.1 论文写作背景

- 1.1.2 论文写作意义

- 1.2 国内、外斜井掘进配套技术研究现状

- 1.2.1 国内斜井施工掘进配套技术研究现状

- 1.2.2 国外斜井施工掘进配套技术研究现状

- 1.3 研究工作的主要内容和重点

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究工作的重点

- 1.4 论文研究的主要内容

- 1.5 论文研究技术路线

- 2 斜井表土段施工技术研究

- 2.1 表土段施工情况概述

- 2.2 斜井明槽段开挖技术

- 2.2.1 斜井明槽段施工工程概况

- 2.2.2 斜井明槽段开挖方式

- 2.2.3 斜井明槽支护方式

- 2.2.4 表土段施工周边收敛监测

- 2.3 斜井明槽暗硐连接处开挖技术

- 2.3.1 斜井明槽暗硐连接处施工情况概述

- 2.3.2 斜井明槽暗硐连接处施工方式选择

- 2.3.3 斜井明槽暗硐连接处施工方式

- 2.4 表土段施工技术

- 2.4.1 表土段施工情况概述

- 2.4.2 表土段施工方案选择

- 2.4.3 表土段施工方式

- 2.5 本章小结

- 3 综掘作业线施工耗时分析

- 3.1 耗时分析应用理论

- 3.1.1 关键链项目管理理论

- 3.1.2 甘特图法

- 3.1.3 关键路径法

- 3.1.4 耗时分析理论确定

- 3.2 斜井综掘作业线施工耗时管理理论

- 3.2.1 PDCA循环理论在煤矿斜井综掘作业线施工中的主要应用

- 3.2.2 x-R管理图法在矿井斜井综掘作业线中的应用

- 3.3 本章小结

- 4 厚表土长斜井快速施工耗时分析

- 4.1 矿井斜井综掘机选择

- 4.1.1 综掘机选择主要影响因素

- 4.1.2 矿井主斜井施工条件

- 4.1.3 矿井综掘机的选择

- 4.2 综掘作业线各施工工序及耗时

- 4.2.1 矿井主斜井综掘作业线各主要施工工序

- 4.2.2 矿井主斜井综掘作业线各主要施工工序耗时

- 4.3 综掘作业线施工耗时分析

- 4.3.1 各施工工序的关键链确定

- 4.3.2 影响施工耗时的分项工序

- 4.4 影响施工耗时的各种技术因素

- 4.5 本章小结

- 5 斜井快速施工关键技术施工优化

- 5.1 斜井施工测量技术优化

- 5.1.1 斜井施工放线测量

- 5.1.2 斜井施工周边动态观测

- 5.2 综掘机掘进开挖技术优化

- 5.2.1 综掘机开挖线路制定

- 5.2.2 综掘机开挖掏碴技术制定

- 5.3 锚杆、锚索施工技术优化

- 5.3.1 锚杆、锚索施工方式选择

- 5.3.2 砂泥岩条件下锚杆、锚索快速施工技术

- 5.4 钢拱架架立优化

- 5.5 特殊条件下施工方式优化

- 5.5.1 特殊条件下混凝土拌合与运输

- 5.5.2 特殊条件下卸碴方式选择

- 5.6 各工序之间的平行优化

- 5.6.1 施工量测与周边收敛平行作业

- 5.6.2 综掘机掘进与出碴平行作业

- 5.6.3 支护施工的平行作业

- 5.7 本章小结

- 6 全面质量管理在斜井施工中的应用

- 6.1 项目组织结构及资源管理保障

- 6.1.1 矩阵式结构的组织管理形式

- 6.1.2 项目管理目标的责任管理制度

- 6.1.3 施工管理人员专业技术培训

- 6.1.4 施工激励制度

- 6.2 斜井施工新进度施工检查控制

- 6.2.1 采用关键链法的施工进度监测

- 6.2.2 x-R管理图法对斜井施工的监测

- 6.3 PDCA循环在斜井施工中的应用

- 6.3.1 计划阶段

- 6.3.2 实施阶段

- 6.3.3 控制阶段

- 6.3.4 行动阶段

- 6.3.5 实行"全员参与,安全、快速施工"的实施计划

- 6.4 本章小结

- 7 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].斜井多中段联合反掘高精度贯通技术的研究与实践[J]. 中国金属通报 2020(02)

- [2].从南吕梁山隧道斜井优化谈隧道斜井设计的选择[J]. 铁道建筑 2014(12)

- [3].新型楔式制动斜井人车研究与应用[J]. 矿山机械 2015(08)

- [4].论斜井改造和测量工作质量控制[J]. 矿山测量 2012(04)

- [5].超长斜井钻孔设备选型及施工工艺研究[J]. 工程技术研究 2017(10)

- [6].矸石斜井优化设计[J]. 科技信息 2012(35)

- [7].兴旺峁隧道3#斜井优化方案[J]. 科技传播 2011(07)

- [8].铁路隧道斜井设置浅析[J]. 甘肃科技 2008(21)

- [9].铁路隧道斜井皮带运输机出砟方案研究[J]. 铁道标准设计 2015(05)

- [10].异形轨卡轨斜井人车的研发[J]. 科技创业家 2013(05)

- [11].软弱围岩斜井转正洞“小包法”施工技术[J]. 西部探矿工程 2012(04)

- [12].引水隧洞斜井洞口段雾气分布规律及影响因素分析[J]. 安全与环境工程 2020(02)

- [13].深表土斜井冻结设计和施工[J]. 科技展望 2015(02)

- [14].忆西沟梁隧道斜井攻坚战[J]. 金秋 2020(21)

- [15].斜井掘进机械化设备配套方案优化选型的有关思考[J]. 科技创业家 2013(16)

- [16].明斜井穿越老斜井施工方法[J]. 建井技术 2012(04)

- [17].四人八垴公路隧道通风斜井设计[J]. 现代隧道技术 2009(01)

- [18].大屯锡矿1029斜井贯通测量实践[J]. 科技与企业 2014(04)

- [19].向莆铁路新增斜井超前地质预报关键技术[J]. 西部探矿工程 2011(08)

- [20].斜井中段吊桥安装过程中的注意事项[J]. 矿山机械 2010(06)

- [21].吊桥斜井与甩车道斜井的应用对比分析[J]. 化工矿物与加工 2020(04)

- [22].斜井缓坡道施工机械化作业线刍议[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(28)

- [23].帷幕注浆技术在斜井横穿流沙层中的应用[J]. 煤 2017(02)

- [24].煤矿混合斜井架空乘人装置的选型[J]. 山东煤炭科技 2017(04)

- [25].隧道群联络斜井方案确定与施工设计[J]. 黑龙江交通科技 2016(10)

- [26].斜井主提升机的改造[J]. 机械管理开发 2013(05)

- [27].浅谈斜井有杆泵泵况诊断[J]. 石化技术 2018(02)

- [28].深蓄项目部上、下斜井封闭平台1次性验收通过[J]. 云南水力发电 2017(01)

- [29].长大斜井快速施工关键技术[J]. 铁道建筑技术 2011(02)

- [30].盾构施工斜井富水地段防水处置技术研究[J]. 低碳世界 2016(35)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6c8254945ad7d4d357303a55.html