# 基于DSP的太阳跟踪控制系统研究

### 论文摘要

太阳能是一种理想的可再生能源,世界各国都在积极开发利用太阳能,我国也把开发利用太阳能做为一项国家可持续发展的重要战略。理论分析表明:跟踪式与定点式的太阳能发电装置相比,其能量的接收率可提高35%,而目前太阳能利用转化率约为10%～20%。因此,本文研究了现有太阳跟踪器的原理,并结合上海机器人与信息处理研究所的相关课题,开展研究设计了一种基于DSP的技术经济性好的太阳跟踪控制系统。在对目前国内外太阳跟踪器原理研究的基础上,本文设计了一种按仰角(太阳高度)和方位角(太阳方位)分别控制调节的太阳跟踪控制系统。采用通过DSP计算发出脉冲,控制步进电机的转动角度,实现对太阳的自动跟踪,使跟踪装置始终处于与发光源垂直的最佳位置。根据设计功能的要求,本文在CCS设计平台上完成了系统的主程序模块、太阳角度计算模块、步进电机脉冲控制模块以及其他相关功能模块的软件设计工作。主要实现了利用时钟芯片提供的实时时间,系统白天根据太阳高度角和方位角的计算实现太阳自动跟踪,夜晚系统可以自动复位到早晨对应日出的初始位置。硬件方面的选型和配置,DSP控制模块选用TI公司的TMS320LF2407A,并研究了该DSP芯片外围硬件工作原理及电路的设计。系统选用两台42BYGH型步进电机,并以AT89C2051单片机和功率放大器L293D为主组成了配套的步进电机驱动控制模块,以及其他如时钟芯片X1226配置等。在硬件设计部分,还对DSP控制模块、步进电机和步进电机驱动控制模块的相关工作原理、硬件结构、电路原理、实现功能,以及相关选型加以说明。经软硬件联合调试验证,本文设计的太阳跟踪控制系统的研究思路、控制方法、硬件设计以及软件设计均是切实可行的。系统具有结构简单、运行平稳、跟踪精度高、抗干扰性强等特点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.1.1 发展太阳能的背景

- 1.1.2 国内外太阳能利用的现状

- 1.1.3 太阳能利用的优缺点

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 研究现状分析

- 1.4 本文研究内容

- 1.5 本文结构

- 第二章 系统的总体设计

- 2.1 系统设计的原则和目标

- 2.2 系统的总体设计方案

- 2.3 系统的软件设计

- 2.4 系统的硬件设计

- 2.5 本章小结

- 第三章 系统的软件设计

- 3.1 CCS 设计平台

- 3.1.1 软件开发环境及流程

- 3.1.2 目标文件格式

- 3.1.3 软件开发准备工作

- 3.2 太阳跟踪主程序设计

- 3.3 太阳角度天文计算设计

- 3.4 步进电机脉冲计算设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 系统的硬件设计

- 4.1 DSP 控制模块

- 4.1.1 DSP 芯片选型

- 4.1.2 LF2407A 系统结构特点

- 4.1.3 LF2407A 事件管理器模块

- 4.1.4 LF2407A 串行通信口

- 4.1.5 LF2407A 时钟

- 4.1.6 LF2407A JTAG 接口

- 4.2 实时时钟

- 4.3 步进电机驱动控制模块

- 4.3.1 步进电机驱动系统

- 4.3.2 AT89C2051 单片机

- 4.3.3 功率放大器L293D

- 4.4 步进电机模块

- 4.5 LF2407A 及外围器件工作电压

- 4.6 本章小结

- 第五章 系统的调试和结果

- 5.1 调试准备工作

- 5.2 联调测试结果

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].一种具有太阳跟踪功能的太阳能路灯的跟踪部分结构设计[J]. 科技资讯 2013(18)

- [2].一种四象限太阳跟踪控制系统设计[J]. 机电工程技术 2017(02)

- [3].高精度太阳跟踪传感器研究[J]. 仪表技术与传感器 2017(12)

- [4].用于太阳能集热装置的太阳跟踪传感器的研究[J]. 科技致富向导 2014(02)

- [5].太阳跟踪反射聚光户外加速试验研究[J]. 装备环境工程 2011(06)

- [6].太阳跟踪定位技术及其应用研究[J]. 空间控制技术与应用 2012(03)

- [7].基于PLC日轨计算的太阳跟踪控制优化[J]. 山西农经 2017(08)

- [8].基于单片机的太阳跟踪控制系统设计[J]. 机电工程 2010(12)

- [9].基于LabVIEW控制的小型太阳跟踪发电系统[J]. 物理实验 2017(04)

- [10].基于矢量分析法的太阳跟踪规律建模与仿真[J]. 工业仪表与自动化装置 2013(05)

- [11].一种光电式太阳跟踪控制系统设计[J]. 电子技术应用 2014(02)

- [12].太阳能智慧路灯设计[J]. 科技创新与应用 2018(23)

- [13].太阳跟踪控制系统设计[J]. 太原科技大学学报 2013(02)

- [14].步进式双轴太阳跟踪运动控制方法的研究[J]. 机械制造 2009(12)

- [15].基于GPS和光感的单轴太阳跟踪控制方法[J]. 机电一体化 2015(07)

- [16].太阳跟踪方法综述[J]. 自动化技术与应用 2014(05)

- [17].基于图像识别的太阳跟踪方法研究[J]. 科技风 2010(20)

- [18].基于模糊控制的太阳能追光系统[J]. 仪表技术与传感器 2012(09)

- [19].用于太阳能集热装置的太阳跟踪传感器[J]. 电测与仪表 2010(01)

- [20].一种太阳自动跟踪发电装置[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2015(07)

- [21].用于移动式太阳辐射计的高精度太阳跟踪方法[J]. 能源与节能 2011(05)

- [22].太阳高度角和方位角的计算算法[J]. 电子技术与软件工程 2015(17)

- [23].日子数在太阳位置计算中的应用[J]. 太阳能学报 2011(11)

- [24].太阳能跟踪系统稳定性研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(10)

- [25].基于光电和倾角检测的全天候太阳跟踪传感器设计[J]. 传感器与微系统 2014(04)

- [26].智能太阳能屋顶模型的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2011(03)

- [27].基于FPGA的太阳跟踪器的设计及实现[J]. 现代电子技术 2010(13)

- [28].一种基于DSP的光伏发电LED航标灯[J]. 中国照明电器 2009(05)

- [29].基于经纬度计算的太阳自动跟踪系统[J]. 中国电力 2011(11)

- [30].基于一维机械跟踪定位系统的太阳自动跟踪器的设计与实现[J]. 电子世界 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/70171f2d2049b3993965db81.html