# 客运专线动车组运用计划编制系统设计与实现

### 论文摘要

动车组运用计划是客运专线的基本运营计划。动车组价格昂贵,日常维护成本高。因此合理使用动车组,编制性能良好的动车组运用计划,减少动车组的需求数量,提高动车组的使用效率,具有重要的现实意义。本文在分析动车组运用计划约束条件的基础上,给出了动车组运用计划的评价指标、计算模型和数学算法。本文结合目前国内外动车组运用问题的研究成果,运用定性分析与定量计算相结合的研究方法,对动车组运用计划编制的影响因素进行分析,确立了动车组运用计划编制的原则和评价标准。在选用的模拟退火算法中充分考虑了动车基地检修能力,不同级别的动车组检修时间等问题,同时在算法的优化过程中加入了人工经验,初步研究开发了客运专线动车组运用计划编制系统。该系统可给出动车组运用的完整接续计划、动车组检修时间、地点及级别等数据信息,这为客运专线动车组的综合运用与维修管理提供了一些有价值的研究成果。该系统使用C#?语言作为系统开发工具,并且在Windows环境下已经成功实现。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 动车组的运用基础

- 2.1 动车组的含义

- 2.2 国内外动车组运用情况

- 2.3 动车组运用方式研究

- 2.3.1 固定区段运用方式

- 2.3.2 不固定区段运用方式

- 2.4 客运专线动车组检修作业模式

- 2.4.1 动车组检修模式

- 2.4.2 动车组检修作业点分布

- 2.4.3 动车组运用检修作业要求

- 第3章 动车组运用计划编制过程

- 3.1 动车组运用计划含义

- 3.1.1 动车组运用与既有线机车车辆运用的区别

- 3.1.2 动车组运用计划含义

- 3.1.3 动车组运用计划优化目标

- 3.1.4 动车组运用计划的分类

- 3.2 影响动车组运用计划编制的因素

- 3.2.1 列车运行计划约束

- 3.2.2 检修约束

- 3.2.3.动车组运用模式约束

- 3.3 不同运用方式下动车组运用计划的编制

- 3.3.1 动车组运用规则

- 3.3.2 动车组运用计划的编制过程

- 3.3.3 动车组交路计划的评价标准

- 3.3.4 固定方式下的动车组交路计划编制

- 3.3.5 不固定方式下的动车组交路计划编制

- 3.3.6 动车组分配计划与动车组检修计划的编制

- 3.4 不同类型的动车组运用计划编制流程

- 3.4.1 动车组运用基本计划编制流程

- 3.4.2 动车组运用实施计划编制流程

- 3.5 动车组运用计划的模型建立及算法优化

- 3.5.1 模拟条件设定

- 3.5.2 目标函数建立

- 3.5.3 编制算法实现

- 3.6 动车组运用计划优化方案

- 3.6.1 动车组运用计划与列车运行计划交互编制

- 3.6.2 动车组周转接续优化

- 3.7 动车组运用计划的算例验证

- 第4章 动车组运用计划编制系统界面展示

- 4.1 基础数据维护

- 4.2 自动编制动车组运用计划

- 4.3 动车组交路计划显示

- 4.5 动车组检修计划显示

- 4.6 动车组运用计划指标统计

- 4.7 动车组运用计划导出

- 第5章 结论与展望

- 5.1 本文的主要结论

- 5.2 进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].实施均衡动车组专项修的探讨[J]. 郑铁科技 2018(02)

- [2].浅谈信息化系统在动车组高级检修中的应用[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [3].京张高铁即将开通 智能型“复兴号”动车组将于2019年底投入运营[J]. 机车电传动 2019(06)

- [4].对某动车组污物箱的联接螺栓强度进行非线性有限元分析[J]. 时代农机 2019(08)

- [5].动车组行李架的受力及试验研究[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [6].时速160km动力集中动车组整备设施标准探讨[J]. 铁道车辆 2019(12)

- [7].基于海南运营动车组的轨道检测系统研制及应用[J]. 铁道建筑 2019(12)

- [8].标准动车组座椅人机工程分析及性能仿真[J]. 大连交通大学学报 2019(06)

- [9].基于产教融合的动车组检修技术专业人才培养模式研究与实践案例[J]. 工业技术与职业教育 2019(04)

- [10].可变编组动车组运维一体化帕累托前沿分析[J]. 交通运输系统工程与信息 2019(06)

- [11].中国标准动车组单车保压试验在线监测应用介绍[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [12].复兴号动车组超员报警功能对制动系统的影响分析[J]. 铁道机车车辆 2019(06)

- [13].动车组机械师检修实训基地的建设与应用[J]. 南方农机 2020(03)

- [14].时速160km动力集中动车组一体化作业指挥系统应用探讨[J]. 铁道车辆 2020(02)

- [15].时速250km标准动车组以太网控车技术研究[J]. 铁道车辆 2020(02)

- [16].多功能动车组检修技能实训平台设计[J]. 科学技术创新 2020(04)

- [17].高速铁路网络动车组运用优化分解算法[J]. 中国安全科学学报 2019(S2)

- [18].中国标准动车组调试试验智能监造系统开发[J]. 铁道机车与动车 2020(03)

- [19].动车组司机驾驶室空气净化设备的研发与设计[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [20].动车组网络控制系统与故障诊断[J]. 信息系统工程 2020(01)

- [21].动车组健康运维大数据分析应用初设[J]. 减速顶与调速技术 2019(03)

- [22].动车组高压跨接电缆加速寿命试验研究[J]. 内燃机与配件 2020(06)

- [23].200km/h城际动车组制动与热负荷性能[J]. 铁道机车车辆 2020(02)

- [24].标准动车组空调压力波保护系统的优化[J]. 铁道车辆 2020(04)

- [25].动车组信息传输设备维护人才培养研究[J]. 计算机产品与流通 2020(04)

- [26].复兴号动车组落户中原大地[J]. 铁路采购与物流 2020(04)

- [27].动车组部件自主检修技术[J]. 中国高新科技 2020(03)

- [28].城际动车组通风设备风冷性能影响特性试验研究[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [29].基于数据挖掘的动车组乘客需求动态获取方法研究[J]. 机械设计与研究 2020(02)

- [30].考虑接续可靠性的动车组运用计划优化方法[J]. 铁道学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74692d6353f510046e75529a.html