# 熔盐电脱氧法制备CeNi5

### 论文摘要

AB5型CeNi5贮氢合金由于具有较高的放电容量、适中的吸放氢平台压力已成为新型高容量稀土系贮氢电极合金的一个重要研究方向。本文采用熔盐电脱氧法制备储氢合金(CeNi5)。该方法是先将NiO和CeO2粉末混合物压制成片体,烧结后的片体作为电脱氧反应的阴极,高纯石墨棒作阳极。电解质采用CaCl2和NaCl混合熔盐,工作电压为3.4v。其方法简化了AB5型CeNi5贮氢合金的制备工艺。本实验比较了四种不同的前驱体制备方法；研究了前驱体烧结温度,烧结时间；和电解温度,电解时间,对电脱氧产物的影响。然后又测试了前驱体的孔隙率,通过SEM, EDS, XRD的检测,表征了前驱体和电解产物的微观形貌,成份。结果显示出采用球磨方法混合的NiO和Ce02氧化物,压片后在1200℃烧结5小时,烧结后的片体在900℃下进行电脱氧反应12小时的条件,会有CeNi5合金生成,了解到同时有电解中间体CeOCl生成。分析得到NiO和CeO2粉末混合物在熔盐体系的反应进程。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 贮氢合金的分类及其基本性质

- 1.1.1 储氢合金的分类

- 1.1.2 贮氢合金性能比较

- 5型贮氢合金'>1.2 AB5型贮氢合金

- 5结构及其氢化物的结构'>1.2.1 LaNi5结构及其氢化物的结构

- 1.3 储氢合金的储氢机理

- 1.4 贮氢合金的制备方法

- 1.4.1 电弧炉熔炼法

- 1.4.2 感应炉熔炼法

- 1.4.3 自蔓延高温合成法

- 1.4.4 机械合金化（MA）法

- 1.4.5 固相烧结法

- 1.4.6 还原扩散法

- 1.4.7 FFC简介

- 1.5 储氢合金的应用

- 1.5.1 氢的贮存与运输

- 1.5.2 氢燃料汽车

- 1.5.3 贮热致冷

- 1.5.4 氢压缩机

- 1.5.5 镍-金属氢化物电池

- 5储氢合金的现状以及前景'>1.6 CeNi5储氢合金的现状以及前景

- 1.6.1 研究开发现状

- 1.6.2 生产规模现状

- 1.6.3 市场销售现状

- 1.6.4 展望

- 1.7 本论文研究的内容

- 1.7.1 本论文研究意义

- 1.7.2 本论文研究内容

- 第二章 实验原理与方法

- 2.1 实验原理

- 2.1.1 熔盐电脱氧原理

- 2.1.2 熔盐的选择

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 实验内容

- 2.2.2 实验步骤

- 2.3 实验装置及主要原料

- 2.3.1 实验装置

- 2.3.2 实验药品

- 2.4 电脱氧产物的检测

- 2.4.1 电脱氧产物的物相与形貌表征

- 2.4.2 孔隙率的测定

- 第三章 熔盐电脱氧法制备储氢合金CeNi5

- 3.1 前驱体的制备方法对电脱氧反应的影响

- 3.1.1 烧结片体的形貌

- 3.1.2 电脱氧产物的检测结果分析

- 3.1.3 小结

- 3.2 烧结对电脱氧反应的影响

- 3.2.1 烧结后阴极片成分及形貌

- 3.2.2 烧结温度对电脱氧产物的影响

- 3.2.3 烧结时间对电脱氧反应的影响

- 3.2.4 小结

- 3.2.5 后期电解电流升高的原因分析

- 3.3 电解温度对电脱氧的影响

- 3.3.1 电脱氧过程电流随时间变化曲线分析

- 3.3.2 电脱氧产物的XRD、SEM、EDS分析

- 3.4 电解时间对电脱氧的影响

- 3.4.1 电脱氧产物的XRD、SEM

- 3.5 关于除去电脱氧中间产物CeOCl的研究

- 3.6 小结

- 第四章 结论

- 4.1 结论

- 4.2 对今后研究的建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稀土系贮氢合金中14种主量元素配分量的测定-X射线荧光光谱法[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [2].电感耦合等离子体质谱法测定稀土系贮氢合金中镉和铅[J]. 冶金分析 2017(03)

- [3].稀土系贮氢合金中铅、镉量的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法[J]. 金属功能材料 2017(02)

- [4].硅钼蓝分光光度法测定稀土系贮氢合金中硅的含量[J]. 金属功能材料 2017(03)

- [5].铜模铸造钒基贮氢合金的电化学性能研究[J]. 热加工工艺 2015(01)

- [6].贮氢合金的研究进展[J]. 济宁学院学报 2011(03)

- [7].镍氢电池复合贮氢合金负极材料的研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2008(02)

- [8].钒基贮氢合金的公斤级熔炼工艺与性能改善[J]. 功能材料 2011(04)

- [9].低钴贮氢合金的性能研究及热力学函数测定[J]. 稀土 2009(03)

- [10].富铈稀土系低温贮氢合金的制备及性能研究[J]. 材料导报 2009(22)

- [11].化学计量比对无镨钕贮氢合金结构与性能影响[J]. 包钢科技 2020(01)

- [12].电感耦合等离子原子发射光谱法测定稀土系贮氢合金中镍、镧、铈、镨、钕、钐、钇、钴、锰、铝、铁、镁、锌、铜分量[J]. 金属功能材料 2017(06)

- [13].高容量稀土—镁基贮氢合金获发明专利[J]. 稀土信息 2008(01)

- [14].用铝合金合成出间隙型氢化物,向轻量贮氢合金迈出第一步[J]. 金属功能材料 2013(05)

- [15].镁钛镍系贮氢合金[J]. 金属功能材料 2009(02)

- [16].放电等离子烧结制备镧镁镍贮氢合金[J]. 材料热处理学报 2014(05)

- [17].合金元素对钒基贮氢合金腐蚀性能的影响分析[J]. 热加工工艺 2013(12)

- [18].钒基贮氢合金氢化反应生成焓的计算模型[J]. 材料导报 2008(11)

- [19].钒基固溶体贮氢合金的研究进展[J]. 稀有金属 2017(11)

- [20].镁基贮氢合金的研究进展及其制备[J]. 有色金属加工 2008(03)

- [21].贮氢合金燃烧剂与固体推进剂常用含能组分的相容性研究[J]. 兵工学报 2008(09)

- [22].还原发明构思,准确选取最接近现有技术[J]. 中国发明与专利 2019(S2)

- [23].日开发燃料电池用高纯贮氢合金[J]. 能源与环境 2008(02)

- [24].高频燃烧红外吸收法测定稀土系贮氢合金中碳[J]. 冶金分析 2017(09)

- [25].影响贮氢合金吸放氢动力学的因素[J]. 大众科技 2008(06)

- [26].SLC500PLC在贮氢合金研磨系统的应用[J]. 包钢科技 2013(01)

- [27].熔炼工艺改进对AB_5型贮氢合金性能的影响[J]. 包钢科技 2019(05)

- [28].ICP-AES法测定稀土系贮氢合金中铁、镁、锌、铜量[J]. 世界有色金属 2017(24)

- [29].M(M=Sm,Nd,Pr)替代La对A_2B_7型贮氢合金电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(12)

- [30].镁基贮氢合金吸放氢动力学研究进展[J]. 金属功能材料 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/78b142535929674a7e38bad9.html