# 无取向硅钢织构与性能的研究

### 论文摘要

无取向硅钢是电力、电子工业广泛应用的软磁材料,其中高牌号无取向硅钢主要用于制造容量较大的大、中型电机以及发电机的铁芯。由于这些设备能耗大,且大多处于连续、长周期运行状态之中,其工作效率的稍许提高即可节省大量能源,产生明显的经济效益和社会效益。因此,从节能的观点出发,提高磁感、降低铁损一直是硅钢研究领域的重要课题。由于硅钢生产技术的保密性,其研究成果鲜有公开、系统的发表。目前,我国仅武钢和太钢具备生产高牌号无取向硅钢的能力,‘远远满足不了我国经济发展的需求,每年仍需大量进口高牌号无取向硅钢。影响无取向硅钢磁性的因素很多,原料的化学成分及纯净度、板坯的铸造组织、热轧工艺、冷轧和热处理工艺都是影响硅钢最终质量的重要因素。因此弄清各生产工艺过程的组织、织构状态及织构演变过程,研发新的轧制和退火技术以有效控制与优化织构的发展,具有重要的理论和实际意义。本论文选用某钢铁公司提供的无取向硅钢热轧及常化板材,在不同形变量及不同速比下,采用异步轧制方法对无取向硅钢进行轧制。同时采用同步轧制方法,在不同形变量下进行轧制,以便进行对比研究,然后在气氛保护条件下对冷轧样品进行再结晶退火。利用X射线衍射技术测定各样品的织构,借助ODF分析方法系统考察了热轧板织构、同步和异步轧制的无取向硅钢薄板的冷轧织构和再结晶织构,利用光学显微镜进行金相组织观察,利用单板磁性测试仪测定铁损及磁感应强度,并利用无取向硅钢织构数据,根据磁性理论进行模拟计算,探寻加工制造无取向硅钢生产的技术原型。热轧对硅钢的磁性能具有遗传性影响,但由于热轧无取向硅钢板制样等比较困难,研究工作相对比较少,本文对热轧无取向硅钢的研究结果表明：热轧板在距表面不同位置的织构组分是不同的,中心区域附近反高斯织构{001}<110>很强,而高斯织构{110}<001>只在表层附近存在。热轧板的织构与温度有很大的关系,同一板材的头部和尾部只是温度条件有差别,其它条件均相同,但头尾的织构组分差别却很大。在高硅条件下,尾部表层出现较高的反高斯织构。热轧板织构还与硅含量有关,高硅热轧板的反高斯织构{001}<110>和高斯织构{110}<001>组分均比低硅热轧板强度高。通过观察热轧板的显微组织发现无取向硅钢组织是不均匀的,在表层区域附近存在等轴晶组织,而中心区域附近为形变组织。等轴晶组织所占比例与硅含量有较大关系,在硅含量低的热轧板中等轴晶组织较多。另外温度对组织也有明显影响,热轧板头部等轴晶组织比较多,形变组织比较细小,热轧板尾部等轴晶组织较少,形变组织多而粗大。不同轧制工艺的研究结果表明：高牌号无取向硅钢在同步轧制和异步轧制过程中,随着形变量的增加,冷轧织构组分均逐渐向α织构和γ织构组分聚集,即冷轧织构由<110>//RD和<111>//ND织构组成,其中α织构以{100}-{111}<110>为主,Y织构则涵盖{111}<112>～<110>。但当压下率达到84%时,织构组分进一步变化,出现了较强的{001}<120>织构组分；在异步冷轧过程中高斯织构{110}<001>组分逐渐减少,直至消失,反高斯{001}<110>织构组分逐渐增强；常化板材沿厚度方向从表层到中心区域织构类型是不同的,中心区域反高斯织构较强,在异步冷轧后继续保持了这种状态,而表层和次表层高斯织构在冷轧后消失；异步轧制下沿厚度方向织构分布呈非对称状态,慢辊侧的反高斯织构强度明显高于快辊侧的强度,{111}<112>织构组分在表层附近的强度高于中心区域；不同速比下异步冷轧织构组分均含有反高斯织构以及α织构和γ织构,对于低牌号无取向硅钢,低速比异步轧制时的织构强度高于高速比异步轧制时的织构强度；在同步和异步轧制过程中,随着变形量的增加,晶粒逐渐被拉长,同时,晶粒也在发生复杂的转动,显微组织中存在形变孪晶组织。再结晶退火的研究结果表明：再结晶退火温度是控制高牌号无取向硅钢再结晶织构和组织的重要因素,改变温度可以显著影响再结晶组织和织构,进而改变磁性能,在800℃退火时的织构组分主要是{111}<112>,退火后的晶粒组织尺寸大小适中且大小比其他条件下的组织均匀,由于晶粒尺寸及其分布直接影响到无取向硅钢的性能,如果在最终产品中组织和织构的分布出现较大的不均匀性,必然会对产品的性能产生不利的影响；在异步轧制下,速比、温度和时间等因素共同影响着再结晶组织和织构,在一定的温度下,温度起主导作用,速比的影响不明显；以{110}和{113}织构为主的初始织构组分,异步冷轧后转变为较强的反高斯织构和α织构及γ织构,退火后,α织构明显降低,而γ织构变化不明显。退火后的{111}<110>织构组分减弱,{111}<112>织构组分增强。根据试验和理论计算,提出了无取向硅钢薄板在气氛保护条件下退火的主要技术参数选取原则,在800℃～900℃退火可以获得较好的磁性,磁性模拟计算的理论值与实测值吻合的较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 电工钢的发展历史

- 1.1.1 热轧硅钢发展阶段

- 1.1.2 冷轧硅钢发展阶段

- 1.1.3 中国电工钢的发展

- 1.2 电工钢的品种分类

- 1.3 铁硅合金的特性

- 1.3.1 相图

- 1.3.2 物理性能和力学性能

- 1.3.3 磁性

- 1.4 对电工钢性能的要求

- 1.4.1 铁芯损耗低

- 1.4.2 磁感应强度高

- 1.4.3 对磁各向异性的要求

- 1.4.4 冲片性良好

- 1.4.5 钢板表面光滑、平整和厚度均匀

- 1.4.6 绝缘薄膜性能好

- 1.4.7 磁时效现象小

- 1.5 冷轧无取向硅钢的制造工艺

- 1.5.1 冶炼

- 1.5.2 真空处理

- 1.5.3 连铸

- 1.5.4 热轧

- 1.5.5 常化

- 1.5.6 冷轧

- 1.5.7 退火

- 1.5.8 绝缘涂层

- 1.6 硅钢性能影响因素的分析

- 1.6.1 化学成分对硅钢性能的影响

- 1.6.2 生产工艺参数对硅钢性能的影响

- 1.6.3 组织对硅钢性能的影响

- 1.7 降低硅钢铁损的途径

- 1.8 异步轧制

- 1.9 本论文的研究意义和内容

- 1.9.1 研究意义和内容

- 1.9.2 课题的特色

- 第2章 织构的ODF分析与材料的磁性能

- 2.1 晶粒三维取向分布函数

- 2.2 利用极图计算ODF

- 2.3 晶粒取向分布图（ODF）的分析

- 2.3.1 体心立方金属ODF分析

- 2.3.2 立方系金属在Euler空间中一些重要取向的类型及位置

- 2.4 磁晶各向异性能

- 2.4.1 磁晶各向异性能

- 2.4.2 磁晶各向异性能的唯象理论

- 2.4.3 磁晶各向异性能的计算与数学模型的建立

- 2.4.4 单晶性能参数的确定

- 第3章 形变和再结晶织构形成与转变机理

- 3.1 多晶体的塑性变形

- 3.1.1 多晶体的塑性变形过程

- 3.1.2 形变晶体的微观结构

- 3.1.3 冷轧储能

- 3.1.4 冷轧织构

- 3.2 金属的再结晶

- 3.2.1 一次再结晶核心的形成机理

- 3.2.2 晶界迁移

- 3.3 再结晶织构机理

- 3.3.1 定向生核理论

- 3.3.2 定向长大理论（Oriented Growth, OG）

- 3.3.3 定向形核—定向生长理论（ON—OG）

- 3.4 再结晶织构与织构材料

- 3.5 再结晶织构与晶界特征分布

- 第4章 实验材料与实验方法

- 4.1 实验材料

- 4.2 实验方案

- 4.2.1 热轧

- 4.2.2 冷轧

- 4.2.3 再结晶退火

- 4.3 实验测量方法

- 4.3.1 金相组织观察

- 4.3.2 织构的测试

- 4.3.3 磁性测量

- 第5章 无取向硅钢热轧织构与显微组织

- 5.1 概述

- 5.1.1 热轧过程塑性变形分析

- 5.1.2 动态回复与动态再结晶

- 5.1.3 热轧后的组织与性能

- 5.1.4 终轧温度对磁性的影响

- 5.2 温度对热轧织构的影响

- 5.2.1 热轧板头部织构沿厚度的变化

- 5.2.2 热轧板尾部织构沿厚度的变化

- 5.2.3 分析与讨论

- 5.3 硅含量对织构影响

- 5.3.1 低硅热轧板织构沿厚度的变化

- 5.3.2 硅含量对热轧硅钢织构的影响

- 5.4 热轧硅钢的显微组织

- 5.4.1 高硅无取向硅钢热轧板组织

- 5.4.2 低硅无取向硅钢的热轧组织

- 5.4.3 热轧组织的分析与讨论

- 5.5 本章小结

- 第6章 无取向硅钢冷轧织构与显微组织

- 6.1 概述

- 6.2 形变量对冷轧织构及显微组织的影响

- 6.2.1 不同形变量下的同步冷轧织构及显微组织

- 6.2.2 不同形变量下的异步冷轧织构及显微组织

- 6.3 异步轧制织构沿厚度的变化

- 6.4 异步轧制速比对冷轧织构及组织的影响

- 6.5 分析与讨论

- 6.6 本章小结

- 第7章 无取向硅钢再结晶织构与组织

- 7.1 概述

- 7.2 不同退火温度的再结晶织构及组织

- 7.2.1 不同温度退火后的再结晶织构

- 7.2.2 不同温度退火后的显微组织

- 7.3 不同退火时间的再结晶织构及组织

- 7.4 无取向硅钢织构的演变

- 7.4.1 常化材料及冷轧样品的织构

- 7.4.2 再结晶退火织构

- 7.5 分析与讨论

- 7.6 本章小结

- 第8章 无取向硅钢的磁性

- 8.1 引言

- 8.2 不同退火温度下的硅钢磁性

- 8.3 退火时间对无取向硅钢磁性的影响

- 8.4 异步轧制速比对无取向硅钢磁性的影响

- 8.5 无取向硅钢磁性的定量计算

- 8.5.1 软件的编制与数模的处理

- 8.5.2 无取向硅钢磁性预测

- 8.6 分析与讨论

- 8.7 本章小结

- 第9章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间已发表和待发表的论文

- 附录

- 附录A 计算源程序

- 附录B 程序部分界面

- 附录C 程序框图

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/815828058da52ef69752036f.html