# 园林施工技术的难点及有效的处理探讨张卫宁

天津绿洲园林有限公司天津300457

摘要：园林建设在现代化城市建设中发挥着重要的作用，不仅能够美化城市环境，同时还能够提升人们的生活质量，改善城市的生态环境，使人们能够置身于良好的生活氛围中。近年来，经济的发展使人们的生活水平不断提升，对于园林建设的要求也越来越高，园林施工技术受到前所未有的挑战。在实际施工过程中，影响园林施工技术的因素相对较多，施工技术往往受到地形、植被以及其他综合性因素的影响，导致技术难度不断增大。本文主要分析园林施工中的技术难点，进而探讨有效解决园林施工技术难点的措施。

关键词：园林施工；技术难点；处理研究

近些年来，园林工程作为改善城市居住环境的重要途径，得到了极大的重视，随着多年的建设取得了不俗的成绩。然而通过对相关文献研究以及结合笔者实践来看，现阶段园林工程所暴露出的施工技术难点已经在很大程度上影响着其建设质量，因而这就要求广大园林施工企业必须针对所存在技术难点采取行之有效的解决措施。在园林工程建设过程中，施工企业必须准确把握其施工技术难点，多层次客观分析园林工程特点、性质等，科学选择苗木，科学处理地形地貌、假山建造等问题，注重对苗木的合理化养护等。。

一、现阶段园林施工技术的难点分析

1、地形地貌处理中存在的技术难题

在园林施工过程中，进行地形地貌的处理是一个基础环节。然而在实际施工中往往会受到园林设计图纸以及施工地形的限制，对园林整体施工产生巨大影响。例如，受到地形影响，对估算园林施工前的施工量以及测量放样工作造成困难。所以必须要依据实际园林地形地貌来进行设计，通过建造不同的景观、功能区以及场所来满足园林功能的要求。不仅如此，还需通过对地形改造来打造出建筑建造以及植物生产的条件。除此之外，在园林施工中还需结合不同地形条件来制定出科学的排水方案，这也是园林施工的技术难点之一。

2、园林假山建造中存在的技术难点问题

当前，大部分园林施工都采用假山来衬托整体园林景观，但山于假山具有较大的重量，为了确保其安全性就需要其具有较高的稳定性，这就给假山施工技术带来了难点。如果施工企业在进行假山建设时，施工技术水平较低则会致使其稳定性不足，进而为园林工程留下一个极大的安全隐患，甚至有可能发生假山崩塌而导致人员伤亡的安全事故。

3、园林植被土壤带来的技术难题

对园林植被来说，土壤不仅是赖以生存的重要基础，同时更是关乎其存活率高低的关键。并且植物种类不同，其对土质的要求也各不相同，这就给园林施工提出了技术上的难题。一旦在园林施工中土壤选择上出现诸如pH值过高或过低、有机物含量较低等不当情况，那么不但会极大程度地影响所栽植植被的成活率，同时导致施工企业因植被成活率较低而进行补种。除此之外，园林施工还可能会对周围的土壤以及环境造成污染，导致土壤颗粒变大，土壤透气性以及透水性能下降，并容易在土壤表层形成滞水层，严重危害植物根茎的生长等，这些都是在园林施工中所面临的技术难题。

4、后期养护技术

园林施工中养护和管理脱离施工环节，就会对整个工程的质量造成严重的影响。施工完成之后，相关部门没有根据实际的规定进行施工检查和验收工作，后期养护不到位，会影响到园林的美观程度。植物都有生命力，其在生长过程中水分不足或者是营养不足都不利。针对这些问题，需要不断加强管理，在园林施工后，必须定期对园林中的植物进行检查，定期对植物浇水、施肥，不断加强植物的养护。

二、园林施工技术难点的解决措施

1、合理选择植物

园林施工中，应该优先选择本地的植被品种，这些植物的生长适应当地的环境和气候，存活率相对较高。引进外地植物品种时，需要调查当地的气候以及环境，保证选择的植物与当地的气候和环境能够适应，减少因气候环境不适应造成植物死亡的现象，有效降低种植成本。此外，植物的种植要规范，可以根据施工设计的要求，合理的安排植物的种植方式，确定合理种植时间和种植区域，也可以采用分批种植的方式观察植物在该地的生存能力，前一批的植物成活率较为稳定时可以进行下一批的种植。

2、严格规范地形勘察

园林施工人员必须加强地形勘察的意识，高度重视勘察工作，正确地认识地形勘察与园林工程质量之间的关系，及时纠正工作过程中存在的错误认识，从而提高地形勘察的质量。由于园林施工地形较为复杂，施工前可以使用先进的技术和设备预估工程量和地形，施工过程中对地形因素造成的技术难点进行科学的评估，从而确保地形勘察计算的准确性和可靠性，为工程造价控制提供有效的数据依据。此外，施工中需要模拟处理自然地势，在此过程中，计算数据资料的工

作量较大，运用机械设备进行成本控制很难达到实际的控制效果。为了实现成本的有效控制，施工人员需要进入施工现场进行详细的了解，通过先进的施工技术和施工设备计算成本控制量，从而更好地掌握植被的使用量。

3、加强对植物的养护

园林施工中施工人员必须清楚地意识到植被的成活率，通过改善土质、

浇水、施肥的方式加强对植被的养护，促进植物的健康生长，提高植被的成活率，从而降低不必要的成本开支。土质的改善可以采用深挖换土方式，或者在植被的底部铺设土层的方式为植被生长创造良好的环境，植被的养护可以根据实际生长情况制定合理的养活制度，明确相关人员的责任，加强对植被养护人员的相关知识培训，以此提升养护人员掌握植被养护知识的能力，确保植物养护的系统化。

4、不断强化假山制作

园林中假山的制作关系到整个园林的安全管理问题，因此，制作假山需要按照严格的工艺标准进行。在景观石施工中，要对景观石涉及到的力学进行分析和计算，避免因为设计误差而导致景观石质量问题。同时要注意施工顺序问题，确定科学的施工顺序，从地基的开挖到土方的回填都要有先后之分。假山施工之前先是开挖地基，回填土过程中需要按照一定的施工顺序进行回填，首先选择大量的大块石头与砂石进行回填，利用石头的坚固性提高假山的稳定性。通过相关技术人员的施工测算确定假山的承受压力，然后确定石块的数量和砂土的量，确保施工的科学性和严谨性。

5、针对园林植被土壤问题的解决措施

首先，施工企业在植被栽植前应当根据相关方法对土壤开展检测工作，其中应重点对其pH值、有机物含量等进行检测，施工企业在获取准确的土壤检测数据后，应结合不同植被生长需求判断该土壤是否具备足够的营养成分，以及生长

环境是否适宜。其次，施工企业在根据土壤判断结果发现其难以满足植被良好生长所需时，应采取诸如施基肥、客土等措施提高土壤质量。与此同时，施工企业要特别注意控制好土壤pH值与有机物含量，一般来说这二者应分别保证在6.0一7.5以及20%以上。再次，应在种植植物前，做好土地的整治工作，提高土壤透气性，保持苗木根部呼吸畅通。通过这样的方式在有效地提高土壤质量前提下，最大程度地保障园林植被的成活率。

三、总结

总而言之，在园林工程建设过程中，施工企业必须准确把握其施工技术难点，多层次客观分析园林工程特点、性质等，科学选择苗木，科学处理地形地貌、假山建造等问题，注重对苗木的合理化养护等。以此，确保园林工程各施工环节有序进行，有效提高各类苗木成活率，降低园林建设成本的基础上，具有较好的“经济、社会、生态”效益，促进城市全面发展。

参考文献：

[1]洪方雄，浅议园林施工技术的难点及有效的处理，科技展望，2017年03月。

[2]梁付腾，园林施工技术的难点及有效的处理，现代园林，2016年08月。

[3]苏文清，园林施工技术的难点及有效的处理，现代园艺，2016年05月。

[4]薛广铃，园林施工的技术难点与管理措施分析，建材与装饰，2016年08月。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8201361307c1a64acedb8617.html