# 电能集中管理控制系统的研究

### 论文摘要

随着高等院校后勤社会化改革的不断发展,学生公寓用电管理已逐步采用付费方式,急需一种新的电能集中计量、管理、控制系统。目前,电能集中管理控制系统还处于发展初期,仍存在较多问题。本文在查阅大量国内外相关文献并认真调研国内同类产品的基础上,设计并开发了一种适用于高等院校学生公寓的电能集中管理控制系统。 本文首先对电能计量原理进行了深入分析,依系统性能指标要求确定了系统电路参数,开发设计了系统硬件与软件。在硬件研制中主要设计了电能采样电路、单片机控制电路、显示电路、母板电路。在采样电路设计中,研究了一种新的精度调节方法,利用精密电位器取代传统的短路环设计方式。电能模数转换电路将通过采样电阻(锰铜合金制成)获取的电流信号与电压信号在芯片内部进行电能累加运算,并实现A/D转换,以脉冲方式输出供给单片机数据处理使用。采用总线方式实现一个单片机子系统内16个房间的各种控制信息及数据信息的传输与控制。各单片机子系统与上位机之间采用485接口通信,系统中采用了I~2C总线接口的存储器与串行LED显示技术。 本文对系统软件主要功能模块的设计进行了详细的阐述,主要介绍了主程序模块、通信模块、显示模块、计量模块、负荷检测模块等的工作流程及系统资源分配方案。利用软件方式实现电路负荷检测是本系统设计的一个创新点。结合实际需要,建立了简化通信协议。采用备用存储数据及软件陷阱等方法提高系统的安全性与抗干扰能力。 电能集中管理控制系统具备电能计量、负荷检测、自动开关控制、数据统计、报表、打印等多种功能,具有很好的应用前景,市场需求潜力巨大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 电能集中管理控制系统简介

- 1.1.2 电能集中管理控制系统课题开发的意义

- 1.2 国内外研究概况、水平和发展趋势

- 1.3 主要研究内容

- 1.3.1 硬件电路设计

- 1.3.2 软件设计

- 2 系统基本构成与性能指标

- 2.1 系统构成框图

- 2.1.1 电量采样板电路

- 2.1.2 单片机控制板电路

- 2.1.3 显示板电路

- 2.1.4 母板电路

- 2.1.5 微机数据库管理控制系统

- 2.2 系统主要技术指标

- 2.3 系统主要功能

- 2.3.1 准确计量功能

- 2.3.2 负荷检测控制功能

- 2.3.3 定时开关控制功能

- 2.3.4 数据库管理功能

- 2.4 主要结构特点

- 2.4.1 采用插卡式结构

- 2.4.2 采用总线方式的母板结构

- 2.4.3 柜体电量显示查询方式

- 2.5 本章小结

- 3 系统硬件设计

- 3.1 电能计量原理与电路设计

- 3.1.1 电能计量芯片AD7755

- 3.1.2 电能计量原理

- 3.1.3 应用电路参数设计

- 3.1.4 采样板电路设计

- 3.2 单片机控制电路设计

- 3.2.1 AT89S52微处理器

- 3.2.2 存储器电路设计

- 3.2.3 通信电路设计

- 3.3 显示电路设计

- 3.3.1 74HC595A工作原理

- 3.3.2 显示电路设计

- 3.4 母板电路设计

- 3.5 硬件抗干扰设计

- 3.5.1 电源干扰及抑制

- 3.5.2 地线干扰及抑制

- 3.5.3 合理布线及合理结构布局提高系统抗干扰能力

- 3.5.4 采用光电隔离技术

- 3.5.5 采用“看门狗”电路

- 3.6 本章小结

- 4 系统软件设计

- 4.1 主程序模块

- 4.1.1 主程序工作过程

- 4.1.2 主程序工作流程图

- 4.2 通讯程序设计

- 4.2.1 通讯协议

- 4.2.2 通讯程序流程图

- 4.3 显示程序设计

- 4.3.1 显示程序功能

- 4.3.2 显示缓冲区更新子程序

- 4.3.3 定时显示中断子程序

- 4.4 开关控制

- 4.5 计量程序设计

- 4.6 负荷识别控制程序设计

- 4.6.1 工作过程

- 4.6.2 工作原理

- 2PROM存储器资源分配与初始化'>4.7 E2PROM存储器资源分配与初始化

- 4.8 软件抗干扰设计

- 4.8.1 采用数字滤波技术

- 4.8.2 软件冗余

- 4.8.3 设置软件陷阱

- 4.8.4 数据备份

- 4.9 本章小结

- 5 结论

- 参考文献

- 附录

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].对管理控制系统内涵的探讨[J]. 当代会计 2014(11)

- [2].基于可持续发展的管理控制系统探讨[J]. 今日财富(中国知识产权) 2018(10)

- [3].信息管理控制系统在工程项目成本中的开发与应用[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(24)

- [4].管理控制系统议题的中国研究——源于国际顶级会计杂志发表论文的文献分析[J]. 管理会计研究 2018(01)

- [5].兰溪市河道堤防数字化管理控制系统平台设计[J]. 水利规划与设计 2015(09)

- [6].浅议安钢能源管理控制系统[J]. 河南冶金 2012(02)

- [7].我国交通管理控制系统数据字典的建立及应用探讨[J]. 道路交通与安全 2009(01)

- [8].国有企业管理控制系统建设的探索与思考[J]. 现代经济信息 2009(12)

- [9].电动汽车电池管理控制系统的设计[J]. 价值工程 2016(16)

- [10].环境不确定性、管理控制系统与公司业绩[J]. 当代会计评论 2014(01)

- [11].基于企业文化的战略管理控制系统的构建[J]. 东方企业文化 2012(23)

- [12].组织转型与管理控制系统变革[J]. 现代管理科学 2008(11)

- [13].城市轨道交通综合节能管理控制系统[J]. 中国铁路 2015(02)

- [14].不确定性下组织管理控制系统与战略关系的权变分析[J]. 财会通讯 2011(24)

- [15].集团公司资金管理控制系统探讨[J]. 现代经济信息 2011(18)

- [16].管理控制系统、战略和人力资源管理创新——基于权变理论的视角[J]. 财经问题研究 2012(04)

- [17].炼焦过程自动化管理控制系统在焦炉上的应用[J]. 中国新通信 2018(05)

- [18].关于企业预算管理控制系统构建的思考[J]. 会计师 2012(13)

- [19].原燃料亏吨管理控制系统的开发[J]. 河北冶金 2011(09)

- [20].浅析完善企业预算管理控制系统[J]. 山西财经大学学报 2008(S2)

- [21].美海军新型热管理控制系统及在现役航母上的应用[J]. 舰船科学技术 2016(17)

- [22].曹妃甸管理控制系统[J]. 起重运输机械 2011(S1)

- [23].管理控制研究综述[J]. 合作经济与科技 2012(01)

- [24].金银珠宝检验工作管理控制系统的研究和应用[J]. 中国质量技术监督 2010(06)

- [25].图书馆数字资源管理控制系统建设的对策与建议[J]. 太原理工大学学报(社会科学版) 2008(04)

- [26].管理控制系统优化研究进展——亚太管理会计学会2012学术年会综述[J]. 当代会计评论 2012(01)

- [27].集团级信息管理控制系统的应用[J]. 水泥技术 2019(02)

- [28].MIP智能管理控制系统[J]. 中国传媒科技 2010(09)

- [29].高校经费预算绩效管理控制系统构建研究[J]. 教育财会研究 2015(01)

- [30].基于环境变迁的管理控制系统新趋势研究[J]. 价值工程 2014(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8345e991eb02b789db106f10.html