# 静电喷雾的理论分析与应用研究

### 论文摘要

在农业生产实践中发现,植保作业环节占丰产因数的20%。其中农药的使用就是农业生产中极为重要的手段。农药的喷施技术和水平直接关系到农药的有效利用率,所以对喷施技术的研究具有重要意义。本文主要研究的是其中一种农药喷施技术——静电喷雾技术。本文首先对静电喷雾的基本原理进行了理论分析,为后续实验提供了理论支持。静电喷雾是通过在喷头加上高压静电,高压静电在靶标作物上感应出相反电荷。而从喷头喷出的雾滴带有和喷头极性相同的电荷,所以雾滴在静电力的作用下,作定向运动而吸附在靶标作物上。本文对静电喷雾的雾化过程、荷电过程和沉积过程同时进行了理论分析,描述了相应过程的数学模型。本文利用现有传统喷头进行改装,同时通过加入高压静电发生器以及对传统喷头的相关参数进行设置、匹配,设计出静电喷雾实验系统。利用本实验系统进行相关实验。得出结论如下:通过静电喷雾和常规喷雾下雾滴直径的对比实验得出:静电喷雾能够使雾滴直径减小、雾滴谱范围减小、雾滴均匀度增加。静电喷雾情况下:液体压力的增加能够改善雾滴雾化效果,但是当压力超过0.2MPa时,雾化性能改善不明显,主要是因为压力过大,药液流量随之变大,有一些雾滴还来不及雾化就离开喷头了。另外静电电压的增加也能够改善雾化效果,但是实际实验中发现:随着静电电压的增大,液体雾化效果改善不明显。通过静电喷雾和常规喷雾下雾滴覆盖率的对比实验得出结论:静电喷雾可以使叶片雾滴覆盖率增加,尤其是在靶标作物叶片的正面,覆盖率增加比较明显,对于叶片背面的覆盖率虽然有所增加,但是提高程度有限。同时随着压力和电压的增加,叶片正反面覆盖率均有所增加,对比压力和电压对于雾滴覆盖率的影响:压力主要影响叶片正面覆盖率,电压主要影响叶片反面覆盖率。总结静电喷雾的主要优点有两方面:一是雾化特性好,主要表现为雾化液滴直径小、均匀度高,主要因为在静电作用下,雾滴表面荷电导致雾滴表面张力下降,减小了雾化阻力。当雾滴的带电量超过瑞利极限后,将继续分裂,同时,带电雾滴间的排斥力以及所受静电力,改变了雾滴的表面压力差,有助于雾滴的继续细化;二是雾滴沉积特性好,主要表现为雾滴覆盖率高。主要是因为雾滴受到静电力作用,从而向靶标作物进行定向运动,减少了输运过程中的漂移,靶标命中率高、有效改善了喷雾效果,提高了农药有效利用率,减少了农药对环境的污染,提高了食品安全性,具有重要意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 引言

- 1.1 课题研究的背景与意义

- 1.1.1 静电喷雾技术研究的背景

- 1.1.2 静电喷雾技术研究的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 静电喷雾技术的国外研究现状

- 1.2.2 静电喷雾技术的国内研究现状

- 1.2.3 静电喷雾技术的发展趋势

- 1.3 研究的主要内容

- 2 静电喷雾理论分析

- 2.1 静电喷雾基本原理

- 2.2 静电作用下液体的雾化

- 2.3 雾滴的充电过程

- 2.4 带电雾滴的输运沉积过程

- 2.4.1 输运过程

- 2.4.2 沉积过程

- 2.5 本章小结

- 3 静电喷雾实验系统组成

- 4 静电喷雾雾化特性研究

- 4.1 静电喷雾实验装置

- 4.2 静电喷雾与常规喷雾雾化性能对比实验

- 4.2.1 实验整体设计

- 4.2.2 实验步骤及注意事项

- 4.3 雾滴直径的测量与计算

- 4.3.1 雾滴直径相关参数

- 4.3.2 雾滴均匀度

- 4.3.3 雾滴直径测量方案选择

- 4.3.4 雾滴直径实验结果

- 4.3.5 雾滴直径实验结果分析

- 4.4 不同喷雾压力下雾滴直径分布实验

- 4.4.1 实验步骤

- 4.4.2 不同压力下实验结果

- 4.4.3 不同压力下实验结果分析

- 4.5 不同静电电压下雾滴直径分布实验

- 4.5.1 不同电压下实验结果

- 4.5.2 不同电压下实验结果分析

- 4.6 本章小结

- 5 静电喷雾沉积特性研究

- 5.1 常规喷雾与静电喷雾覆盖率对比实验

- 5.1.1 相关参数

- 5.1.2 实验设计

- 5.1.3 实验步骤

- 5.1.4 覆盖率实验结果

- 5.1.5 覆盖率实验结果分析

- 5.2 压力、电压对覆盖率变化的影响

- 5.3 覆盖率实验结果分析

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].雾滴飘移预测试验研究[J]. 农机化研究 2020(10)

- [2].液体张力对风场中雾滴特性影响的试验研究[J]. 农机化研究 2020(10)

- [3].论农药雾滴的剂量及分布对害虫防治效果的影响及其与农药损失的关系[J]. 农药学学报 2020(02)

- [4].农药药液物理性质对雾滴空间运行规律的影响模拟研究[J]. 农药学学报 2020(02)

- [5].美国白蛾直升飞机防治中的雾滴分析及其对防治效果的影响[J]. 江苏林业科技 2020(01)

- [6].植保无人机喷施雾滴沉积特性的荧光示踪分析[J]. 农业工程学报 2020(06)

- [7].矿用X旋流压力喷嘴雾滴速度预测模型[J]. 矿业研究与开发 2020(08)

- [8].不同施药器械雾滴密度的测量及其影响因素分析[J]. 南方农业 2020(20)

- [9].农药雾滴空间运行中的变形特征分析[J]. 化工进展 2020(10)

- [10].雾滴图像粘连特征改进判断及分离计数方法优化[J]. 农业机械学报 2017(S1)

- [11].植保无人机旋翼对雾滴沉积量的影响[J]. 湖北农业科学 2017(08)

- [12].植保无人机旋翼对雾滴分布的影响试验研究[J]. 安徽农业科学 2016(13)

- [13].环境风速对四旋翼植保无人机喷施雾滴飘移的影响研究[J]. 农机化研究 2021(07)

- [14].航空静电喷雾系统构建与雾滴沉积效果影响因素探究[J]. 农机化研究 2021(08)

- [15].多旋翼植保无人机静电喷雾系统研制及测试[J]. 南方农机 2019(23)

- [16].赣南山地柑桔园有人驾驶直升机喷雾作业雾滴沉积效果[J]. 中国南方果树 2020(02)

- [17].植保无人机喷施雾滴沉积特性的荧光示踪分析研究获得进展[J]. 农药市场信息 2020(13)

- [18].短信平台[J]. 农村百事通 2020(15)

- [19].基于农田环境因子模拟农药雾滴飘移特性[J]. 江苏农业科学 2018(11)

- [20].感应式高压静电喷头雾滴荷电效果影响因素分析[J]. 农机化研究 2017(10)

- [21].大田环境中不同助剂和喷头对无人机喷洒雾滴分布和漂移的影响[J]. 华南农业大学学报 2020(06)

- [22].固定管道式常温烟雾系统雾滴沉积仿真与试验[J]. 农业机械学报 2020(S2)

- [23].喷雾参数对雾滴沉积性能影响研究[J]. 农业机械学报 2020(S2)

- [24].水雾雾滴初始位置对喷雾冷却性能的影响[J]. 海军工程大学学报 2014(01)

- [25].水稻纹枯病飞防作业雾滴沉降效应与防效[J]. 中国植保导刊 2014(08)

- [26].风洞条件下雾滴飘移模型与其影响因素分析[J]. 农业机械学报 2014(10)

- [27].表面活性剂对农药雾滴在小白菜叶面上扩展面积和蒸发时间的影响[J]. 云南农业大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [28].能否有效减少雾滴漂移[J]. 世界农药 2008(02)

- [29].设施农业可控雾滴智能施药技术研究与应用[J]. 中国农机化学报 2019(11)

- [30].农药雾滴在植物叶面的弹跳行为及调控技术研究进展[J]. 农药学学报 2019(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/84a6099986cb719637270b35.html