# 探究抗震技术在房屋结构设计中的应用

佛山市顺德建筑设计院有限公司清远分院511500

摘要：随着经济的发展和建筑技术的提高，人们对房屋质量的要求也逐渐增高，房屋的抗震性在房屋结构设计中也日趋重要。本文介绍了抗震技术在房屋结构设计中的现状以及抗震技术原理，分析了抗震技术在房屋结构设计中的应用，提出如何进一步保证抗震性在房屋结构设计中的有效应用，为房屋结构的抗震性设计提供一定的借鉴。

关键词：抗震技术；房屋结构；设计

经济的发展，高层建筑越来越多，且地震频繁发生，导致人们对房屋建筑的抗震性要求越来越高。为了提高房屋的质量，避免地震带来的损害，这就要求，在房屋建筑的过程中，加强抗震技术在房屋结构设计中的应用。通过加强房屋的抗震性保护人民生命财产的安全，避免不必要的损失。

一、房屋结构抗震性设计现状以及抗震技术原理

1.房屋结构抗震设计现状

2008年汶川、北川发生8.0级地震，造成将近7万人遇难；2011年玉树地震，大约2500人死亡，2013年四川雅安发生地震，导致将近200人遇难。地震灾害的频发，严重威胁着人们的生存安全。为了减少地震带来的在灾难，国家要求房屋的防震烈度为7度，相当于6.0级地震。建筑行业通过不断地技术革新，提高房屋的防震性能。国家要求房屋的防震新做到：在遭受低于本地区抗震设防烈度时，房屋不受损坏可继续使用；当遭受与本地区抗震设防烈度相等的地震时，可以损坏，但经修理可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的地震时，严重破坏，但不会发生倒塌。在国家的要求下，建筑行业正在提高房屋结构的抗震性。

2.抗震技术原理

在发生地震时，地壳中将要释放大量的能量，能量以波的形式向外扩散。在能量扩散的过程中，如果遇到建筑，能力侵入，将会导致建筑发生剧烈的运动，轻则建筑受到损坏，重则倒塌。在建筑设计的过程中，通过对建筑自身振幅阻力的加强，减轻房屋在地震中受到的破坏。在房屋建筑中，加强房屋结构的振幅阻力，实现在地震中，房屋本身对能量的消耗，减轻能力对房屋的损害。

二、抗震技术在房屋结构设计中的应用

1.抗震技术在房屋结构设计中的应用

人们对房屋建筑要求是经济、实用、安全，这就要求在房屋建造中除了要关注其经济和实用，还要加强房屋对自然灾害-地震的抵抗能力。因此，要加强抗震技术在房屋结构中的应用势在必行。

1)防震层和反摆在房屋结构设计中的应用

防震层就是在建筑基础部分和主体部分安装隔离层。在发生地震时，房屋结构的基础部分将会帮助主体部分吸收一部分能量，减少地震能量对房屋的主体部分直接冲击，减轻能量对建筑物的影响。反摆装置就是在地震发生时，房屋的重心向能量冲击的反方向作用。通过在屋顶安装反摆装置，在发生地震时，通过反方向的力的作用，减轻了地震时产生能量对房屋的直接冲击，减少地震对房屋的损坏。

2)提高房屋的抗震能力

为了提高房屋的抗震能力，要从建筑材料、地基质量以及房屋结构的稳定性和合理性等进行全面的考虑。在房屋建筑中，要加强房屋主体部分的牢固性，地基的稳定性，减轻房屋主体对地基的压力。在地震能量冲击时，首当其冲是房屋的地基部分，地基的稳定，有利于保证主体部分的稳定。此外，在能量冲击的过程中，由于主体部分较轻，地基对主体部分具有一定的保护作用。同时，在房屋建中，还要注意建筑的整体性。在发生地震时，房屋作为一个整体，均衡受力，通过主体各部分对能量的分解，减轻对房屋的损害。如果房屋整体性较差，各个部分受力不平衡，在外力的作用下，就会出现部分倒塌，影响房屋的整体的抗震性能。合理规划房屋结构，保证建筑材料，有利于提升房屋的抗震性能。

3)房屋设计布局

房屋结构中，水平和垂直的合理布置对房屋的抗震性有着重要作用[1]。在发生地震时，墙体，柱体的水平或者垂直移动，对房屋整体结构稳定起着关键作用.所以在房屋建筑的过程中，要保证墙体、柱建筑材料符合标准，对房屋的主要柱体进行双层结构加固，减少水平、垂直方向的位移。在对墙体和柱体的设计中，要保证墙体和柱体的重心向下。重心偏高，在收到外力冲击时，容易出现坍塌。同时，要注意平行方向上受力面积的均衡性，在地震时，有利于保证房屋整体结构的稳定性。

4)提高房屋的刚度

刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，它是衡量房屋抗震性能的一个重要的指标。在地震发生时，如果房屋实际刚度过大，将会导致房屋瞬间倒塌，如果房屋实际刚度过小，就会导致房屋在外力的作用下，变形。因此，房屋刚度的设计，具有一定的范围，这就需要设计人员在设计过程中，合理把握房屋的刚度。为了达到房屋刚度标准，需要在建筑过程中，使用符合标准的钢筋、水泥、混制比例合理的混凝土，对于主要的柱体在进行双层结构的加固过程中，注意两层结构钢筋的一致性。只有将房屋的刚度合理的控制在一个范围内，才能提高房屋的抗震性能。

5)利用减震技术

在地震中，合理安装阻尼元件能够减轻能量对建筑的损坏，加强对建筑的保护。在阻尼元件安装中，首先要注意其安装的合理性和科学性。为了让阻尼元件发挥其作用，首先要保证安装到位，并进行加固，保证阻尼元件与建筑的相符，在建筑内部构成一个稳定的状态，保证其在地震中能发挥减震的作用。

6)隔震技术

除了通过减震技术来增强房屋结构的抗震性，还可以使用隔震技术增强房屋结构的抗震性。隔震装置通过改变房屋自身的震动周期，在发生地震灾害时，通过削弱地震产生的能量对房屋结构的作用，保护房屋结构尽量少受到损坏。安装过程中，首先选择高质量的隔震装置，保证装置长时间的运行，其次，安装的过程，要注意装置与房屋结构的符合性。后期，要对隔震装置进行维护，保证其在地震时能够正常运行，起到保护作用。

2.如何加强抗震技术在房屋结构设计中的应用

我国国土辽阔，很多地区都处于灾害频发区。我国台湾省位于环太平洋地震带，西藏、新疆、云南、四川、青海等省区位于喜马拉雅-地中海地震带上。地震的发生，将会给人民带来巨大的财产损失和安全隐患。为了保护国家、人民财产以及人民的生命安全，必须加强防震技术在房屋结构设计中的应用。

1)国家加强防震法律法规的建设

国家通过出台法律来保证房屋的防震能力。房屋质量直接影响着人们的生命安全，为了保障生命安全，国家通过制定专门的法律法规，保证房屋的质量。对于在房设计的过程中，违反国家标准的企业，要追究其法律责任。

2)加强建筑设计人员的防震意识

我国地震灾害频发，为了减少人民的财产损失，保障人民生命安全，要加强设计人员的防震设计意识。尤其在我国偏远地区，房屋的建设未经过专业人员的设计，没有防震技术的设计，在地震发生时，抗震性低，会威胁人民的生命财产安全。

3)加强防震技术的研究

政府要加技术研究投资，不断开发新的抗震，减震，隔震的技术装置，研发一种经济成本低，可操作性强以及防震效果明显的装置。只有不断革新防震技术，才能为房屋结构防震技术的加强提供技术的基础。

4)加强机构的监督

政府设立专门机构，严格监督建筑的防震等级，保证建筑的质量。在监督过程中，政府加强监督，促进其公平、公正，遵守法律，严格执法，避免监督人员贪污受贿，降低房屋防震等级。

三.结束语

综上所述，通过在房屋结构设计中应用抗震技术，有利于保护人民的生命与财产安全。因此，房屋设计者加强抗震技术在房屋结构设计中的应用，通过保证建筑材料质量，合理规划建筑结构，应用防震技术，减震技术和隔震技术，可以有效保证房屋在地震中的安全性。我国经济的快速发展，高层建筑也逐渐增多，并且我国很多地区属于地震灾害频发区，所以需要不断地研究防震技术，加强防震技术在我国房屋建筑中的使用。

参考文献：

[1]崔燕.抗震技术在房屋结构设计中应用探究[J].山西建筑,2015,04:49-50.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8813ee9b931482e4b7846299.html