# 细胞色素C在SAM和离子液体修饰电极上的电化学行为研究

### 论文摘要

构成生物体新陈代谢的几乎全部化学反应都是在活性蛋白质—酶的催化下进行的,生物体中最基本的运动便是电荷的运动,细胞色素C（Cytochrome C, Cyt.c）承担了呼吸链上重要的电子传递作用。在生物体内需要依靠其氧化还原酶的作用进行可逆的氧化还原反应,但在金属,如Hg、Pt、Au、Ag等电极上的电化学反应却是不可逆的,需要在一类称作电子传递促进剂（Promoter）或媒介体（Mediator）的存在下才能进行直接的电子传递。本文主要应用分子自组装技术制备了2-氨基乙硫醇（2-aminoethanethiol,简称2AT）修饰的金电极,采用循环伏安（Cyclic voltammetry,CV）,石英晶体微天平（Quartz crystal microbalance, QCM）,拉曼光谱（Raman spectroscopy）,电化学交流阻抗（Electrochemical impedance spectra, EIS）等方法对自组装膜进行了表征,并测定了Cyt.c在修饰电极上的循环伏安行为。实验结果证明,Cyt.c在2-氨基乙硫醇修饰电极上可进行直接的电子传递。结合电化学石英晶体微天平技术（EQCM）对修饰膜的研究,探讨了可能的电子传递反应机理。此外,还利用层层组装技术将Cyt.c和2-氨基乙硫醇共同固定到金电极表面,制备了Cyt.c/2AT/Au修饰电极,测定了修饰电极在磷酸盐缓冲溶液（PBS）中的电化学行为,并与细胞色素C在2AT/Au修饰电极上的电化学行为进行了比较。结果表明,Cyt.c在2AT修饰的金电极上发生了明显的氧化还原反应;20mV/s的扫速下,其氧化还原峰电位分别为48mV和-7mV,峰峰电位差为55 mV,式量电位E0’约为20.5mV;而Cyt.c/2AT/Au修饰电极在磷酸盐缓冲溶液（PBS）中虽也出现一对明显的氧化还原电流峰,但其峰形不如前者。离子液体（Ionic liquids）是在室温或稍高于室温的温度下呈液态的离子体系。它具有熔点低、蒸气压小、电化学窗口大、良好的溶解度、热稳定性好、粘度和密度大等特点,是一种绿色环保的溶剂。近年来,已在电化学、有机合成及分离分析等技术领域迅速得到应用。生物分子在离子液体中不会失活,是研究生物分子电化学行为的良好介质。在参考相关文献资料的基础上,制备了咪唑类亲水性离子液体和疏水性离子液体﹑吡啶类亲水性离子液体和疏水性离子液体以及季胺盐离子液体,并利用核磁共振测试技术对制得的离子液体进行了表征。将离子液体滴加到玻碳电极上制得修饰电极,测定了修饰电极在细胞色素C溶液中的循环伏安行为,并利用电化学交流阻抗谱技术对其电化学反应过程进行了原位测定,结合阻抗谱拟合的等效电路对离子液体促进细胞色素C电子传递的反应机理进行了探讨。结果表明,无论是亲水性还是疏水性的咪唑类离子液体修饰的玻碳电极均能对Cyt.c的电子传递产生良好的促进作用,说明改变阴离子对离子液体修饰电极性能的影响不大;而细胞色素C在季胺盐修饰的玻碳电极上没有发生明显的电子传递反应,说明含季胺阳离子的离子液体不能对细胞色素C的电子传递反应产生良好的促进效果。细胞色素C在吡啶疏水性离子液体修饰的玻碳电极上的CV图上也呈现出一对良好的氧化还原特征峰,说明吡啶类离子液体也可促进细胞色素C的电子传递。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 细胞色素C 在电极上直接电子传递的研究意义

- 1.1.2 目前国内外的研究现状

- 1.2 分子自组装修饰电极的研究现状

- 1.2.1 分子自组装技术的原理

- 1.2.2 分子自组装技术的应用研究进展

- 1.2.3 自组装膜的表征

- 1.3 离子液体修饰电极

- 1.3.1 离子液体简介

- 1.3.2 离子液体在生物电化学研究中的应用

- 1.4 本论文的研究意义、主要研究工作

- 1.4.1 研究意义

- 1.4.2 主要研究内容

- 1.4.3 本文的创新性

- 第二章 细胞色素C 在2AT 自组装膜修饰金电极上的电化学行为

- 2.1 2AT 自组装膜修饰金电极的制备

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验试剂

- 2.1.3 修饰电极的制备

- 2.2 2AT/Au 修饰电极的表征

- 2.2.1 QCM 对自组装过程的研究

- 2.2.2 Au 电极上2AT 自组装膜的SERS 研究

- 2.2.3 循环伏安法对2AT SAM 修饰电极的表征

- 2.3 2AT/Au 电极在Cyt.c 溶液中的电化学行为研究

- 2.3.1 循环伏安行为研究

- 2.3.2 EQCM 对细胞色素C 在2AT SAM 修饰电极上电化学行为的研究

- 2.3.3 电化学交流阻抗技术对2AT SAM 修饰电极行为的研究

- 小结

- 2.4 细胞色素C 在电极上的固定化及其电化学行为的研究

- 2.4.1 Cyt.c/2AT/Au 修饰电极的制备

- 2.4.2 Cyt.c/2AT/Au 修饰电极的循环伏安行为

- 2.4.3 两种修饰电极的电化学性能对比

- 第三章 离子液体修饰电极及其对细胞色素C 电子传递反应的促进作用

- 3.1 仪器与试剂

- 3.1.1 仪器

- 3.1.2 试剂

- 3.2 离子液体的制备

- 3.2.1 咪唑类离子液体的制备和表征

- 3.2.1.1 亲水性咪唑类离子液体的制备和表征

- 3.2.1.2 疏水性咪唑类离子液体的制备和表征

- 3.2.2 吡啶疏水性离子液体的制备

- 3.2.2.1 亲水性吡啶类离子液体的制备和表征

- 3.2.2.2 疏水性吡啶类离子液体的制备表征

- 3.3 离子液体修饰电极的制备

- 3.3.1 咪唑类离子液体修饰电极的制备

- 3.3.2 吡啶类离子液体修饰电极的制备

- 3.4 离子液体修饰电极的电化学性质研究

- 3.4.1 咪唑类离子液体修饰电极的循环伏安研究

- 3.4.2 咪唑类离子液体修饰电极的交流阻抗（EIS）研究

- 3.4.3 吡啶疏水性离子液体修饰电极的循环伏安性质研究

- 3.5 不同类型离子液体修饰玻碳电极的CV 对比

- 小结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8a682ce8a0f00b2fcf907bee.html